## Slide 1
计算机组成原理
东南大学计算机学院 时霄
Email: xshi@seu.edu.cn

## Slide 2
目标1—掌握计算机的组成及工作原理
*建立计算机的整机概念 (关联软件/硬件)
*掌握计算机的组成及工作原理 (理解硬件组成-控制)
*了解计算机组成的新技术 (拓展知识面)
目标2—培养设计与开发能力
*能够进行计算机部件的逻辑设计 (分析/解决问题)
*掌握计算机硬件的开发流程 (工程知识)
*提高动手实践能力 (工具使用)
课程目标
Notes: 结构与组成是算法设计与算法实现的关系，结构不是本课程研究的内容

## Slide 3
教学要求
先修课程—数字逻辑电路，程序设计基础
教学方式—理论教学(64学时)＋实验教学(16学时)
参考教材—任国林.计算机组成原理(第2版).
电子工业出版社, ISBN 978-7-121-33462-7
考核方式—考勤/作业(20%)＋实验(15%)＋测验(15%)＋考试(50%)
数电要求：逻辑函数表示及化简，基本的组合逻辑/时序逻辑电路使用
软件要求：了解C语言的数据类型、语句功能、程序组成及执行过程
转数电要求
课程群：名称BJSL0070-计算机组成原理，群号788041600
转学习思考

## Slide 4
第1章 计算机系统概述

## Slide 5
※主要内容
⑴ 计算机模型(冯·诺依曼计算机)
硬件结构，程序组成，工作方式(程序执行过程)，存储器结构
⑵ 计算机硬件组成(现代计算机)
基本结构，部件功能，部件互连(总线互连/操作)
⑶ 计算机层次结构(△) ←△表示要求为识记层次
系统的层次结构，结构与组成的关系(组成的任务)
⑷ 计算机工作过程
工作方式的实现，程序执行的过程(准备/执行)
⑸ 计算机性能指标
硬件技术指标，计算机性能指标
※总体要求
了解硬件组成，理解硬件工作过程，可计算程序执行性能
Notes: 考核的层次：识记、领会、简单应用、综合应用
模型+组成需2学时，工作过程需1学时，性能指标需1学时

## Slide 6
§1.1 计算机的发展历程
1、计算机的功能与软硬件
*计算机的功能：
*计算机的软硬件：
硬件的实质—
软件的实质—
相互关联—
数据处理，数据存储，数据传送，执行用户编制的程序
具备特定功能的部件
表示用户需求的信息
软件功能靠硬件实现，硬件性能靠软件反映
※主要内容：计算机的功能与软硬件，
计算机的产生与发展，微型计算机的产生与发展
思考：计算机的功能与计算器由什么不同？
Notes: 思考：可存储信息、与外部通信，用户可定制功能

## Slide 7
 | 第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 
年代 | 1946~1958 | 1958~1964 | 1964~1971 | 1971至今 | 
元器件 | 电子管 | 晶体管 | SSI、MSI | LSI、VLSI、ULSI | 
主存 | 磁心 |  | 半导体 |  | 
辅存 | 纸带、磁带 |  | 磁盘 |  | 光盘
字长 | 4/8 |  | 8/16/32/64 |  | 
操作系统 | 无 | 单道批处理 | 多道批、分时 | 多种 | 
速度(次/s) | 40,000 | 200,000 | 1,000,000 | 2500亿万 | 
2、计算机的产生与发展
*发展趋势：向两极发展(第四代起) ←应用普及所致
微型机—向更微型化、网络化、智能化发展
大型机—向巨型化、并行化、超高速发展
Notes: ENIAC：用改变开关及连线来编程，用打孔卡片I/O数据

## Slide 8
3、微型计算机的产生与发展
微处理器 | 字长 | 主频 | MEM地址 | 其他特点 | 年代
8080 | 8 | 2MHz | 16位 |  | 1974
8086 | 16 | 4.77MHz | 20位 | 实模式 (16位I/O) | 1978
8088 | 16 | 4.77MHz | 20位 | ( 8位I/O) | 1979
80286 | 16 | 6MHz | 24位 | 保护模式(段式VM) | 1982
80386 | 32 | 12.5MHz | 32位 | 保护模式(页式VM)、Cache | 1985
80486 | 32 | 25MHz | 32位 | RISC、流水线 | 1989
Pentium | 32 | 66MHz | 32位 | 超标量流水、MMX | 1993
Pentium Pro | 32 | 133MHz | 36位 | 超级流水、动态执行 | 1995
Pentium Ⅱ | 32 | 200MHz | 36位 | DIB | 1997
Pentium Ⅲ | 32 | 450MHz | 36位 | SSE、非阻塞Cache | 1999
Pentium 4 | 32 | 3.2GHz | 36位 | SSE2、Trace Cache | 2000
Core 2 Duo | 64 | 1.6GHz |  | 双核 | 2006
*发展趋势：开发并行性(操作级→指令级→线程级→内核级)，
面向应用(桌面/服务器/嵌入式)
※本课程的目标：≤80386级 ←硬件基础课

## Slide 9
4、国内CPU技术发展的现状及危机
*现状：
CPU设计—
CPU制造—
*危机：
*应对：
宏观层面—
微观层面—
回目录
申威、龙芯等(自主产权)，海思、飞腾等(IS授权)，
兆芯等(IP核授权)
14nm级(中芯国际)，＜14nm级外包(台积电、三星)
技术封锁(不给授权)，国家霸权(不许生产)
长远布局、增大投入、强化基础教育等
我是中国人(我站着做人/中国盛我荣/匹夫有责)，
我是践行者(有理想/学文化/肯付出/能坚持)
Notes: 申威CPU--Alpha架构、SW64指令集，总参56所，机型有神威·太湖之光；
龙芯CPU—MIPS架构、扩展的MIPS指令集，中科院计算所，多用于政府、部队；
海思—ARMv8授权，鲲鹏、麒麟等，华为；飞腾—ARM指令集，国防科大，天河系列计算机；
兆芯—x86架构授权，上海兆芯

## Slide 10
程序的组成—
指令的组成—
指令/数据的表示—
程序的执行顺序—
*硬件结构：
*软件组成：
§1.2 计算机的硬件组成
一、计算机的模型(冯·诺依曼计算机)
由运算器、控制器、存储器、I/O设备组成
特征—
以运算器为中心(运算与I/O串行) ←性能很差
※主要内容：计算机模型，计算机硬件组成(结构/部件/互连)
注： 数据信息
指令信息
控制信息
控制器
运算器
存储器
输入设备
输出设备
PPT约定:└←表示原因，└→表示结果
指令序列，指令的位置用地址表示(即指令地址)
操作码＋地址码(操作数存放位置编码)
二进制方式(→运算也为二进制)
由指令类型(顺序/转移)及执行结果决定
└→下条指令地址由当前指令产生
00010100
01001001
00000100
1…00
1…01
1…10
PPT约定:行尾的“←文字”为说明/解释
Notes: 部件功能：运算器—进行算术/逻辑运算；存储器—存储程序和数据；控制器—控制程序执行过程(各部件自动、协调地工作)；
输入设备—将外部信息形式→机器内部信息形式；输出设备—将机器内部信息形式→外部信息形式
有跳转型指令的原因：计算机具有逻辑判断功能，执行顺序会变化

## Slide 11
*工作方式： —又称存储程序方式
⑴程序和数据预先存放在存储器中 ←提高编程效率、执行速度
⑵机器工作时，自动、逐条地取出指令并执行
程序的执行过程—
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
指令地址
循环的指令执行过程
思考①：需要取指令的原因是 ；需要逐条执行的原因是 。
PPT约定:思考的答案在备注栏
7
*存储器结构：
参数—
由定长单元构成的一维空间，按地址访问
存储单元长度(即编址单位)、
存储单元个数(即地址位数)
PPT约定:存储器常简写为MEM
0
…
2n -1
…
…
w位
存储单元
2n 个
思考②：指令与数据长度可不同，如何放在一维空间中？存储单元长度应如何约定？
Notes: P7-看ENIAC编程方式(改变开关及连线)，放在存储器中好处：改变开关及连线→进行打孔卡片，访问机械部件→电子部件
思考①：存放部件与执行部件不同(上页紫线)；下条指令地址由当前指令产生(存在转移型指令)。
思考②：好，一个部件采用多种编址方式不妥(自找麻烦[需要转换])
思考③：存储单元长度＝指令/数据的最小值，指令/数据可占多个存储单元

## Slide 12
二、(现代)计算机的结构与部件
1、计算机的基本结构
*组织方法：
*改进2：多种存储器共存的存储器结构 ←提高性/价
实现—存储器≥主存＋辅存，CPU只直接访问主存
程序MEM、主存的单元长度相同←┘
*改进1：以存储器为中心的硬件结构 ←提高性能
(运算与I/O并行) ←冯氏模型为串行
实现—缓冲技术＋DMA技术 ←第3章、第7章讨论
10
计算机硬件组成涉及内容—部件、互连 ←基于结构的约定
外部设备
·输入设备
·输出设备
·辅助存储器
主
存
储
器
控制器
CPU
运算器
主机
基于冯·诺依曼计算机进行改进 ←尚无更好的模型
Notes: P10-看运算-I/O串行，上页-看程序MEM与硬件MEM(主存)单元长度相同
主存（Main Memory）、辅存（Secondary Memory）

## Slide 13
2、计算机的主要部件
(1)存储器 --指随机访问存储器(Random Access Memory, RAM)
*功能：存储信息(指令和数据)，访问按地址进行
*组成：
存储矩阵、地址译码器、I/O控制电路等
术语—存储元、存储单元、存储矩阵，存储字，
存储单元地址、存储单元长度(＝存储字长)，存储容量
地址
……
存储
矩阵
I/O电路
地址译码器
……
数据
命令
w
n
抽象
…
…
…
…
…
…
0
1
2n -1
w-1 … 1 0
…
示例:一维排列
0
1
…
2n -1
…
…
w个存储元
存储单元
思考：上图的存储器容量为： A. 2n×w位 B. 2n位
C. 2n×w字节 D. 2n字节
访问的地址不同、时延相同
PPT约定:电路中的地址线为深红色线、数据线为蓝色线、控制线为粉红色线
Notes: 思考：A
存储字—存储单元内存储的二进制编码(信息内容)，存储字长—存储字所含二进制信息的位数。

## Slide 14
*访问的实现过程：
读操作—
写操作—
…
I/O电路
地址译码器
…
…
…
…
①0…01
①Read
地址译码器
I/O电路
②1#的存储字
接收地址及命令、数据，选择单元、启动操作
*应用：有主存、Cache、U盘等 ←磁盘不是RAM
注意—⑴存储器是抽象，主存/Cache是实例 ←C++的类
⑵参数名称随实例改变 ←便于区分
(如主存单元、主存地址、Cache容量)
接收地址及命令，选择单元、启动操作、输出数据

## Slide 15
(2)运算器
*功能：实现各种运算、暂存运算结果
数据类型—整数、实数、布尔数等
运算类型—算术、逻辑、移位、浮点等
*组成：
ALU、FPU(Float Point Unit)、REGs等，ALU为组合逻辑部件，
REGs为时序逻辑部件(仅写操作为时序逻辑) ←见教材P50
*操作的实现过程：
加法运算— A←d1、B← d2、op← x ，延迟Δt1后F＝ d 1 op d 2
REG读操作— rR←y， 延迟Δt2后Q＝REGy所存内容
REG写操作— rW←z、D← d3、Wr←1，CP上升沿后Δt3操作完成
需保存到REG中(否则操作无意义)
思考：数电中，可存储信息的部件有 、 等
op
ALU
寄存器组REGs
(如8个×16位)
A B
F
rR
rWWr
CP
D
Q
PPT约定:REG为寄存器简写，
REGs为寄存器组简写
Notes: 思考①：存储器、寄存器、计数器

## Slide 16
(3)控制器
*功能：控制各部件协调地工作，以实现程序执行过程
(取指令、分析指令亲自实现)
*程序执行过程的实现思路：
需求—
实现—
*组成：
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
转移时
PC、IR、ID、时序部件、控制信号形成部件等
用PC(Program Counter)存放指令地址，按序进行相应操作
指令寄存器IR
…
程序计数器PC
指令译码器ID
控制信号形成部件
时序部件
控制单元
…
指令地址寄存器PC
存储器
指令内容寄存器IR
指令
译码器
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
存储器/REGs
顺序时
Notes: 上页-看功能实现-部件控制

## Slide 17
(4)输入/输出设备
*功能：实现信息的I/O、格式转换
类型—键盘、鼠标、显示器、打印机、磁盘等
*组成：
部件＋驱动器＋设备控制器
│ │ └←提供外部接口，实现传送控制
│ └←协调各部件的工作(传感器＋控制电路)
└←机、光、电、磁等部件
取指阶段信号IF
分析阶段信号ID
执行阶段信号EX
节拍周期信号T0
节拍周期信号T1
节拍周期信号T2
指令周期
主时钟信号
控制原理—按序产生所需的操作控制信号 (类似于具体课表)
│ └←对应于当前指令
└←次序用时标信号表明 (类似于空白课表)

## Slide 18
三、计算机的部件互连
互连类型—有总线方式、分散方式(又称专用方式/点点方式)
1、总线结构
*总线定义：指用于信息传输的一组公共信号线 (类似于教室过道)
*互连特点：
可扩展性好(不改变线路)、分时传输(同时仅1个设备发送)
*总线互连的硬件结构：设备通过I/O接口连接到总线
└←协调速度/电平/格式等差异
总线设备类型—
(基于操作中的角色)
总线操作类型—
*系统总线组成：地址总线、数据总线、控制总线(控制线/状态线)
主设备、从设备
(发起者) (响应者)
读、写(基于主设备)
思考①：如何区分不同从设备？
主存
…
系统总线
主存控制器
CPU
USB接口
键盘
显示适配器
显示器
硬盘控制器
硬盘
总线接口单元
思考②：设置状态线有什么好处？ (类比：说bye后挂电话)
Notes: 思考①：每个设备由唯一的编号（地址），CPU按地址访问
思考②：表示从设备完成操作，使总线操作时延最小化

## Slide 19
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
① ② ③ ④
2、总线传输
*传输过程：⑴地址期—
⑵数据期—
*传输协议：
主设备发送地址、命令， ←命令～开始
从设备判断(所有)、响应(一个)
双方按命令要求交换数据 ←状态～结束
CPU
ABus
DBus
CBus
主存
外设
②状态
②数据
①地址
①命令R
CPU
ABus
DBus
CBus
主存
外设
②数据
①地址
①命令W
例如，传输周期＝4个步骤，同步方式定时
类比：教室内交互过程(王二把他的手机拿给老师)
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
① ② ③ ④
回目录
②状态

## Slide 20
※本节课堂练习(多选题)： (1)
1、程序执行前，需预先存放在存储器中，其原因包括
A. 实现自动访问 B. 提高执行速度 C. 提高编程效率
2、程序中指令需逐条执行，其原因包括
A. 指令可为转移型指令 B. 转移型指令执行结果不确定
C. 同时只能取一条指令 D. 同时只能译码一条指令
3、下列选项中，不属于计算机主机的部件有
A. 运算器 B. 控制器 C. 主存 D. 磁盘
4、CPU执行访存指令时，发出的存储器地址为
A. 主存地址 B. 主存地址或Cache地址
5、程序执行过程中，指令地址用作循环变量，其存放部件是
A. IR B. ID C. PC D. REGs
Notes: 1-BC，2-AB，3-D，4-A，5-C

## Slide 21
※本节课堂练习(多选题)： (2)
6、下列部件名称解释中，正确的有
A. PC指Program Counter B. ID指Instruction Decoder
C. RAM指随机访问存储器 D. 主设备指CPU和主存
7、下列选项中， ALU能实现的运算有
A. 定点加法 B. 逻辑运算 C. 浮点减法
8、计算机中，显卡属于
A. 外设 B. I/O接口 C. 外设或I/O接口
9、下列总线传输协议中，时延完全取决于从设备的步骤是
A. ①
B. ②
C. ③
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
CBus(WR)
地址
数据
① ② ③ ④
Notes: 6-ABC，7-AB，8-B，9-B

## Slide 22
§1.3 计算机系统的层次结构
一、计算机的层次结构
*程序的开发过程：
源程序
(文本)
预处理程序
编译
程序
汇编
程序
链接
程序
源程序
(文本)
汇编程序
(文本)
可重定位
目标程序
可执行
目标程序
机器语言目标程序
汇编语言源程序
高级语言源程序
软件
硬件
编译程序
汇编程序
tmp=a[i]-2;
lw $8, 16($3)
addi $9, $8, -2
sw $9, 20($3)
a[i+1]=tmp;
100011
001000
101011
00011
01000
00011
01000
01001
01001
0000000000010000
1111111111111110
0000000000010100
*不同语言程序之间的转换：
不含无关字符
控制信号
指令控制器
…,Exctr=1,ALUBsrc=0,ALUctr=00,RegAsrc=0,RegWr=1,MemWr=1,…
多个子程序
※主要内容：系统的层次结构，结构与组成的关系(→组成的任务)
1:1，称为汇编指令
1:n，称为语句

## Slide 23
直接执行机器指令
机器语言级机器 M1
用机器语言编程
汇编语言级机器 M3
用汇编语言编程
用汇编程序翻译 成机器语言程序
高级语言级机器 M4
用高级语言编程
用编译程序翻译 成汇编/机器语言程序
操作系统级机器 M2
使用OS命令操作
用机器语言解释 操作系统命令
微程序级机器 M0
用微指令系统实现
用微程序解释 机器指令
直接执行微指令
虚拟机器
实际机器
*计算机系统的层次结构：
不同程序员所看到的计算机结构(编程环境＋执行环境)
术语—指令(Instruction)、语句(Statement)，翻译、解释
执行可执行文件
Notes: 实际机器—所写程序能够被硬件直接识别的执行的机器
汇编语言级、高级语言级—方便程序员；OS级—提高好用性(非程序员用户)；uPrg级—提高硬件性能

## Slide 24
二、计算机软硬件关系
*从系统组成看：
*从用户角度看：
*从设计者角度看：
软件和硬件的功能在逻辑上是等价的
(性能、成本有所不同)
如—乘法功能可用乘法指令实现，
也可用加法指令＋移位指令实现
软件和硬件的交界面影响性能与成本
界面划分—计算机结构研究的内容
发展趋势—软硬件交界面上移
软件和硬件是一个整体
(软件的功能靠硬件实现、硬件的性能靠软件反映)
Notes: 设计角色的引入（性能与成本）

## Slide 25
*计算机结构(Architecture)：
*计算机组成(Organization)：
*计算机实现(Implementation)：
*相互关系：
机器语言级机器 M1
微程序级机器 M0
硬件
软件
汇编语言级机器 M3
高级语言级机器 M4
操作系统级机器 M2
软硬件交界面
物理电路级机器
三、计算机结构与组成
功能部件组织、数据通路设计、控制机构、排队及缓冲技术等
器件技术、组装技术等
数据表示、寻址方式、指令集,
存储系统，I/O系统，信息保护等
硬件的功能设计→逻辑实现→物理实现
机器语言程序员看到的计算机属性，包括硬件的概念性结构和功能特性
硬件设计人员看到的计算机属性，是计算机结构的逻辑实现
硬件制造人员看到的计算机属性，是计算机组成的物理实现
又称为ISA(Instruction Set Architecture)
回目录
Notes: 关系举例：乘法功能的有/无、乘法器/加法+移位、器件，存储系统—容量+编址、速度保证、芯片

## Slide 26
＝(PC)＋1
＝2000 或＝(PC)＋2
＝(PC)＋1
§1.4 计算机的工作过程
一、计算机的工作方式
存储程序方式—
*程序的执行顺序：用(下条)指令地址序列表示
指令地址—
下条指令地址计算—
NextPC＝(PC)＋“1” 或 ＝对(IR)操作结果
※主要内容：工作方式的实现方案，程序执行的过程(准备/执行)
程序及数据预先存放在存储器中；
机器工作时，自动、逐条地取出并执行指令
装
入
11
编程时为逻辑地址，
(程序中位置[0～])
访存时需进行地址变换(第3章讨论)
指令地址 (逻辑地址) | 指令内容 (暂用C语言描述) | 执行顺序
0 | LP: nSum+=6； | ＝1
1 | if (nCnt<3) goto LP； | ＝0 或＝3
3 | COUT>>nSum； | ＝4
指令地址 (物理地址) |  | 执行顺序 (下条指令地址)
2000 |  | 
2001 |  | 
2003 |  | 
执行时为物理地址
(主存地址)
Notes: P11-看程序MEM、硬件MEM关系

## Slide 27
存储器
存储器/REGs
指令地址寄存器PC
指令内容寄存器IR
指令
译码器
ID
＋“1”
地址计算部件
功能部件
*程序的执行机制： (工作方式之程序执行)
需求—
分析：
方案—
实现—
取指令
分析指令
执行指令
计算指令地址
(循环处理)
顺序型指令的NextPC计算(与指令内容无关)可提前
转移型指令的NextPC计算(与数据操作无关)可提前
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋“1”
PC←计算结果
转移时
按序进行相应操作，指令转移时重写PC
Notes: 上页-看指令地址计算的特点

## Slide 28
1、程序执行过程
*准备阶段： (工作方式之程序存放的实现[由操作系统负责])
*执行阶段： (工作方式之程序执行的实现[由操作序列组成])
①取指—(PC)→MEM(读)→IR，(PC)＋“1”→PC
②分析—(IR)→ID
③执行—实现指令约定操作，指令转移时重写PC，转①
①程序装入主存(假设入口为y)，②设置程序入口地址(PC←y)
地址计算部件
转移型指令
转移时
二、程序执行的过程
Operating System, OS
功能部件
PC
ID
＋“1”
IR
下条指令地址
当前指令地址
当前指令内容
存储器
存储器/REGs
思考：操作按序进行如何实现？转①如何实现？
17
Notes: 思考：操作控制信号的产生与时序信号绑定；时序信号是周期性的，信号产生与时序信号绑定自可实现。 P17-看时序信号组成

## Slide 29
2、程序执行过程示例
*模型机结构：CPU可实现所支持指令的功能
15
16
指令系统 | 指令名 | 指令功能 | 功能说明
 | 取数 | AC←M[maddr] | 取MEM的maddr单元内容到AC中
 | 存数 | maddr←(AC) | 将AC内容存到MEM的maddr单元中
 | 加法 | AC←(AC)＋M[maddr] | 将AC内容与MEM的maddr单元内容相加
 | 停机 | 停机 | 程序执行结束
CPU
Addr
Data
Cmd
…
控制信号形成部件
时序部件
ID
+“1”
AC
ALU
IR
PC
…
数据通路结构(如总线结构)
系统总线(ABus、DBus、CBus)
外部设备
(含辅存)
I/O接口
……
存储
阵列
I/O电路
地址译码器
…
主存
说明：AC—称为累加器，既存放源操作数、又存放目的操作数的寄存器
Notes: P15-看运算器组成，P16-看控制器组成

## Slide 30
*机器语言程序y=x+b的执行过程：
编程—
准备阶段—
执行阶段—
假设逻辑地址从2000开始
装入位置假设为2000，
则PC←2000
AC←M[2004]
AC←(AC)＋M[2005]
M[2006]←(AC)
停机
x
b
y
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(IR)Ad→MEM(R)→AC
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
(IR)Ad →MEM(R)→ALU(+)→AC
AC→ALU
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
(IR)Ad→MEM(W)
(AC)→┘
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
(STOP)
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
＋1→PC
(PC)=2001
(AC)=x
(PC)=2002
(AC)=x+b
(PC)=2003
M[&y]=x+b
回目录
指令执行过程的操作 执行结果(部件内容的变化)
主存
AC
PC
IR
ID
＋“1”
ALU
绕开地址变换问题

## Slide 31
※本节课堂练习（多选题）：
1、使用逻辑地址(不是物理地址)编程的原因有
A. 主存容量可变 B. 程序装入位置未知
C. 允许程序空间≥主存空间
2、PC←(PC)＋“1” 中的1是指
A. 指令所占存储单元数 B. 指令所占二进制位数 C. 数值1
3、转移型指令的下条指令地址计算，可以提前进行的原因是
A. 计算与指令内容无关 B. 计算与数据操作无关 C. 其他
4、指令执行过程中，操作按序进行的实现方法是
A. 操作定时进行 B. 操作与时序信号绑定 C. 其他
5、程序执行过程中的循环，其实现方法是
A. 时序信号具有周期性 B. 操作与时序信号绑定 C. 其他
思考：为何取指时就知道指令长度？
Notes: 1-BC，2-A，3-B，4-B，5-A 思考：假设长度固定，第5章中央处理器讨论长度不固定的情况

## Slide 32
§1.5 计算机的性能指标
29
※主要内容：硬件技术指标，计算机性能指标
*机器字长：
单位—
特点—
*CPU主频：
单位—
特点—
1、硬件的技术指标
反映整数运算的性能； ←T32位加法＜2×T16位加法
决定ALU、数据REG、数据通路的位数 (P177图5.7)
指CPU一次能处理数据的二进制位数
└←指整数运算 ←早期:浮点运算CPU
二进制位(bit)，如 n位CPU的机器字长为n位
指CPU内部主时钟脉冲的频率，常记为 f
└←宽度＝最基本的原子操作的时延
1GHz=103 MHz，1MHz=1×103 kHz，1kHz=1×103 Hz
反映主时钟周期(即主时钟脉冲的宽度)的性能；
└─常记为TC，有TC ＝1/f
Notes: P30-看机器字长-ALU宽度关系

## Slide 33
*存储容量：包括主存容量、辅存容量，大小均可配置
┌←Random Access Memory，指用译码器识别地址的MEM
单位—RAM相关： ←主存、OS等
其 余： ←磁盘、网络等
特点—
1GB＝210 MB＝220 KB＝230 B；
1GB＝103 MB＝106 KB＝109 B，
1GiB＝210 MiB＝220 KiB＝230 B
术语— 主存地址空间：
CPU可寻址空间：
0…00…0
0…01…1 0…10…0
1…11…1
…
配置容量
bw-1 … b0
… …
主存单元长度
An-1 … A0
…
最大容量
… …
… …
(CPU可寻址空间)
主存地址位数
主存地址空间
主存地址范围
(地址空间的一部分)
主存最大容量时的地址空间
由地址引脚构成的地址空间
└─大小＝主存地址空间
地址空间：非负整数地址的有序集合
表示--n位或2n个
线性地址空间：地址空间中的整数连续
1TB硬盘＝931GB
反映主存、辅存的最大容量
回
931GiB
Notes: KiB、MiB、GiB于1999年由国际电工协会（IEC）拟定，于2008年并入国际标准化组织（ISO）文件

## Slide 34
*响应时间：指一个任务从提交到完成的总时间(＝TCPU＋T等待 )
2、计算机的性能指标
计算机的性能—指计算机硬件的性能，通过计算机软件反映
反映单任务系统的总体性能，或CPU性能
└～算法及编译程序、ISA及组成
TCPU＝IN ×CPI×TC＝
IN —执行的指令条数(≠代码指令条数)，TC—主时钟周期(=1/f )，
CPI(Cycles per Instruction)—执行一条指令所需的TC数(平均值)；
n —指令系统的指令类型数，CPIi —第i 种指令的CPI，
Ii —程序中第i 种指令的执行条数
指磁盘访问、OS开销等时间 ←期间不执行程序
(如磁盘→主存) (如进程调度)
优化：T等待期间，CPU执行其他程序(单任务系统→多任务系统)
17
CPU时间—
等待时间—
特点—
Notes: P17-看执行周期-CPI-TC的关系

## Slide 35
例1—某机主频为2GHz，指令系统包含2类指令(Ⅰ类及ⅠⅠ类)，指令长度均为2B，指令执行时间分别为5个和8个主时钟周期。程序A执行时，执行了30000条Ⅰ类指令、70000条Ⅱ类指令，求程序A执行的CPU时间、平均CPI。
解：
TCPU＝(30000×5＋70000×8)/(2×109)＝355 μs；
CPI＝30000/100000×5＋70000/100000×8＝7.1
例2—续例1。程序B大小为2MB，其中30%为Ⅰ类指令；程序B执行时，Ⅰ类指令的10%和ⅠⅠ类指令的20%各执行了30次，其余指令均只执行了1次。求程序B执行所需的时钟周期数。
解：
代码中指令数—Ⅰ类有 条，Ⅱ类有 条；
执行的指令数— Ⅰ类为
ⅠⅠ类为
所需时钟周期数—
0.3*220*(10%*30+90%*1)＝1.17*220 条，
0.7*220*(20%*30+80%*1)＝4.76*220 条；
(1.17*220*5＋4.76*220*8)＝43.93*220 个
0.3*220 0.7*220
回

## Slide 36
例3—计算机M1的主频为2GHz，计算机M2与M1具有相同的ISA (Instruction Set Architecture)，M2的主频高于M1、CPI大于M1。若程序A在M1上的运行时间为10s，程序A在M2上运行所需时钟周期数为在M1上的1.5倍，欲使程序A在M2上运行时间为6s，则M2的主频至少为多少？
解：
设 程序A在M1、M2上运行的时钟周期数各为N1、N2，
则 TCPUM1＝N1×TC＝10s，N1＝
N2＝1.5×N1， N2＝
TCPUM2＝N2×TC ＝6s，TC  ＝
则 f ＝1/TC ＝
10s×2GHz＝20G个
1.5×20G＝30G个
6s/30G＝0.2 ns
1/0.2 ns＝5GHz
分析—∵f /f＝5/2＝2.5，TCPUM1/TCPUM2＝10/6＝1.67
∴主频只是影响系统性能的因素之一

## Slide 37
常用MIPS及MFLOPS代替 (∵工作量定义未能统一)
MIPS(每秒百万次指令)：
MFLOPS(每秒百万次浮点运算)：
表示—
特点—
反映了多任务系统的总体性能，单位不统一
缺点—不能反映指令功能强弱(可用相对MIPS方法)
*吞吐率：指单位时间内能处理的工作量
即TP＝(∑Wi)/Tn，Wi—任务i的工作量,
Tn—完成n个任务的总时间（Tn＜∑T响应i）
缺点—不能反映整体性能(只为浮点操作能力)
*其他指标：RAS(可靠性/可用性/可维护)，兼容性等
34
Notes: RAS—Reliablity, Availability, Servicebility
可用性=MTTF/(MTTF+MTTR)，MTTF为平均无故障时间，MTTR为平均修复时间
好用性~环境系统、界面，环境（命令行、GUI、服务器、浏览器）

## Slide 38
※本节课堂练习：
某CPU的主频为50MHz，所支持的指令有X、Y、Z三类，其CPI分别为4、6、8。假设程序P的目标代码中，X、Y、Z类指令所占比例分别为50%、30%、20%。P经过优化后，某类指令数量减少了20%，平均CPI减少了0.11。回答下列问题：
（1）程序P优化前的平均CPI为
A. 5.4 B. 5.8 C. 6.6
（2）程序P优化的指令类型为
A. X B. Y C. Z
（3）CPU执行程序P(优化前)时的吞吐率(MIPS数)为
A. 0.108 MIPS B. 9.26 MIPS C. 270 MIPS
作业1：P19—3、4、10、16
Notes: （1）优化前平均CPI=0.5*4+0.3*6+0.2*8=5.4，答案为A。
（2）只可能优化Y类或Z类指令（否则优化后CPI会增加）；
若优化Z类指令，则CPI=[4*50%+6*30%+8*20%*0.8]/(50%+30%+20%*0.8)≈5.29，5.4-5.29=0.11；
若优化Y类指令，则CPI=[4*50%+6*30%*0.8+8*20%]/(50%+30%*0.8+20%)≈5.36，5.4-5.36=0.04；
故优化的是Z类指令，答案为C。
（3）MIPS数=IN/[(IN*CPI*TC)*106]=f/(CPI*106)=50*106/(5.4*106)=9.26MIPS，答案为B。

## Slide 39
3、计算机的性能优化
(1) 冯·诺依曼计算机的性能瓶颈
①指令执行瓶颈：
②存储器访问瓶颈：
③I/O方式瓶颈：
存储器速度较慢、按逻辑地址访问
(容量-速度-价格需求矛盾) (程序装入导致)
I/O与运算串行 (以运算器为中心)
跳过
按逻辑地址访问示例—
需求：
实现：
(IR)Ad→MEM(R)→AC
PC→MEM(R)→IR
(IR)OP→ID
PC＋1→PC
AC←M[0002]
AC←(AC)＋M[0003]
x
…
0000
0001
0002
0003
逻辑地址 程序存储器
AC←M[0002]
AC←(AC)＋M[0003]
x
…
2000
2001
2002
2003
物理地址 主存
装
入
地址变换后再访问，如物理地址＝基地址＋逻辑地址
指令串行执行 (下条指令地址由当前指令产生)
回

## Slide 40
(2) 现代计算机的性能优化
针对性能瓶颈一一处理
*采用并行处理技术：提高并行性，减少串行损失
包括并行处理(流水线、操作/指令/线程级并行)技术，
数据流(乱序执行)技术，前瞻执行(推测执行)技术
*优化存储器结构：减少访存延迟，提高访存效率
增设Cache(TCache＜T主存)，采用哈佛结构(并行访问)，
采用多体交叉存储器(提高带宽)，优化地址变换(变换/访问并行)
*改进I/O方式：减少所占CPU时间，提高传输效率
采用中断、DMA、通道等I/O方式，
改进总线(增加宽度/级数)

## Slide 41
4、现代计算机的结构类型
按Flynn分类法，结构有SISD、SIMD、MISD、MIMD四种
MISD结构(宏流水等)
…
DS
IS1
IS1
ISn
…
DS
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
MIMD结构(多处理机)
…
DS1
IS1
IS1
ISn
…
DSn
ISn
MMm
…
MM1
PU1
PUn
CU1
CUn
SIMD结构(并行机)
CU
…
DS1
IS
IS
PUn
DSn
PU1
MMm
…
MM1
※本课程的目标：SISD结构计算机(串行计算机) ←硬件基础课
SISD结构(串行机)
CU
MM
IS
IS
PU
DS
注： IS—指令流(Instruction Stream)
DS—数据流(Data Stream)
Single Instruction Multiple Data
回目录
Notes: SIMD--single instruction multiple data

## Slide 42
※附1：课程内容的组织
第1章—计算机的模型、硬件组成、工作过程、性能指标
第2章—数据的表示(含编码)、运算组织，运算器的组成
第3章—存储器的结构，主存组成，Cache原理，虚存概念
第4章—指令的表示(功能-格式约定)，操作数的表示(存放+寻址方式)
第5章—CPU的组成及工作流程(需求细化)，数据通路组织，控制单元组成，异常及中断处理(中断机构)，指令流水线原理
第6章—总线的操作过程，总线的仲裁、定时与传输控制，总线结构
第7章—I/O系统的组成，外设组成，I/O接口原理，I/O方式的组织
计算机软件（指令序列及数据）
控制器
运算器
主存
…
系统总线
键盘
USB接口
显示器
显示适配器
硬盘
磁盘控制器
10010100
01000100
01010110
…
00110011
…
0…000
0…001
0…010
…
0…044
…
地址 程序内容 约定功能
R1←M[44H]
R1←(R1)+2
x=33H
性能如何优化

## Slide 43
※附2：数字电路基础
⑴逻辑代数基础
基本运算(与/或/非)、基本公式(恒等/常用)、基本定理(代入/反演/对偶)，
逻辑关系表示(真值表/函数)，逻辑函数化简(代数/卡诺图法)
⑵组合逻辑电路
逻辑门(与/或/非/传输/三态)， ←数电基本元件之1
电路结构(操作元件/无输出合并/无回路)，设计步骤(引脚→输出函数→电路图)，
典型部件设计(译码器/选择器/加法器)，时序分析(时延/冒险)
⑶时序逻辑电路
触发器(RS/JK/T/D、电平/边沿触发)， ←数电基本元件之2
有限状态机，电路结构(状态元件/组合逻辑电路[次态/输出])，
设计步骤(状态图/状态化简/状态编码/次态及输出函数/电路图[含自启动])，
典型部件设计(寄存器/移位寄存器/计数器)
⑷其他电路
又称锁存器
脉冲单元电路，半导体存储器
回教学要求
Notes: 缓冲器—将弱逻辑型号转换为强逻辑型号的电路
传输门—逻辑控制开关，可用于模拟信号及数字信号的传输控制
三态门—三态接口电路，仅用于数字信号的传输控制

## Slide 44
※附3：课程学习思考
⑴为什么要设置这门课？这门课主要内容是什么？
本课程是硬件基础课，必修的后续课程有2门
(计算机系统结构、计算机系统综合课程设计)
计算机硬件的组成及工作原理，即部件的组织、互连及控制
⑵学习本课程要注意哪些？
重视概念—一切的基础！理解(分析)、应用(做题)、融合(→整机)
关注需求—组成与原理的依据！源头(模型)、细化(部件/关联)
⑶如何防止挂科？
保证学习时间—多看多练(基础课的特征)
提高学习效率—方法多样化(看书/听课/作业/答疑)，及时补缺(拖危害大)
不要轻言放弃—没有笨人(时间/方法)，对自己负责(不要影响其他课程)
回教学要求