## Slide 1
第三章 存储系统

## Slide 2
※主要内容
应用需求—性/价较高，可按程序地址访问
⑴层次结构存储系统 (MEM组成需求)
MEM技术指标，MEM的层次结构(程序访问局部性、组成要求)
⑵半导体存储器 (硬件基础)
SRAM的组成、读写时序，DRAM的组成、读写时序、刷新
⑶主存 (设计与连接)
组成，逻辑设计，与CPU的连接，提高访存速度的技术(3类)
⑷高速缓存(Cache) (缓冲器的组成)
组成(空间管理、工作过程)，地址映射、替换算法、写策略的实现
⑸虚拟存储器(△) (按程序地址访存的组织)
组成(结构、工作过程)，VM的存储管理方式，VM的实现
※总体要求：可设计主存、连接主存，掌握缓冲器的组成原理
程序执行顺序表示的方法
Notes: 层次结构及RAM需4学时，主存需4学时，Cache需3学时，虚存需1学时

## Slide 3
§3.1 存储系统概述
一、存储器分类
*按存储介质分类：
*按存取方式分类：
*按应用功能分类：
 | 顺序存取(SAM) | 随机存取(RAM) | 直接存取(DAM) | 只读(ROM)
编址单位 | 记录块 | 存储字 | 记录块 | 同RAM/DAM
操作类型 | 存、取 |  |  | 取
存取时间 | 可变(由地址决定) | 固定(与地址无关) | 可变(与地址相关) | 同RAM/DAM
 | 主存(MM) | 辅存(SM) | 高速缓存(Cache) | 控存(CS)
应用功能 | CPU直接访问的MEM | 主存的后援MEM | CPU-主存间的缓冲器 | CPU内部存放微程序的MEM
存储介质 | MOS型半导体 | 磁/光介质 | MOS型半导体 | MOS型半导体
存取方式 | DRAM和ROM | SAM/DAM | SRAM | ROM
半导体器件、磁性材料、光介质
※主要内容：MEM的技术指标，存储系统的组成、工作过程
(易失型、非易失型)

## Slide 4
*存储容量(S)：
*存取速度：
访问时间(TA)—
存取周期(TM)—
*传输速度：
MEM带宽(BM)—
二、存储器的主要技术指标
可存储的二进制位数，单位常为字节(B)
常用访问时间、存取周期表示，单位为μs等
指MEM从收到命令到完成操作所需时间
(信号输入→数据输出/写完成)
指MEM两次访存操作最短间隔时间
即TM＝TA+T恢复，如：DRAM的刷新∈T恢复
常用MEM带宽表示，单位常为Mbps
指MEM的最大数据传输率(传输2个数据的最小间隔)
如：基本RAM的BM＝W/TM，多体交叉RAM的BM＝nW/TM
其中，W为数据引脚位数，n为MEM体数
TA
TM
MEM响应
接收地址/命令
数据有效
MEM响应
MEM恢复
接收地址/命令/数据
写操作完成
MEM恢复
TA
TM

## Slide 5
三、层次结构存储系统
1、层次结构的引入 (即为什么要采用层次结构)
*MEM的用户需求：
*用户需求的解决方案：
*程序访问的局部性原理（规律）：
程序运行时，指令和数据访问所呈现出的相对簇聚现象
示例：for (i=0；i<n；i++) S=S+A[i]；
时间局部性—
空间局部性—
大容量、高速度、低价格
最近访问过的信息，将再次被访问
最近访问信息的相邻信息，将很快被访问
× ×
MEM组成— 快速MEM ＋ 慢速MEM
速度保证—
价格保证— 容量小 容量大
利用局部性
层次结构的
①
近期常用数据 近期未用数据
①
②
Notes: 前方：靠近CPU。

## Slide 6
参数要求—
内容要求—
传递要求—
2、存储系统的层次结构 (结构负责分析/设计、组成只需认知/实现)
*层次结构的组织：多种MEM级联(串联[上下级关系])
SM1<<SM2<<…<<SMn，TM1<<TM2<<…<<TMn
目标：c＝(c1SM1+c2SM2+…+cnSMn)/(SM1+SM2+…+SMn) ≈ cn
各级MEM间的信息传递是透明的
└←外部不可见(黑匣子)
外部特性：操作方法同单一MEM，存取周期不固定
上级MEM中信息为下级MEM中信息的副本
改过后需写回←┘
有效容量：S＝SMn
存储系统
寄存器
M1
M2
Mn
CPU
…
非易失性MEM

## Slide 7
Cache-主存层次—
目标：
实现：
主存-辅存层次—
目标：
实现：
解决主存速度问题(Cache的速度、主存的容量)
CPU
Cache
主存
辅助硬件
主存地址
解决主存容量问题(主存的速度、辅存的容量)
└←允许S主存 << S程序，程序按程序MEM顺序执行
硬件完成地址变换，软件完成层间管理
├→早期：程序员
└→现在：OS
↑
虚拟存储器
*常见的层次结构：
以主存为中心，常为Cache-主存-辅存
Cache
辅存
主存
地址变换
按程序MEM顺序执行
层间管理
CPU
主存
辅存
辅助软硬件
程序地址
程序存储器：
指程序可用空间的MEM抽象，不真实存在！

## Slide 8
回目录
3、存储系统的工作过程
*应用需求：(∈层次结构+工作方式)
①程序(文件)存放在辅存中
②程序执行时预先装入主存
③按逻辑地址访问存储系统
*工作过程：
*实现策略：
程序空间
辅存空间
主存空间
存放
LA0
装入
文件系统
PA
访问
LA1
[层次管理＋]地址变换＋存储器访问
AC←M[004]
…
x
000
…
004
LA
映射: PA＝20＋LA
主存
20
…
24
PA
主存
主存
Cache
辅存地址
OS相关软件
辅
存
主存
地址
CPU模块
程序
地址
CPU
芯片
数据
存储管理部件MMU
成功
失败
产生异常事件
地址变换+层次管理
层次管理
地址变换
主存-辅存层次—
Cache-主存层次—
硬件(地址变换)＋软件(层次管理)
硬件(地址变换+层次管理)
Cache
地址
主存地址
Cache控制器
缺失
命中
主存管理
约定:[]表示可缺省
回
主存管理：分配空间、建程序映射表
Notes: 上页-看用程序地址访存

## Slide 9
§3.2 半导体存储器技术
*MOS管简介：绝缘栅场效应管
(Metal Oxide Semiconductor, MOS)
MOS管特性—
MOS管应用—
静态RAM(SRAM)
动态RAM(DRAM)
半导体ROM
(非易失型)
双极型RAM(TTL、ECL)
MOS型RAM
半导体RAM
(易失型)
MROM、PROM、EPROM、EEPROM(E2PROM)，
FLASH
①VGS＜VT(开启电压)时，ID＝0(MOS管截止)
②VGS≥VT时，UGS越大、ID越大(MOS管导通)
③VGS≥VT时，UGS固定、ID不变(与UDS无关)
用作开关(①③)、电阻(②)等
A
V
V
ID
VDS
UDS
UGS
VGS
D—漏极 S—源极 G—栅极
D
S
G
SiO2
N基体
P
源极S
漏极D
P
栅极G
可调电源
*半导体存储器分类：
※主要内容：SRAM及DRAM芯片的组成、读写时序(及DRAM刷新)
思考：SRAM、DRAM存储信息的元件？
Notes: 思考：触发器、电容
MOS管不带垫底电极时，D-S间用一条线表示；带垫底电极时，用三段线表示

## Slide 10
字选择线W
MOS型静态存储元组成
VDD
T1
T2
A
B
D
D
T6
T4
T3
T5
*保持方法：
*读出方法：
*存储原理：
*写入方法：
用作上拉电阻
1、SRAM存储元的组成原理 (了解操作方法)
一、静态RAM(Static RAM，SRAM)
若T1导通 → A=V地 → T2截止→ B=V高 → T1更导通(稳态)
①在W线上加正脉冲(宽度≥写延迟)→T5和T6导通(写入期间)；
②写0时，使D=V地、D=V中→T2截止→T1导通；反之则写1
使W=V地→T5和T6截止→T1及T2状态保持不变(B=V高)
①在W线上加正脉冲→T5和T6导通(读出期间)；
②使D=D=V中→D或D上电压产生变化(0时D电压下降) →用差分放大器可检测出所存信息→T1及T2状态不变(非破坏性读)
Notes: 注：W的高=3.6V、低=0.4V，D的高电位=4.2V、中间电位=1.4V

## Slide 11
2、SRAM芯片的组成
(1)SRAM基本组成
包括存储矩阵、地址译码器、I/O门、读写电路、控制电路等
*存储矩阵： --又称存储阵列
存储元排列有一维、二维2种方式，通常为正方形
(连线最短、信号延迟最小)
X译码器
64×64
存储矩阵
I/O门
读/写WE
…
…
驱动器
0
1
…
63
A6
A7
A11
Y译码器
…
A0 A1 A5
…
读写电路
控制电路
数据D
片选CS
…
驱动器

## Slide 12
*地址译码器：
*I/O门：
*读写电路：
从所有列的存储单元中，选择一个存储单元
10
读 写
…
X译码器
…
A6
A11
D
读写
电路
…
Y译码器
…
数据D
A0 A5
…
…
……
存储元
存储元
存储元
存储元
D
D
D
驱动器
…
驱动器
…
读/写WE
控制电路
片选CS
驱动器：(增加功率)
①同一行存储元共用字线
②数据送到外部各部件
根据内部的读/写信号，检测/控制D及D线
逻辑电平的表示：
单端连接—TTL电平(≥2.0V或≤0.8V)
差分连接—VD-VD，＞+0.2V或＜-0.2V
差分放大器
读
放大器
D
D
写
结构有单译码、双译码2种，对应于存储矩阵
双译码结构—矩阵的每行共用字线W、每列共用数据线D及D
Notes: P10-看存储元引脚

## Slide 13
引脚组织方法2—1根读/写控制线(如WE)＋1根片选线(如CS)
Write Enable→┘ Chip Select→┘
内部逻辑：
芯片连接：
*控制电路：根据外部引脚信号，产生内部的读/写信号
思考1：内部读/写信号的状态有 种组合，需要≥ 根控制引脚
引脚组织方法1—1根读控制线(如RD)＋1根写控制线(如WR)
内部逻辑：读＝ 写＝
芯片连接：RD＝ WR＝
(RDWR)•RD ， (RDWR)•WR
注：RDWR＝0表示空闲
MRd， MWr
RD与RD的含义：表示信号状态为高电平有效(逻辑1)、低电平有效
读＝CS•WE，写＝CS•WE
CS＝MRdMWr，WE＝MWr
★
MRd
MWr
操控
部件
SRAM
思考2：连接多个SRAM(如字扩展)时，哪种方法的连接更简单？
Notes: 上页-看控制引脚设置
思考1：3种，2根；思考2：方法2，只改变1个信号线连接

## Slide 14
有单向、双向2种方式，分别为2w根、w根
单向(输入)，为log2(S/w)＝n根
思考①：某SRAM的容量为4Kbit、数据引脚(双向)有8根，地址引脚为多少根？若数据引脚改为32根，地址引脚为多少根？
思考②：某SRAM的数据引脚(单向)为8根、地址引脚为8根，该芯片的容量为多少个字节？
片选(1根)+读/写(1根) ←状态有3种[读/写/闲]
←有效电平可为高/低
12
思考③：1K×4位SRAM中，除电源信号线外，其余信号线至少多少根？
(2)SRAM引脚组织
若存储单元长度为w、存储单元个数为2n，则容量S＝2n×w
*参数标识：
*引脚组织：
数据引脚—
地址引脚—
控制引脚—
地址空间×数据位数，如1K×8b
Notes: P12-看数据引脚方向(单向分开即可)
思考①：8根D时，AN=log2(4Kb/8)=9根；32根D时，AN=7根
思考②：容量=28*(8/2)=1Kb=128B
思考③：≥地址10+数据4+控制2＝16根

## Slide 15
行译码器
列译码器
Y0
Y63
Y0 Y15
&
&
I/O门
D
D
D
D
D
D
D
D
……
…
…
…
存储元
存储元
…
…
…
存储元
存储元
64行×64列
……
…
…
读写电路
读写电路
读
写
存储元
存储元
存储元
存储元
……
……
……
*组成示例： Intel 2114 SRAM芯片
参数—容量为1K×4b，双向数据引脚
引脚—
组成—
数据(4根)，地址(10根)，控制(片选+读/写)
存储矩阵(64×64)，I/O门(4位)，读写电路(4个)，
地址译码(log264＋log2[64/4])，控制电路
…
A3
A8
A2 A1 A0 A9
D0
D3
…
CS
WE

## Slide 16
3、SRAM芯片的读写时序 (芯片对引脚信号的时序要求)
*操作的响应标志：
开始—
停止—
*读周期的时序： (厂家给出的参数为最小值)
tCO —开始操作→数据输出稳定
tOTD—停止操作→数据引脚高阻
tAW —读滞后时间(≥地址译码时延)
tA —读时间(＝tAW+tCO)
tRC —读周期(2次间隔[≥tA+t传送])
操作信号时序要求—
CS从无效→有效 (→地址信号已稳定→操作时先发送地址)
CS从有效→无效 (→信号撤销有时延)
①地址首先发送，CS在地址稳定后有效 ←对指定单元操作
②WE在CS有效期间无效(R) ←防止误写入
操作者接收数据时间
tA
tRC
CS
D3~D0
WE
tOTD
tCO
输出
A7~A0
tAW
数电中说成总线不妥
Notes: 上页-看控制引脚（→响应操作的标志）

## Slide 17
*写周期的时序： (厂家给出的参数为最小值)
※SRAM的性能：访问时间—TA＝tAW+tCO或tAW+tW
存取周期—TM＝tRC或tWC
tWC —写周期(＝tAW+tW+tWR)
tA —写时间(＝tAW+tW)
tAW —写滞后时间(≥地址译码时延)
tW —写入时间
tDW —数据写入到存储单元时间
tDH —WE无效后数据需保持时间
操作信号时序要求—
①WE在地址稳定tAW后有效 ←防止误写入
②CS与WE同时有效的时间≥tDW ←对指定单元操作
③数据发送可早于tAW+tW-tDW ←写延迟最小化
tWC
CS
D3~D0
WE
tW
输入
A7~A0
tAW
tDW
tDH
tWR
Notes: 上页-看都周期信号时序要求

## Slide 18
※SRAM的学习要求：
1、熟记SRAM的功能(信息存储、按地址访问[时延相同]) ←应用需求
(2n×w)容量参数←┼───┘ │
└─────┴─→工作状态(读/写/闲)
2、了解SRAM的内部组成(存储矩阵+译码器+读写电路+控制电路)
3、掌握SRAM的引脚组织方法(地址+数据+控制) ←容量-引脚关系
4、理解SRAM的操作信号时序(先发地址，读/写略不同) ←访问的实现
※疑惑：好枯燥啊，为什么要学RAM？重点内容是什么？如何学习？
目的—
重点—
方法—
主存由SRAM/DRAM组成，设计主存时会用到
芯片的组成(按地址访问如何组织)、访问(信号时序有何要求)
掌握概念(看得懂描述)、面向应用(关注芯片的连接/访问控制)
15
Notes: P15-看芯片的内部组成，上页-看信号时序要求

## Slide 19
数据线D
CD
字选择线W
T1
CS
DRAM的目标—降低功耗、节约成本
*存储原理：
*写入方法：
*保持方法：
*读出方法：
①在W线上加正脉冲(宽度≥写延迟)→T1导通
②在D线上加数据→对CS充电/放电
二、动态RAM(Dynamic RAM，DRAM)
1、DRAM存储元的组成原理 --单管MOS型
无放电回路时，电容中的电荷可以保持(会缓慢泄漏→需定时刷新)
使W＝V地→T1截止→CS状态保持不变
①在D线上加正脉冲(=V中)→对CD预充电
②在W线上加正脉冲→T1导通→D线上电压产生变化
→用放大器读出数据→CS状态发生改变(破坏性读)
③用所读数据重新写CS ←称为再生
*刷新方法： ←需求为读出后写入
10
每列一个(共用)
同读操作(数据不输出到引脚)
Notes: P10-看静态存储元

## Slide 20
(1)DRAM芯片的引脚组织
*数据引脚：有单向、双向2种方式
*地址引脚：
*控制引脚：
单向，为[log2(S/w)]/2根 →地址分2次接收
提高集成度→减少芯片面积→┘ (行地址＋列地址)
2、DRAM芯片的组成
行地址选通RAS、列地址选通CAS、读/写WE
(Row Address Strobe) (Column Address Strobe)
A5~A0
RAS
行地址
列地址
WE
CAS
借用RAS实现(操作期间全部有效)
A5~A0
RAS
行地址
列地址
WE
CAS
片选功能的实现—
刷新功能的实现—
稍后讨论

## Slide 21
(2)DRAM芯片的基本组成
包括存储矩阵、地址译码器、读写电路等， ←类似于SRAM
以及地址锁存器、时序控制电路、再生电路 ←与SRAM不同
(边沿触发) (3个信号串联)
破坏性读所需
地址分两次接收所需
I/O门
X译码器
I/O缓冲器
Y译码器
…
D
……
…
……
……
64×64
D
…
D
……
WE
……
…
RAS
CAS
A5…A0
A6
A11
A5 A0
时序控制
电路
行地址锁存器
列地址锁存器
行时钟
列时钟
写时钟
读出再生放大器
读出再生放大器
Notes: 读出再生放大电路—先给其中的CD充电，D线→差分放大器┬→IO电路→读完成
└→D线 ―→再生完成
时序控制电路—“CS#→命令”次序（SRAM）→“RAS#→CAS#→命令”次序（DRAM）→信号+时钟

## Slide 22
*组成示例：Intel 2116 DRAM芯片
参数—容量为16K×1b，单向数据引脚
引脚—
组成—
数据(2根)，地址(7根)，控制(行选+列选+读/写)
存储矩阵(2×64×128)，地址译码器；
地址锁存器、时序控制电路，再生放大器
(3个串联) (读写电路)
时序控制电路
128个读出
再生放大器
行时钟发生器
列时钟发生器
写时钟发生器
列地址
锁存器
行地址
锁存器
6:64行
译码器
存储矩阵
64×128
7:128列译码器
输入
缓冲器
输出
驱动器
……
……
A12~A7
A13
A6~A0
1
6:64行
译码器
存储矩阵
64×128
RAS
CAS
WE
DIN
DOUT
A6~A0

## Slide 23
3、DRAM芯片的操作时序 (芯片对引脚信号的时序要求)
表示信号值可任意
tAH —地址锁存延迟
tRCL--RAS与CAS信号延迟
tCAC—CAS有效→数据输出稳定
tA —读时间(＝tRCL+tCAC)
tRC—读周期(两次间隔[≥tA+t再生])
*操作的响应标志：
*读周期的时序： (厂家给出的参数为最小值)
操作信号时序—
RAS从无效→有效、从有效→无效
例—某DRAM芯片的tAH＝0.4μs、tCAC＝3.2μs，若操作时外部信号都与1MHz的时钟脉冲同步(仅上升沿时发出)，则tA至少为多少？
答：tC＝1 μs，tA≥tC +0.4/tC +tC + 3.2/tC}*tC＝7 μs (＞3.6 μs)
①先发送行地址，RAS在行地址稳定后有效
②再发送列地址，CAS在列地址稳定后有效
③WE在CAS有效期间无效(R)
tA
输出
tCAC
行地址
列地址
tAH
tAH
tRCL
RAS
WE
CAS
tCAS
D3~D0
A7~A0
tRC

## Slide 24
*写周期的时序： (厂家给出的参数为最小值)
tAH —同DRAM读周期
tRCL—同DRAM读周期
tDH —数据写入时间(同SRAM的tW)
tA —写时间(＝tRCL+tDH)
tWC—写周期(两次间隔)
输入
行地址
列地址
RAS
WE
CAS
D3~D0
A7~A0
tWC
tDH
操作信号时序—
①先发送行地址，RAS在行地址稳定后有效
②再发送列地址，CAS在列地址稳定后有效
③WE在CAS有效期间有效(W) ←延迟最小化
④数据发送可早于CAS ←延迟最小化
Notes: 上页-看读写时序差别

## Slide 25
22
21
读出后写入、数据不输出到引脚
(同读操作) (列译码器输出全部无效)
刷新同一行的所有存储元(行刷新)
4、DRAM芯片的刷新
(1)芯片的刷新操作
*刷新的功能需求：
*刷新操作的功能：
*刷新周期的时序：
*刷新操作的表示：
与读周期类似，CAS一直无效
tRF
tRC
行地址
RAS
WE
CAS
D3~D0
A7~A0
tRFC
tCAC
tRC--RAS与CAS信号最大延迟
tCAC—CAS有效→数据输出稳定
tRF —刷新时间(tA最大值)
tRFC—刷新周期(两次间隔)
├→WE值任意
└←行/列/写时钟发生器串联
用定时器检测tRC，此时CAS无效
(无需设置刷新引脚)
Notes: P21-列译码器无效，P22-看时钟发生器串联

## Slide 26
(2)芯片的刷新方式
*刷新周期：指同一存储元相邻两次刷新的最大间隔时间
└→所有行各刷新1次
刷新方式—指不同行的刷新间隔的特征
*集中式刷新：不同行的刷新操作连续进行
特点—存在“死区” (无法进行操作的时间段＞x个tc)
tC
tC—存取周期
m—行刷新的次数
n+m—可访存总次数
R/W1 R/W 2 … R/Wn RF1 RF2 … RFm
读/写/空闲
刷新
刷新周期(如2ms)
例1—若DRAM的容量为4K×1位，tC＝0.5μs，刷新周期为2ms， 则存储矩阵(正方形)的行数m＝ 4K×1 ＝26＝64，
n+m＝2ms/0.5μs＝4000次，操作次数≤4000－64＝3936，
故僵死的时长＝64tc、间隔＝3936tc

## Slide 27
*分散式刷新：行刷新操作分散在每个存取周期中
R/W1 RF1 R/W2 RF2 … R/Wm RFm R/Wm+1 空闲 … R/Wk 空闲
tC
刷新周期(如2ms)
周期1
周期2
周期m
周期m+1
周期k
例2—续例1，操作次数≤k＝2000，僵死的时长＝tc、间隔＝tc
特点—避免了死区，增加了存取周期
*异步式刷新：行刷新操作均匀分布在刷新周期中
tC
刷新周期(如2ms)
行刷新间隔
R/W1 … R/Wd RF1
… R/W1 … R/Wd RFm
R/W1 … R/Wd RF2
行刷新间隔
行刷新间隔
特点—避免了死区，存取周期不变 →最常用
例3—续例1，操作次数≤4000－64＝3936，
僵死的时长＝tc、间隔＝(3936/64)tc≈61tc

## Slide 28
DRAM
芯片
行/列地址
RAS
WE
CAS
DRAMC
CPU
地址
读/写
定时
发生器
行列地址选择
计数器产生，初值(行数)在系统启动时设置
定时器实现，刷新方式已设定(定时器中)
仲裁电路实现(刷新的优先级较高)
(3)芯片刷新的实现
通常用外部电路实现，如DRAM控制器(DRAMC)
└←产生刷新操作命令
*DRAMC的主要功能：
*DRAMC的功能实现：
管理对主存的操作、实现对DRAM的刷新
行刷新的地址—
行刷新的时机—
操作的管理—
刷新地址计数器
多路开关
仲裁
电路
刷新定时器

## Slide 29
5、DRAM与SRAM的比较
作业3-1：P137—3、4、6
※提醒：学以致用→┬←目标是主存的设计、操作控制
↓
掌握芯片的引脚组织、操作信号时序！
*DRAM的特点： --相对于SRAM
基础—
优点—
缺点—
*RAM的应用：
SRAM—
DRAM—
存储元的元件少，地址引脚减半
集成度高、功耗低(1/4)、成本低(1/100)
速度慢(1/10) ←使用电容所致
常用于构成高速度MEM(容量不大)，如Cache
常用于构成大容量MEM(速度一般)，如主存
回目录

## Slide 30
※本节课堂练习：
1、1M×4b SRAM芯片的引脚(电源除外)至少为
A. 24根 B. 25根 C. 26根 D. 27根
2、操作RAM时，若地址、命令信号的发送都与时钟信号CLK同步，则下列选项中，最优的实现方法是
3、1M×4b DRAM芯片的引脚(电源除外)至少为
A. 14根 B. 15根 C. 16根 D. 17根
4、若1M×1b DRAM芯片的存取周期为1μs、刷新周期为8ms，采用异步刷新方式，则不同行的刷新间隔时间最多为
A. 6976/1024μs B. 6976/1000μs
C. 8000/1024μs D. 8000/1000μs
CLK
A9~A0
CS
WE
地址
地址
地址
A.
B.
C.
Notes: 练习：1C，2B，3D，4A

## Slide 31
*主存的组成：
*主存的参数：
结构确定的—
用户确定的—
配置容量
(m×w)
§3.3 主存储器
一、主存的组成
ROM＋RAM，所有参数均已给定
│ └←速度快 └←结构和用户
└←启动时需使用
主存单元长度、主存地址空间(＝CPU可寻址空间)
配置的主存单元个数
※主要内容：主存逻辑设计，主存与CPU连接，提高访存速度的技术
主存地址位数
…
…
…
…
bw-1 … b0
主存地址空间
(CPU可寻址空间)
主存单元长度
An-1 A0
0…00……0
… ……
0…01……1 0…10……0
… ……
1…11……1
最大容量
(2n×w)
Notes: 地址空间—是一个非负整数地址的有序集合；
线性地址空间—整数是连续的地址空间；
地址空间大小—表示最大地址所需的位数，或地址的个数。

## Slide 32
二、主存的逻辑设计
*MEM的容量扩展方法：位扩展法、字扩展法、字位扩展法
1、位扩展法 (又称位并联法)
*目标：扩展MEM的存储字长(存储字数不变)
*芯片连接：
各芯片的数据引脚连接不同(组成存储字)，其余相同
*ROM/RAM芯片的现状：
容量—＝存储单元长度×存储单元个数＝存储字长×存储字数
现状—芯片规格有限 ←销量-成本的平衡
*主存逻辑设计的方法：
用ROM、RAM(SRAM或DRAM)芯片进行容量扩展，
实现指定的存储单元长度及存储单元个数

## Slide 33
例1—用1K×1b SRAM芯片构成1K×4b的存储模块
A4~A0
D3~D0
WE
1K×1b
DRAM
RAS
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
1K×1b
DRAM
CAS
1K×1b
……
……
……
1K×1b
…
bit3 … bit0
0000000000
0000000001
1111111111
存储模块的控制引脚≥2根
访问各芯片的同一单元
例2—用1K×1b DRAM芯片构成1K×4b存储模块
A9~A0
D3~D0
WE
1K×1b
SRAM
CS
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM
1K×1b
SRAM

## Slide 34
例3—用1K×4b SRAM芯片构成2K×4b的存储模块
地址引脚连模块地址低位，读/写、数据直连
①芯片数量—
②芯片所占存储空间—
③芯片连接—
2、字扩展法 (又称地址串联法)
*目标：扩展MEM的存储字数(存储字长不变)
*连接：
(2K÷1K)×(4b÷4b)＝2片
模块地址为log2(2K)=11位(芯片为10位)
(000H)00000000000
… …
(3FFH)01111111111
(400H)10000000000
… …
(7FFH)11111111111
b3 … b0
1K×4b
(1#)
1K×4b
(0#)
练习1—用1M×4b SRAM芯片构成4M×4b的存储模块
0#、1#芯片片选的有效逻辑为CS·A10、CS·A10
各芯片的片选引脚连接不同(选择存储字)，其余相同
A9~A0
D3~D0
WE
1K×4b
SRAM(0#)
CS
A10
1K×4b
SRAM(1#)
&
&
访问某个芯片(片内单元地址＝模块地址低位)
Notes: 用CS#选择芯片时，WE#可直连。
练习1：用4片SRAM字扩展，用2:4译码器实现片选信号连接。

## Slide 35
例4—用1K×4b DRAM芯片构成4K×4b的存储模块
解：
所需芯片数量—(4K÷1K)×(4b÷4b)＝4片
扩展方法思考—无法用行地址选择芯片(行地址剩余长度不够)
×扩展方法①—锁存行列地址 (适于芯片内部的体扩展)
增设2个锁存器，锁存后再选择芯片 ←与芯片内重复
☆扩展方法②—开放片选信号 (适于芯片外部的字扩展)
设置多个RAS信号线，用地址高位选择芯片
A9~A0
地址转换(DRAMC)
A11A10
A11A10
A4A3A2A1A0
A9A8A7A6A5
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
1K×4b
DRAM
A4～A0
D3～D0
WE
CAS
RAS3
RAS0
～

## Slide 36
3、字位扩展法
*目标：同时扩展MEM的存储字长和存储字数
例5—用1K×4b SRAM芯片构成2K×8b的存储模块
解：①芯片数量—
②芯片所占存储空间—
③芯片连接—
(2K÷1K)×(8b÷4b)＝4片
模块地址为11位(芯片为10位)
(000H)00000000000
…
(3FFH)01111111111
(400H)10000000000
…
(7FFH)11111111111
A10
D3～D0
A9～A0
D7～D4
WE
1K×4b
SRAM(0#)
CS
1K×4b
SRAM(1#)
1K×4b
SRAM(2#)
1K×4b
SRAM(3#)
&
&
b7 ～ b4
1#
1K×4b
b3 ～ b0
0#
1K×4b
3#
1K×4b
2#
1K×4b
芯片 片选的有效逻辑
0#、1# CS·A10
2#、3# CS·A10
Notes: 各芯片CS#不同时有效时，无需再区分WE#

## Slide 37
练习2—用1K×4b SRAM芯片构成4K×8b的存储模块
例6—用1K×4b ROM、1K×8b SRAM芯片构成4K×8b存储模块，其中前1KB空间为只读空间
解：①所需芯片数量—
②芯片所占存储空间—
③芯片连接—
ROM需2片，SRAM需3片
模块地址为12位(芯片为10位)
先位扩展后字扩展
00XXXXXXXXXX
01XXXXXXXXXX
10XXXXXXXXXX
11XXXXXXXXXX
ROM 1#
ROM 0#
SRAM 1#
SRAM 2#
SRAM 3#
A11
A10
D3～D0
A9～A0
D7～D4
WE
1K×4b
ROM(1#)
CS
1K×8b
SRAM(1#)
1K×8b
SRAM(2#)
1K×8b
SRAM(3#)
1K×4b
ROM(0#)
2:4
译码器
Y0
B
A
GE
Notes: 练习2：用8片SRAM先位扩展、后字扩展，用2:4译码器实现片选信号连接。

## Slide 38
位数n＝可寻址空间大小＝主存地址位数(与配置容量无关)
位数w＝主存单元长度，可增加w来提高性能(n需缩小)
需表示所有的操作类型、响应状态
操作类型—
响应状态—
*地址引脚：
*数据引脚：
*控制引脚：
三、主存与CPU的连接
1、CPU的存储器接口 (连接对象的接口约定)
CPU(如Intel 8088)
An-1～A0 IO/ M RD WR READY Dw-1～D0
CPU(如Intel 80386)
An-1～A0 IO/ M W/R ADS READY Dw-1～D0
MEM操作(读/写)、IO操作(I/O)，无操作 (≥3根)
就绪/等待 (≥1根)
例：Intel 8088 CPU引脚中，RD表示读/In，WR表示写/Out，IO/ M表示目标部件类型(高电平为外设)，如何表示无操作、MEM操作？
答：无操作— ，MEM操作—
(RD  WR)·IO/ M ＝1
RD  WR＝0

## Slide 39
※提醒：后续仅讨论SRAM主存与CPU的连接 (不自找麻烦)
28
*SRAM主存的外部接口组织：
数据线—
地址线—
控制线—
位数w＝主存单元长度 ←与CPU位数相同
位数k＝log2(主存单元个数) ←地址一次性传送
操作≥1根、片选＝1根 ←常为WE及CS
*DRAM主存的外部接口组织：
SRAM
模块
WE
CS
D7～D0
A18～A0
DRAM
控制器
A8～A0
0#
DRAM
模块
A8～A0
D7～D0
WE
CS
A18～A0
CAS
RAS
WE
WE
CAS0
RAS0
CAS1
RAS1
1#
DRAM
模块
A8～A0
D7～D0
CAS
RAS
WE
2、主存与CPU的连接 (主存容量可配置的处理)
*CPU的传送特征：使用所有引脚，地址一次性传送
└←连接时引脚不能悬空 └←SRAM或DRAM
便于扩展功能
Notes: P28-看DRAMC的外部引脚。两个CAS#的好处时可以隐藏刷新时间

## Slide 40
(1)数据线的连接
*要求：主存数据线数＝CPU数据引脚数 ←直接访问主存
*连接：
主存数据线与CPU数据引脚一一连接
(2)地址线的连接
*要求：先约定主存在CPU可寻址空间中的地址范围(常从低端开始)
└→≥主存地址线数（容量可选配）
*连接：
&
主
存
CS
WE
D7～D0
A18～A0
8088
CPU
D7～D0
A18～A0
A19
主存地址线与CPU地址引脚的低位连接 ←所占空间连续
└→高位用于选择主存
b7 … b0
A19A18 …A0
512KB SRAM
CPU可寻址空间
主存配置
空间
…
…
0 0……0
0 1……1
1 0……0
1 1……1
64KB I/O

## Slide 41
(3)控制线的连接
*要求：CPU进行主存操作时，主存的CS引脚有效
CPU进行写操作时，主存的WE引脚有效
*连接：
主存CS＝(CPU有MEM操作)·(目标地址∈主存地址范围)
主存WE＝(CPU操作类型为写) ←MEM写或输出
主
存
CS
WE
D7～D0
A18～A0
8088
CPU
D7～D0
A18～A0
A19
RD
WR
IO/M
=1
&
&
上页例— 有操作的表示：RDWR＝1
写操作的表示：WR＝0
目标部件为MEM的表示：IO/M＝0
目标地址∈主存地址范围的表示：A19＝0
38
CS＝((RDWR)•IO/M)•A19
思考：若主存放在CPU可寻址空间的高端，则连接有何变化？
Notes: P38-看8088 CPU的存储器接口
思考：A19=1

## Slide 42
例—某CPU有16根地址线、8根数据线，命令线为IO/M、RD、WR。欲配置16KB主存(前4KB为只读空间)，可用芯片包括2K×8b ROM及4K×4b SRAM。⑴主存由几片ROM及RAM组成？⑵写出主存中各芯片所占存储空间及其片选逻辑；⑶画出主存内部的连接图；⑷画出主存与CPU的连接图。
解：
⑴所需芯片数量—ROM＝2块，RAM＝6块 ←主存数据线为8位
⑵芯片所占主存空间—主存地址线为14根(与CPU可寻址空间无关)
芯片片选逻辑—
片选逻辑(地址部分) | 
A13～A12=00 | A11=0
 | A11=1
A13～A12=01 | 
A13～A12=10 | 
A13～A12=11 | 
b7 ～ b4
1# SRAM
b3 ～ b0
0# SRAM
3# SRAM
2# SRAM
0# ROM
1# ROM
5# SRAM
4# SRAM
主存被选中、引脚上地址∈芯片地址范围
000X XXXXXXXXXX
001X XXXXXXXXXX
01XX XXXXXXXXXX
10XX XXXXXXXXXX
11XX XXXXXXXXXX
A13~A10A9 ~ A0

## Slide 43
⑶主存内部的连接图—先位扩展、后字扩展
0#
ROM
WE
1#
ROM
0#
SRAM
1#
SRAM
2#
SRAM
3#
SRAM
4#
SRAM
5#
SRAM
A10～A0
D3～D0
D7～D4
A13
A12
A11
CS
2:4译码器
B
A
GE
Y0
Y2
Y1
&
&
Y3
ROM ― 第1片CS＝Y0，第2片CS＝Y1
SRAM― 第1组CS＝Y2Y3，其余类似
Y0
&
A11
CS0#ROM
CS1#ROM
思考①：ROM CS线的有效逻辑可以如右图吗？
思考②：用3:8译码器实现时，各芯片的CS线如何连接？

## Slide 44
⑷主存与CPU的连接图—假设主存地址从0开始
练习—某16位CPU中，存储器按字编址，可寻址空间为20位，数据引脚宽度等于存储单元长度。欲配置512KB主存(前128KB为只读空间)，可用的芯片有64K×8b ROM、64K×16b SRAM。画出主存中各芯片所占主存的存储空间图，主存内部的连接图，及主存与CPU的连接图。
主
存
CS
WE
A13～A0
D7～D0
CPU
A14
A15
A13～A0
RD
WR
D7～D0
IO/M
引子—不改变连接电路时，如何实现主存容量的可配置？
&
=1
&
CS＝((RD⊕WR)•IO/M)•(A15•A14)
42
41
与CPU相关的字长均指机器字长
编址针对存储单元进行
连接时不关心内部组成！
思考：主存-总线连接和主存-CPU连接，接线上有什么差别？
Notes: P42-看本例中CPU的存储器接口，41-看控制线的连接方法

## Slide 45
※现代计算机的主存子系统组成： (不考，拓展知识面)
①DRAMC支持有限数量的主存模块 ←DRAM字扩展方法所致
(≤BANK插槽数) (内存条)
系统管理总线SMB
②主存模块的容量可变、接口统一 ←容量可配置所致
└→不同时期规格不同，常见168线DIMM
0# BANK
(内存条)
1# BANK
(内存条)
CPU
A31～A0
RD
WR
D31～D0
主存控制器
RAS0
A15～A0
RAS1
WE
CAS0
CAS1
IO/M
Notes: 下页-跳过SMB的显示

## Slide 46
例：设DRAMC支持4个BANK，BANK采用SIMM-30接口(12A/8D/RAS/CAS /WE/4电源/3奇偶校验)，则DRAMC支
持的主存容量最多为 ，外部
地址引脚为 根。若配置的主存
如右表，则DRAMC中RAS2的有效逻辑
(地址部分)为 。
③系统启动时，BIOS检测内存条容量、分配内存条地址范围
硬件支持—
容量检测方法—
地址分配方法—
内存条包含SPD芯片、连接SMB
(Serial Presence Detect) (System Management Bus)
[串行存在检测] [系统管理总线]
依次读取各BANK中的内存条信息
按BANK顺序约定各内存条的地址范围
④系统工作时，DRAMC根据地址选择内存条(使RASi有效)、
中转操作(产生行/列地址等)
BANK插槽 | 内存条 | 分配的地址
BANK0 |  | 
BANK1 |  | 
BANK2 |  | 
BANK3 |  | 
0K～256K-1
256K～512K-1
256KB
256KB
A25~A18＝00000001
64MB
26
Notes: OS启动过程：执行BIOS（硬件自检[读CMOS]/加载主要设备驱动程序）→启动自举程序（加载系统引导文件）→启动引导程序（加载内核）→执行OS内核（接管初始化过程）

## Slide 47
1、增强的DRAM --优化方法1(改进芯片工艺或组成)
(1)FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM)
└←页指存储矩阵中同一行的所有单元
*优化原理：
四、提高访存速度的技术 --主存的优化设计
*性能分析：
行A
RAS
A4~A0
列A1
CAS
WE
D3~D0
D1
列A4
列A3
D4
D3
列A2
D2
tCAC
tRCL
*访存需求：
*优化方法：
一次访问多个连续单元，多次访存的地址连续
(数据长度＝x个单元) (程序访问局部性)
改进工艺、并行处理(多个MEM)、层次结构(多种MEM)
同一行的操作(列地址可不连续)，可共用RAS信号
TDRAM＝n·(tRCL+tCAC+t传送)，TFPM＝tRCL+n·(tCAC+t传送)
2-57

## Slide 48
(2)SDRAM(Synchronous DRAM)
*优化原理1：
硬件组织—
性能分析—
*优化原理2：
硬件组织—
性能分析—
采用同步工作方式，可最小化操作控制时间
└←所有操作信号同步于时钟信号 └←信号保持时间
设置锁存器(暂存I/O信号)，其余同DRAM(TM相同)
TDRAM操控＝ntCLK ←异步控制方式[访问者需一直等待]
TSDRAM操控＝2 tCLK ←同步控制方式[访问者可并行工作]
A1
D1
A2
D2
CLK线
地址线
数据线
TM
TM
常规传输模式
A1
D1
D2
TM
D3
D4
突发传输模式
T常规＝n(T存取＋T传送)，
T突发＝T存取＋nT传送
支持突发传输模式，可提高MEM带宽
└←一个操作传送多个数据[地址连续]
设置计数器(产生地址信号、控制传送个数)
又称同步控制方式
4
Notes: P4-看带宽概念

## Slide 49
*SDRAM组成示例：DRAM基础上，增设锁存器、计数器等
同步工作原理—
数据传送方式—
操作控制过程—
工作方式REG
行地址锁存器
列地址锁存器
1M×8b DRAM
行译码器
列译码器
读放和I/O门
I/O缓冲器
D7~D0
CAS
RAS
WE
CE
A9~A0
控制
逻辑
CLK
成组传送计数器
…
I/O同步于CLK(→地址变化)，内部操作异步
仅支持突发传输方式，突发长度BL(Burst Length)有几种
│ 仅为同一行数据(仅改变列地址)←┘
└→常规传输时BL＝1 └←计数器发出
①设置BL，②启动操作，③数据传送
设置BL的方法：
操作过程优化：第①步可缺省 ←BL放在工作方式REG中
└←当前操作的BL相同时→┘
使用特殊命令 →需增设CE信号线

## Slide 50
(3)DDR SDRAM(Double Data Rate SDRAM)
*优化原理：
*DDR SDRAM组成：
CLK的上升沿及下降沿都I/O ←SDRAM仅上升沿
存储矩阵中单元宽度是I/O宽度的2倍；
I/O时需拆分/合并；工作频率＝核心频率
*DDR2 SDRAM组成：
存储矩阵中单元宽度是I/O宽度的4倍，I/O时需拆分/合并； 工作频率＝核心频率×2
核心频率(100MHz) 工作频率(100MHz)
DDR SDRAM
存储体
I/O
缓冲
w
核心频率(100MHz) 工作频率(100MHz)
基本SDRAM
存储体
2n×w
I/O
缓冲
w
w
核心频率(100MHz) 工作频率(200MHz)
DDR2 SDRAM
存储体
2n-2×4w
I/O
缓冲
4w
w
＝数据位数/地址＝I/O宽度
思考—DDR SDRAM的编址单位是多少？
2n-1×2w
2w

## Slide 51
*多体MEM的编址方式：
性能优化要求—
编址方式选择—
2、多体交叉存储器 --优化方法2(并行处理[多个MEM])
存储体—指具有存储矩阵、译码电路、读写电路的存储模块
*多体MEM的工作方式：交叉访问方式、并行访问方式
(又称多体交叉存储器) (又称多体并行存储器)
思考：两种编址方式实现时，多体MEM的内部连线有何不同？
一次访问(只能是多个体的同一单元)的地址应连续
采用交叉编址方式
34
(a)顺序编址方式 (b)交叉编址方式
模块地址：
体内地址 体号
M3 M2 M1 M0
0
4
8
12
1
5
9
13
2
6
10
14
3
7
11
15
体号 体内地址
M3 M2 M1 M0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
模块地址：
47
1≤x≤m
Notes: P34-看顺序编址的实现方法，P47-看访存需求
思考：字扩展时，用地址高位（低位）信号线连接存储体的片选线

## Slide 52
(1)交叉访问方式
*优化原理：轮流访问(有重叠)各存储体(≤m个)，各体分时I/O，
即W＝w，T启动间隔＝TM /m →BM＝W/T启动间隔＝m·BM
*存储器结构：
须采用同步RAM接口
A1~A0
w
WE
存储器控制部件
w
M3
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M2
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M1
D7~D0 CS
A9~A0 WE
M0
D7~D0 CS
A9~A0 WE
w
w
w
A11~A2
D7~D0
CS
CLK
回
回
响应
响应
响应
响应
TM 2TM
t
M3体
M2体
M1体
M0体
CLK
*工作原理：
*与CPU的连接：
(同步工作方式)
每隔TM /m启动一个体(TM后完成响应)
I/O采用突发传输方式(→BM＝mBM)
与同步RAM相同
D0
D1
D2
D3
输出
输入
D0
D1
D2
D3
首个体号
匀速I/O（访问各体的同一单元）
突发长度≥m时才有
Notes: 上页-看各个存储体的同一单元（A11-A2相同）
存控部件所含器件：(不考) 计数器—指明正在I/O的当前体号(初值=A1~A0)
选择器—当前体读数据的选择
锁存器—暂存各体的CS#及欲写数据
译码器—产生当前体的锁存器信号

## Slide 53
(2)并行访问方式
*优化原理：同时访问各个存储体(≤m个)，各体同时I/O，
即W＝mw，TM＝TM →BM＝W/TM＝m·BM
*存储器结构：
*工作原理： (工作方式同存储体)
同时启动各个存储体，I/O采用常规传输方式(BM＝4w/TM)
增设数据掩码引脚(指明同时写入的体号)
└←读出处理放在CPU内部更快
w
CS
M3
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M2
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M1
D7~D0 WE
A9~A0 CS
M0
D7~D0 WE
A9~A0 CS
w
w
w
A11~A2
D31~D24
WE
&
&
&
&
D7~D0
D15~D8
D23~D16
DM3
DM2
DM1
DM0
思考：地址为何只有10位？无DM3~DM0时的存储单元长度？
DM3～DM0 | 读长度 | 写长度
1111 | 4B | (M0起)4B
0011 |  | (M0起)2B
1100 |  | (M2起)2B
某位为1 |  | (Mi)1B
Notes: 上页-看两者的差别（访问时刻、I/O方式）
思考：存储模块容量为1K*8b*4=4KB，数据引脚为32位，地址引脚为log2(4KB/32b)=10位，存储单元长度为32b/4=8位(1个DM有效时)；
无DM时，存储单元长度=32b。

## Slide 54
*多体并行MEM与CPU的连接：
CPU引脚变化—数据引脚宽度＝主存单元长度×m，
地址低位引脚(log2m个)→数据掩码引脚(m个)
BE#值(负逻辑) | 读的长度 | 写的长度
0000 | 4B | (体M0起)4B
1100 |  | (体M0起)2B
0011 |  | (体M2起)2B
1110/1101/1011/0111 |  | (体Mi)1B
MEM与CPU的连接—DRAMC默认地址低位为0、其余同DRAM
Intel
80486
CPU
D31～D0
A31～A2
M/IO
W/R
ADS
BE3～BE0
0# BANK
1# BANK
主存控制器
RAS0
A15～A0
RAS1
WE
CAS0
CAS1
BE3～BE0
Intel
80486
CPU
D31～D0
A31～A2
M/IO
W/R
ADS
BE3～BE0

## Slide 55
3、双端口存储器 --优化方法2(并行处理[多个操作])
*优化原理：同时处理2个访问请求，即W＝w＋w，TM＝TM
*存储器结构：
增设(译码+I/O)电路、冲突判断逻辑电路
2K×8
SRAM阵列
A3L~A0L
判断逻辑
D7L~D0L
WEL
BUSYL
I/O电路
列选择
行选择
A10L~A4L
I/O电路
列选择
行选择
CSL
……
A3R~A0R
D7R~D0R
WER
BUSYR
A10R~A4R
CSR
……
存储元连接方法—
冲突判断逻辑—
作业3-2：P137—13、17、20
47
2个独立的行选线、数据线
AL＝AR时有冲突，使BUSYL或BUSYR有效
引子—优化方法3(层次结构[多种MEM])
回目录
Notes: P47-看优化方法的类型

## Slide 56
存储体(SRAM)
控制器(地址变换+层次管理)
Cache地址
CPU
主存
(DRAM)
主存地址
§3.4 高速缓冲存储器
一、Cache的基本原理
Cache是主存的快速缓冲器，有2组端口
主存地址
H＝Nc /(Nc＋Nm)＝命中Cache次数/访存总次数
TA＝H·Tc＋(1－H)(Tc＋Tm)＝Tc＋(1－H)Tm
＝T命中＋(1－H)T缺失 ←T缺失指缺失引起的停顿时间
SRAM
层间透明交换所需
内容为主存中副本
※主要内容：Cache的组成、工作流程、实现技术(映射/替换/写)
*Cache的外部接口：
*Cache的性能指标：
命中率—
√平均访问时间—
(适于所有缓冲器)
Notes: 注意：Tmem并非主存的存取时间，仅指不命中时访问主存的平均开销

## Slide 57
*减小TA的方法分析：
①提高H—利用程序访问局部性
②减小T调入—
*Cache-主存的信息交换单位：
T调入＝n(T存取＋T传送) T调入＝T存取＋nT传送
1、Cache的存储空间管理
(1)Cache-主存的信息交换单位
目标—减小TA， TA＝T命中＋(1－H)T缺失，T缺失≥ T调入
利用突发传输模式
相邻信息放在Cache中
块(Block,又称字块)
块的大小—n个存储字(即主存字)，n为常数
块大小的选择—H较高时的n ←结构负责[与组成无关]
Cache
主存
CPU
字/次
块/次

## Slide 58
块0
块2m-1
主存
…
…
0
2b-1
…
…
…
0
2b-1
…
m位
b位
主存
地址
主存块号
块内地址
行0
行2c-1
Cache
…
…
0
2b-1
…
…
0
2b-1
…
c位
b位
Cache
地址
Cache行号
块内地址
…
有效 标记
…
(2)Cache的存储空间管理
*Cache的编址单位：
*Cache-主存间的信息交换管理：
主存字(=主存编址单位) ←主存的缓冲器
①主存与Cache的存储空间，都划分成大小为块的若干区域
②Cache每行需设置有效位(V)表示其数据是/否有效
Cache每行需设置标记(Tag)表示其数据来自的主存块
0 *
0 *
块i
1 i

## Slide 59
*Cache的存储器结构：
①Cache是行的数组，每行包含缓存块信息、管理信息
标记
有效位
状态
标记
有效位
状态
标记
有效位
缓存块(字0～字2b-1)
状态
…
…
…
…
第0行
第2c-1行
缓存块(字0～字2b-1)
缓存块(字0～字2b-1)
数据区
管理区(目录表)
②行中缓存块的大小、编址单位，都与主存块相同
Cache行数＝Cache容量÷块大小
块内地址位数＝log2(块大小÷主存字大小)
术语— Cache容量：指Cache数据区的容量
Cache总容量：指Cache数据区＋管理区的容量之和
存放缓冲器管理的其余信息
Notes: 上页-看有效位、标记，行数组

## Slide 60
*完成访问过程：
*相关技术：
*实现要求：
接收主存地址
通知操作完成
①地址变换，②访问Cache，③数据写回主存
数据写回主存
Y
N
是写操作？
2、Cache的工作流程
场景：学生迟到时，老师怎么给其安排座位？
Cache
主存
(层次结构)
N
查找目标主存块
命中？
Y
访问Cache存储阵列
缺失处理
有空闲行?
调入目标块(到行i)
(=行i) Y
N
选出牺牲行(i)
腾空行中内容
映射规则(块可调入哪些行[影响查找方法])，
替换算法(如何选牺牲行)，
全部由硬件完成！ ←目标为高速访问
映射规则
替换算法
写策略
写策略
写策略(何时写回主存)

## Slide 61
3、Cache的基本结构
*基本组成：存储体、映射/替换/读写机构(地址变换+层间管理)
控制信号的状态需求—
命中 |  |  | ①=1、 ③无效、④无效
缺失 | 有空闲行 |  | ①=0、②=1、③无效、④有效
 | 无空闲行 | 缓存块未改过 | ①=0、②=0、③无效、④有效
 |  | 缓存块已改过 | ①=0、②=0、③有效、④有效
CPU
主存地址
系统总线
Cache
存储体
(SRAM)
地址映射机构
数据
(字/次)
主存
(DRAM)
替换机构
命令
数据 (块/次)
地址
命令
MUX
命中
地址
候选行
MUX
所选
地址
读写机构
图注：①是/否命中 ②是/否有空行 ③是/否需写回 ④是否需调入
■、□表示MUX控制端信号为1、0所选择的入端
②
③
④
①

## Slide 62
行0
行2c-1
行j
有效位 标记 状态
缓存块
…
…
0 a s3
1 i s0
1 b s1
…
…
…
…
比较器
块内地址(t)
主存地址
索引(j)
标记(i)
主存块号
空闲行＝有效位为0的行
多路选择器
…
…
三态门
58
数据访问方法—
1
*地址映射机构： (任务：查找目标行[命中时]或空闲行[缺失时])
组成—有效位(V)及标记(Tag)、比较器
查找范围—
查找方法—
主存块号＝<标记,索引>，候选行＝索引指向的行
索引＝f(主存块号) ← f 取决于映射规则
用比较器判断(候选行的V＝1、Tag＝主存地址中标记？)
＝
≠
Notes: P58-看V、Tag的作用

## Slide 63
行0
行2c-1
行j
有效位 标记 状态
块数据
…
…
0 a s3
1 i s0
1 b s1
…
…
…
…
更新/选择部件
*替换机构： (任务：选出牺牲行、腾空行中数据)
组成—状态位、状态更新及选择部件等
状态更新—
牺牲行选择—
数据腾空—
*读写机构： (任务：读出/写回主存块)
组成—访存部件
访问粒度—主存块或存储字 ←取决于写策略
61
修改候选行中各个行的状态 ←取决于替换算法
根据候选行中各行的状态选择 ←取决于替换算法
丢弃或写回主存 ←取决于写策略
Notes: P61-看替换机构工作条件（缺失时）

## Slide 64
候选行数＝1行
1、直接映射(Direct mapping)
*映射规则：主存块i可放到Cache的某个行j中，j＝i mod G
*地址划分：
*行标记选定：
索引＝
标记＝主存块号－索引＝
二、Cache的地址映射方式
*任务：确定一个主存块可放到Cache的哪些行 (受限于映射规则)
*性能指标：块调入时的冲突率、地址变换的速度与成本
└←≠命中率(访问时)
区内块号(=log2G位)
区号(=log2M-log2G位)
块内地址t
主存地址
区内块号j
区号r
块内地址t
行号
Cache地址
直接
主存块号
j
直接
标记 数据块
区0
…
主存
行G-1
Cache
…
行1
行0
块0
…
块G-1
区1
区M/G-1
块0
…
块G-1
块0
…
块G-1

## Slide 65
*特征：(块调入时)冲突率最高，地址变换速度最快、成本最低
*地址变换： (目标地址=<目标行号,块内地址>，候选行只有1个)
查找方法—
命中条件—
数据访问方法—
索引
块内地址t
主存地址
区内块号j
区号r
多路选择器
…
…
用1个比较器比较 ←索引值＝行号
候选行的V＝1、Tag＝主存地址中区号
行0
行G-1
行j
有效V 标记Tag
块数据
…
…
0 a
1 r
1 b
…
…
…
…
1
标记
按块内地址访问候选行(1行)，命中时输出
比较器
＝
≠
Notes: 上页-看标志组成

## Slide 66
⑶访存地址36454H＝ 0011011 001000101 0100 B，
可能命中的Cache行号＝
目标行的V＝ 、Tag＝
例1：主存按字节编址、地址空间为1M，主存块大小16B，Cache容量为8KB。采用直接映射方式时，⑴主存地址如何划分？ ⑵Cache行的标记(Tag)为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，可能命中的Cache行号？命中时目标行的V(有效位)、Tag的值？
解：⑴主存地址划分如下：
主存地址为log2(1M)＝20位，块内地址为log2(16B/1B)＝4位，
Cache有8KB/16B＝512行，行号为log2512＝9位
7位
⑵Cache行的标记＝主存块号－索引＝
0 0100 0101B＝045H，
1 0011 011B＝1BH
9位
4位
4位
9位
20-9-4位=
块内地址
区号
区内块号
主存地址
块内地址
行号
Cache地址
直接映射方式的索引
区号，Tag为7位
Notes: 上页-看命中条件

## Slide 67
候选行数＝G行
2、全相联映射(Fully associate mapping)
*映射规则：主存块i可放到Cache的任意行j中，
j∈{0,1,…,G-1} ←j与i无关
*地址划分：
*行标记选定：
索引＝
标记＝主存块号－索引＝
直接
块内地址t
主存地址
主存块号i
m位
块内地址t
行号j
Cache地址
主存
块0
块2m-1
…
…
块i
行G-1
标记 数据块
Cache
…
…
行j
行0
64
无(=0位)
主存块号(=m位)
Notes: P64-对比直接映射的不同点

## Slide 68
*地址变换： (候选行有G个[Cache行数])
查找方法—
命中条件—
数据访问方法—
有效V 标记Tag 块数据
…
行0
…
行G-1
有效V 标记Tag 块数据
…
…
①用1个比较器分时比较 ←无索引，T比较＝G·Δt
☆②用G个比较器同时比较 ←无索引，T比较＝Δt
候选行的V＝1、Tag＝主存地址中块号
块内地址t
主存地址
主存块号r
1
≥1
命中/缺失
标记
…
*特征：(块调入时)冲突率最低，地址变换速度较快、成本最高
65
多选器
多选器
数据
…
…
比较器
比较器
＝
＝
…
思考：命中行个数的最大值、最小值？
按块内地址访问候选行(G行)，输出命中行
Notes: 上页-看标志组成，P65-看直接映射的变换方法
思考：1个、0个

## Slide 69
例2：同例1（存储器按字节编址，CPU可寻址空间为1M，主存块大小为16B，Cache数据区容量为8KB）。采用全相联映射方式时，⑴主存地址如何划分？⑵Cache行的标记(Tag)为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，则命中时目标行的V(有效位)、Tag的值？
解：⑴主存地址(20位)划分如下： (块内地址为4位)
块内地址
主存块号
4位
20-4位
⑵Cache行的标记＝主存块号－索引＝
⑶访存地址36454H＝ 0011 0110 01000101 0100 B，
目标行的V＝ 、Tag＝
1 3645H
①存储器编址单位＝主存编址单位＝程序MEM编址单位
②CPU可寻址空间＝主存地址空间
③Cache数据区容量＝Cache容量
主存块号，Tag为16位

## Slide 70
称为n路组相联
候选行数＝n行
3、组相联映射(Set associate mapping)
*映射规则：将Cache的行分组，每个组有n个行；主存块i可放到Cache的某个组j的任意行中，j＝i mod G/n
*地址划分：
*行标记选定：
索引＝
标记＝
…
…
组0
组G/n-1
标记 数据块
Cache
行n-1
行0
…
行n-1
行0
群M/(G/n)-1
群0
群1
主存
…
块0
…
块G/n-1
块0
…
块G/n-1
块0
…
块G/n-1
群内块号
(=log2[G/n]位)
群号(=log2M-log2[G/n]位)
块―→组―→行
(直接) (全相联)
=log2n位
块内地址t
组内行号s
组号
Cache地址
块内地址t
主存
地址
群内块号g
群号r
主存块号
直接
直接
g

## Slide 71
索引
*地址变换： (候选行有n个[Cache组内行数])
查找方法—
命中条件—
数据访问方法—
块内地址t
主存地址
群内块号g
群号r
*特征：(块调入时)冲突率较低，地址变换速度较快、成本较低
用n个比较器同时比较 ←索引值＝组号
候选行的V＝1、Tag＝主存地址中群号
组0
组G/n-1
组g
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 p
…
…
有效V 标记Tag
块数据
…
…
1 r
…
…
行0(路0)
行n-1(路n-1)
…
…
1
≥1
命中/缺失
标记
…
多选器
多选器
数据
…
…
…
比较器
比较器
＝
＝
按块内地址访问候选行(n行)，输出命中行
Notes: 上页-看标志的组成

## Slide 72
⑶访存地址36454H＝ 001101100 10001010100 B，
可能命中的Cache组号＝
目标行的Tag＝
块内地址
群号
群内块号
主存
地址
块内地址
组内行号
Cache
地址
组号
例3：同例1（主存按字节编址，CPU地址引脚为20位，Cache容量为8KB，主存块大小为16B）。采用4路组相联映射方式时，⑴主存地址如何划分？⑵Cache的Tag为几位？⑶CPU访存地址为36454H时，可能命中的Cache组号？命中时目标行的Tag值？
9位
解：⑴主存地址(20位)划分如下： (块内地址为4位)
Cache行号为9位，组内行号为log24＝2位，组号为9-2＝7位
⑵ Cache行的Tag＝主存块号－索引＝
100 0101B＝69 ←行号=1000101**
群号，Tag为9位
4位
4位
7位
思考：若本例Cache改为8路组相联映射，则行中标志Tag的位数？
0011 0110 0B
7位
2位

## Slide 73
⑵数据放在连续的 个主存块中，
块调入Cache时，放在 ～ 组中，有 次冲突；
连续访问时，不命中的特征是
Cache命中率＝
例4：主存按字节编址、地址空间为24位，块大小32B；Cache容量为8KB，采用4路组相联映射方式。⑴主存地址如何划分？ ⑵若Cache初态为空，CPU从0#单元起连续读出100B数据(1B/次)，此时Cache的命中率？ ⑶若小题⑵中的100B数据从62#单元起存储，则命中率又为多少？
解：⑴主存地址(24位)划分如下： (块内地址为5位)
Cache有(8KB/32B)/4＝64个组，组号为log264＝6位
13位
6位
块内地址
群号
群内块号
⑶数据放在 个块中，H＝
(100＋0%32)/32＝4
0# 3# 0
每个块的0#单元缺失
(100-4)/100＝96%
…
31
32
…
62 D0
63 D1
64 D2
…
(100＋62%32)/32＝5 95%
0
…
31
32
…
63
64
…
95
96
…
99
×
√√×√√ ×
√√×√√
5位

## Slide 74
※地址映射方式的应用：常为组相联方式
※地址映射方式小结：
设主存块号为m位，Cache有G行(G＝2c)，主存块i调入Cache行j
 | 直接映射 | 全相联映射 | 组相联映射
候选行数 | 1 | G | n
映射规则 | j＝i mod G | j∈{0,1,…,G-1} (与i无关) | j＝<k,x>，k＝i mod G/n x＝0～n-1
索引位数 | 区内块号，c | 0(无索引) | 群内块号，c-log2n
标记位数 | 区号，m-c | 块号，m | 群号，m-(c-log2n)
不同映射方式的抽象—均为组相联映射方式
64
67
70
相联度—指一个主存块可映射到的Cache行数，即候选行数(路数)
块内
群内块号
群号
块内
组号
组内行号
块内
主存块号
块内
行号
块内
区内块号
区号
块内
行号
路 数 | 1 | G | n
组 数 | G | 1 | G/n
Notes: P64、67、70-看三种映射方式图

## Slide 75
三、Cache的替换算法
*性能指标：对命中率的影响程度、算法的实现开销
└←判断：替换是/否遵循访问局部性
1、随机算法(Random, RAND)
*基本思想：选择随机的块作为牺牲块
*硬件组织：
*性能分析：命中率的影响—
实 现 开 销 —
*适合的映射方式：
所有Cache行共设置1个随机数发生器
H随机
最低(1个发生器)
60
*任务：从候选行中选出一个牺牲块(行)
└→适于组相联、全相联映射方式(直接映射无需选)
全相联映射
0、最佳算法(Optimal, OPT)
*基本思想：选择最远的将来被访问的块作为牺牲块
*硬件组织：无法实现 ←无法穿越到将来
Notes: P60-看替换算法的任务

## Slide 76
2、先进先出算法(First In First Out，FIFO)
*基本思想：选择最早调入的块作为牺牲块
*实现方法：
块次序的保存—
块次序的表示—
牺牲块的选择—
块次序的更新方法—
块次序的更新时机—
*硬件组织：
*性能分析：
命中率的影响—
实 现 开 销 —
*适合的映射方式：
候选行的每一行设置1个计数器CNT
越早调入、CNT值越大
CNT值最大的块
H随机(调入次序≠访问次序，未遵循访问局部性)
较大(G个k位计数器)
组相联映射
调入行CNT←0，其余行CNT←(CNT)＋1
饱和运算→┘
每个Cache行需设置FIFO位(表示候选行内的块调入次序)
块调入时
思考：候选行数=n时，CNT的位数？
Notes: 上页-看命中率影响程度的判断依据

## Slide 77
3、最近最少使用算法(Least Recently Used，LRU)
*基本思想：选择近期最少使用的块作为牺牲块
*实现方法：
*硬件组织：
*性能分析：
命中率的影响—
实 现 开 销 —
*适合的映射方式：
与FIFO算法基本相同
相同点—块次序的保存、更新方法，牺牲块的选择方法
不同点—块次序的表示方法、更新时机
(越早访问、CNT值越大) (块访问时)
H随相联度增大而提高(块次序＝访问次序)
较大(G个k位计数器[同FIFO算法])
组相联映射
每个Cache行需设置LRU位(表示候选行内的块访问次序)
候选行
有效 标记 状态 数据
V
Tag
行0
LRU
有效 标记 状态 数据
V
Tag
行n-1
LRU
…
LRU位数＝
log2n位
Notes: 上页-看FIFO的实现方法

## Slide 78
例5：全相联Cache有4个行，采用LRU替换算法，若Cache初态为空，CPU按下列块地址流访存时，分别求每个块只访问1次、每个块连续访问4次时的命中率H
每个块只访问1次时，H＝(10*1-6*1)/(10*1)＝40%；
每个块连续访问4次时，H＝(10*4-6*1)/(10*4)＝85%
标记＝*时V＝0，否则V＝1
行状态 |  | 行号 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记 | LRU | 标记
 |  | 行0 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行1 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行2 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 行3 | 3 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
块地址流 |  |  | 初始 |  | 2 |  | 11 |  | 2 |  | 9 |  | 7 |  | 6 |  | 3 |  | 9 |  | 6 |  | 3 | 
操作状态 | 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2~4次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 2 | 1 | 2
3 | * | 0 | 11
3 | * | 3 | *
3 | * | 3 | *
调入 |  | 调入 | 
命中 |  | 命中 | 
0 | 2
1 | 11
3 | *
3 | *
命中 | 
命中 | 
1 | 2 | 2 | 2
2 | 11 | 3 | 11
0 | 9 | 1 | 9
3 | * | 0 | 7
调入 |  | 调入 | 
命中 |  | 命中 | 
3 | 2 | 0 | 3
0 | 6 | 1 | 6
2 | 9 | 3 | 9
1 | 7 | 2 | 7
替换 |  | 替换 | 
命中 |  | 命中 | 
1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6
0 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7
命中 |  | 命中 |  | 命中 | 
命中 |  | 命中 |  | 命中 | 

## Slide 79
四、Cache的写策略
*任务：确定写操作的数据何时写回主存 (写策略又称更新策略)
*性能指标：对TA的影响程度 [TA＝T命中＋(1－H)T缺失]
1、全写法(Write Through) --写直达法、写穿法
*基本思想： (立即写[以保持一致性])
写命中时，数据写入Cache，同时写入主存；
写缺失时，通常数据直接写入主存，目标块不调入Cache
*性能分析：
T命中(写)＝TMem(字)>>T命中(读)，T缺失(读)＝TMem(块)，
T缺失(写)＝0(不调入块)
60
CPU的操 作
Cache
主存的动作
写i
写i(字)
写i
读j
读j
读b
t
读b(块)
读b
写a
写a(字)
调入b(块)
状态
动作
命中 命中 缺失 缺失
停顿时间
写a
写a(字)
缺失
H受损(未利用访问局部性)
块替换时有1个字未写过，调？
Notes: P60-看写策略的任务
类比：宿舍（主存）有一堆书，要看什么书写在教室黑板（CPU）上，可以在教室看书（写Cache）也可在宿舍看书（写主存），教室看书效果好，每次从宿舍拿书到教室必须拿4本（调块），你可能想看3本书，每看完一本书都马上送回宿舍（全写法），怎么处理？方案1-从宿舍拿4本书到教室（调块），看一本书送回一本；方案2-直接在宿舍看数，每次一本。

## Slide 80
是写操作？
数据写回主存
Y
N
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储阵列
通知操作完成
缺失处理
*全写法Cache的工作过程：
*硬件组织：
*特点：
已保持一致性，写命中延迟大，总线占用多
有空闲行(i)?
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
是写操作？
N
Y
称为不按写分配法
直接丢弃
无需增加硬件(未增加状态)
腾空该行
行组成：
有效 标记 状态 块数据
V
Tag
LRU
LRU算法时才需要

## Slide 81
2、写回法(Write Back) --回写法
*基本思想： (稍后写[以优化T命中])
写命中时，数据只写入Cache，不写入主存；
写缺失时，通常目标块调入Cache，数据只写入Cache；
块替换时， 改写过的缓存块写回主存，未改写过的丢弃
*性能分析：
T命中(写)＝TCache(字)＝T命中(读)，T缺失(读)≥TMem(块)，
T缺失(写)≥TMem(块)；H较好(写缺失处理遵循访问局部性)
79
写i
写i
读j
读j
写a
t
读a(块)
写a
调入a(块)
读b
读b
CPU的操 作
Cache
主存的动作
状态
动作
命中 命中 缺失(有空闲行时) 缺失(替换行a时)
调入b(块)
未改写过时丢弃
写a(块)
Notes: P79-对比全写法

## Slide 82
N
查找目标主存块
命中？
Y
接收主存地址
访问Cache存储阵列
通知操作完成
缺失处理
写命中延迟小，总线占用少，未保持一致性
*写回法Cache的工作过程：
*硬件组织：
*特点：
块写回主存
有空闲行(i)?
调入目标块(到行i)
Y
N
找出牺牲行(i)
块被写过?
N
Y
每行需设置修改位(脏位)，表示块的改写状态
行组成：
有效 标记 状态 块数据
V
Tag
LRU M
称为按写分配法
80
腾空该行
※写策略的应用：常采用写回法(命中率高、占用总线少)
LRU算法时才需要
Notes: P80-对比全写法的硬件组织

## Slide 83
(1)多级Cache结构 --结构优化
*方案：用层次结构代替单一Cache (L1$是L2$的子集)
*性能分析：
五、Pentium的Cache组织 (Cache组成示例)
1、新的Cache结构
TA＝T命中＋F·T缺失，F＝1－H
L1 Cache
主存
CPU
L2
Cache
TA逻辑地址＝T地址变换＋TA物理地址
＝T地址变换＋TL1命中＋FL1TL2命中＋F*T缺失
＝T地址变换＋(TL1行索引＋TL1比较＋TL1访问)＋FL1…
＝max{T地址变换,TL1行索引}＋TL1比较＋TL1访问＋…
①TL1命中较小(结构简单、容量小)，可减小F(L2$相联度高)，
②可部分隐藏T地址变换 ←计算机结构相关技术

## Slide 84
(2)哈佛结构 --并行存取(重叠TA)
*方案：将Cache组织成指令Cache与数据Cache
*性能分析：
*应用：
指令流水线中，可同时访问指令和数据
拍
I1
段
写结果WB
执行EX
取操作数OF
译码ID
取指IF
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
I1
I2
CPU
I-Cache
D-Cache
L2 Cache
主存
术语—分离Cache、联合Cache，哈佛结构、冯·诺依曼结构
指令及数据各访问1次时，
T联合Cache＝T指令＋T数据，T分离Cache＝(T指令＋T数据)/2
同时访问

## Slide 85
2、Pentium的Cache组织
*CPU参数：机器字长为32位，主存按字节编址、容量≤4GB
*Cache结构：
*Cache参数：
容量—
块大小—
映射规则—
替换算法—
写策略—
采用贯穿式的2级Cache结构，
└←L1$与L2$为级联结构
L1$采用哈佛结构，L2$采用冯·诺依曼结构
L1$各8KB，L2$可选择
均为32B
均为2路组相联
均为LRU算法
L1-I$无须写，
L1-D$、L2$写回法
总线接口单元BIU
CPU核心
L2 Cache (256KB/512KB)
系统总线
L1 I-Cache
(8KB)
64b
64b
32b
32b
256b
L1 D-Cache
(8KB)
32b
指令缓冲器
REGs、ALU等

## Slide 86
*Cache组织： --以L1-D$为例
内部结构—
地址映射—
替换算法—
写 策 略—
LRU位
1
0
1
…
每行设置有效位V(状态域高位)、标记Tag等
组数＝ ，标记＝ 位
思考①：若Cache状态如上图，处理地址为44444FE3H的读请求过程？
思考②：PII的L1-D$为16KB、4路组相联，其余参数同Pentium，每个Cache行至少有多少位？若写策略改为全写法，则每个Cache行至少有多少位？
块数据
块数据
块数据
…
a 11
b 00
22222 10
行0
组号 标记 状态 缓存块
…
…
块数据
块数据
块数据
…
c 00
d 10
33333 11
行1
…
…
标记 状态 缓存块
0
1
127
…
作业3-3：P138—22、24、25、28、29
(8KB/32B)/2＝128 32－5－7＝20
每组设置LRU位(log22＝1位) ←值互斥(假设1时替换行1)
每行设置脏位(状态域低位) ←状态=<有效位,脏位>
回目录
82
Notes: 思考1：主存地址标记=44444H、Cache组号=1111111B=7FH=127，可映射到127#组的任一行；
因该组中标记都不是44444H，故Cache缺失；
需调入该主存块，因组内行0、行1状态≠0*，调入前将替换掉1个块，
替换的是组内行1中的块，因为组的LRU位=1，表示行1中块是最久未访问块。替换时先写回。
思考2：行数=16KB/32B=512行，组数=512/4=128组，标记=20位、状态=1(有效位)+2(LRU位)+1(脏)，共24b+32B；
状态=1(有效位)+2(LRU位)+0(全写)，共23b+32B。

## Slide 87
存储管理—指主存管理(如主存空间分配、进程空间保护、存储空间扩充),
由软件及硬件(称为MMU,Memory Management Unit)实现
§3.5 虚拟存储器
一、存储管理相关概念
1、程序的地址空间
*程序地址：
*程序地址空间：
指程序中使用的MEM地址(如指令地址、数据地址)，
编址单位同主存、地址从0开始(→又称逻辑地址)
(便于装入后的访问) (编译时不知装入位置)
指程序地址构成的地址空间(又称逻辑地址空间)
大小固定(便于各程序管理)、值很大(满足应用需求)
└←由计算机结构确定
※主要内容：相关概念，虚存的组成、工作过程、地址变换步骤
程序存储器—指程序可使用的MEM空间(不真实存在的抽象空间)
8
Notes: 进程：可并发执行的程序在一个数据集合上的运行过程 P8-看主存管理作用
不同类型信息的操作方式不同 → 程序需分段

## Slide 88
*程序的组成：
*程序地址的组成：
方法1—
方法2—
各个段逻辑上独立，逻辑地址＝<段号, 段内地址>
如：IA32中，段号为16位、段内地址为32位
各个段共用地址空间，逻辑地址＝段基址＋段内地址
如：ARMv8中，逻辑地址为48位
说明：段内地址均从0开始，位数为约定值
由多种段构成，每种段可包含多个段
│ └←便于应用扩展
└←代码段、数据段、堆栈等，便于进程保护
相关说明：
①不同段的许可操作不同 ←便于进程保护
如：代码段不能写、数据段不能执行
②不同段的长度可不同(≤最大值) ←便于节省空间
③不同段的存放不要求连续 ←便于存储管理
④程序中地址均为逻辑地址 ←便于存储管理
程序MEM
代码段0
代码段1
数据段0
数据段1
堆栈段0
0…0
…
a1
…
a2
…
a3
…
a4
…
1…1
未使用

## Slide 89
2、主存空间的分配 (分配方法→地址变换方法)
*分区方式：
分区类型—
分配方法—
特点—
地址变换方法—
*分页方式：
特点—
地址变换方法—
进程、主存划分成若干大小相等的页、页框，
(S进程＝p×S页、S主存＝m×S页框、S页＝S页框)
每个进程分配到所有页框(可不连续)
碎片较小，管理开销小(用页表管理页-页框映射)
①物理地址＝<物理页号,页内地址>
②物理页号＝页表[逻辑页号]
主存划分成若干分区(S主存＝∑S分区i)，
每个进程分配到1个分区(空间连续) ←进程大小不等
固定分区(大小可不等)，
选择最接近的分区，
产生的碎片较多，
可变分区(相邻分区可合并)
切割空闲分区
管理开销大(移动分区时)
物理地址＝基地址＋逻辑地址
Notes: P86-看主存空间分配与存储管理的关系

## Slide 90
3、存储空间的扩充
问题—程序全部装入主存时，程序大小＞主存大小咋办？
处理方法—
*覆盖技术：程序划分成多个片段(∈{可覆盖片段,不可覆盖片段})，
分配空间为∑片段不可覆盖＋x%*(∑片段可覆盖)；
新片段使用前，从辅存调入主存(覆盖旧片段)
实现—
特点—
*交换技术：当前所需程序装入主存，其余程序放在辅存；
主存缺失时，与辅存交换信息
实现—
特点—
程序部分装入主存，主存用作程序MEM的缓冲器
用户程序用指令实现交换(装入与换出)
应用程序员有一定负担(需划分片段、计算片段大小)
操作系统用软件实现交换(装入与换出)
对应用程序员透明(无需关注)
未装入的+换出的
Notes: 上页-看程序全部装入

## Slide 91
二、虚拟存储器的基本原理
1、虚拟存储器的组成
*虚拟存储器的定义：
*虚拟存储器的组成：
*虚拟存储器的实质：
--VM (Virtual Memory)
指以透明方式 为程序提供的、比主存空间大得多的存储空间
(相对于程序员) (按程序地址访问) (程序地址空间>>主存地址空间)
术语—虚拟地址(逻辑地址)、物理地址，虚拟地址空间
CPU
虚拟地址
虚拟存储器
辅存
主存
辅助软硬件
CPU只访问主存所需
存放程序所需
程序按逻辑地址顺序执行所需
是面向软件的存储器模型
由主存及辅存实现，按虚拟地址访问
│ └←程序空间的宿主MEM(信息存放处)
└←用作程序空间的缓冲MEM
Notes: 虚拟主存—主存为虚存的缓冲器

## Slide 92
2、虚拟存储器的工作过程
*VM相关地址空间：
*VM工作过程：
程序空间，主存空间、辅存空间
地址变换(含缺失处理)、访问主存
VM
主存
辅存
数据
虚拟地址
命令
虚存-主存
地址变换
成功
失败
辅助硬件
虚存-辅存
地址变换
主存管理
失败
成功
系统
异常
辅助软件
思考：为什么要用硬件实现？
MMU(Memory Management Unit)—实现虚存-主存的地址变换(CPU中)
交换区：所换出程序内容的暂存空间（页连续存放）
主存空间
程序
空间
(虚存
空间)
辅存空间
(交换区)
虚存-主存映射
虚存-辅存映射
8
辅存空间
(文件区)
文件区：程序内容的存放空间
(页可不连续存放)
Notes: P8-看MMU位置

## Slide 93
三、虚拟存储器的存储管理
1、段式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存空间按程序结构划分成若干个段，
主存空间以段为单位进行分配(多次)
*存储管理实现：
1K
段长 虚存
4K
段1
2K
段0
段2
0
1K
4K
6K
段0
段2
地址 主存
用段表进行管理
段表的组织—按段号进行索引，行数＝程序段数
段表：段号
1 0K 1K
0 4K
1 4K 2K
0
1
2
装入位 段首址 段长
虚地址：
段号
段内地址
*虚存-主存信息交换单位：
*虚存的存储管理方式：
程序段(大小可变)、主存页(大小固定)
页>>块(如4KB>>32B)→┘
段式、页式、段页式
Notes: 注：行数=程序段数

## Slide 94
虚地址
实地址
段号
段内地址
物理地址
*地址变换实现： --由MMU负责
目标—查表时访存1次 ←段表按段号索引的原因
步骤—
＋
＋
段表的存放—
示例：Windows支持64个进程，段号为16位、段表项长度为8B，
程序的段表大小≤64×(216×8B)＝32MB
*特点：利于进程共享与保护(面向软件)， ←程序的基本单位是段
主存空间利用率低 ←碎片较大
放在主存中！ ←基于成本(Cache才4MB)
计算表项地址(＝段表基址＋段号*表项长度)、读取表项、
计算物理地址(＝段首址＋段内地址)、判断地址越界
段表
基址
段表(主存中)
… … …
1 xx
… … …
0
i
装入位 段首址 段长
段号
保存在MMU中
Notes: 上页-看段表的字段

## Slide 95
2、页式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存、主存空间按页大小划分成若干个页，
主存空间以页为单位进行分配
*存储管理实现：
*地址变换实现：
用页表进行管理，页表放在主存中
页表的组织—按虚页号进行索引(访存1次)，行数＝程序页数
计算表项地址、读取表项、拼接地址(<PPN,VPO>)
＋
*特点：主存空间利用率高(面向硬件)，进程共享与保护不方便
页表
基址
保存在MMU中
虚地址
实地址
虚页号
页内地址
实页号
页内地址
虚页号 虚存
主存 实页号
0
1
2
0
1
2
3
页表：虚页号
1 2 0
0 1
1 3 1
0
1
2
装入位 实页号 写允许
页表(主存中)
… … …
1 xx
… … …
0
i
装入位 实页号 写允许
虚页号
Notes: 上页-看页表存放、索引问题

## Slide 96
3、段页式虚拟存储器
*存储管理方法：虚存空间先分段、再分页，主存空间只分页，
主存空间以页为单位进行分配
*存储管理实现：
*地址变换方法：
用一个段表、一组页表进行管理，
管理表的组织—同段式、页式虚存，表格放在主存中
段式、页式虚存的组合(访存2次)
段表
基址
段表(主存中)
… … …
1 xx
… … …
装入位 页表基址 段长
页表(主存中)
… …
1 yy
… …
装入位 实页号
… …
… …
＋
…
＋
虚地址
实地址
段内页号
页内地址
实页号
页内地址
段号
虚页号
*特点：具有段式及页式优点，但需2次访存

## Slide 97
四、页式虚拟存储器的实现
*相关内容：缓存管理、页表结构、地址变换、缺页处理等
1、缓存管理的组织 (由OS负责)
*虚存-主存的存储管理： (虚存-一级缓存管理)
映射规则—
替换算法—
写 策 略—
*虚存-辅存的存储管理：
缓存管理— (虚存-交换区管理)
方法：用外页表(程序空间-辅存空间)实现映射
分配管理— (虚存-文件区管理)
方法：用(EXE文件的程序头＋文件管理表)实现映射
(程序空间-文件逻辑空间) (文件逻辑空间-辅存空间)
全相联映射 ←主存利用率是首要目标
伪LRU算法 ←管理表在主存中，状态更新时访存1次
写回法策略 ←交换区在辅存中，写辅存开销太大
93
Notes: P93-看VM相关空间
Exe文件中程序头表为结构数组，结构体中包含段类型(p_type)、段首在文件中偏移地址(p_offset)、段首的虚拟地址(p_vaddr)、段在文件中长度(p_filesz)、段在MEM中长度(p_memsz)等；
文件分配表(FAT) 管理所有文件，每个文件占一个目录项；文件内容、设备空间按物理块(如扇区)进行管理，内容索引表实现文件内容到设备的映射管理。目录项中包含文件名称、类型、存取权限、内容索引表(占≥1个物理块)第1个物理块的设备地址(磁盘地址)、创建时间等。

## Slide 98
2、页表(Page Table, PT)的组织
*索引方式：虚页号 ←页表放在主存中
*页表项(Page Table Entry, PTE)组成：
*页表长度：
保护字段
装入位 | 实页号 | 访问位 | 修改位 | 读/写位 | 禁止缓存位 | …
3、地址变换的实现
*地址变换：MMU实现
*缺页处理：OS实现
，内部含页表基址寄存器
，功能是缺失处理＋重新执行指令
⑤牺牲页
辅存
缺页异常处理程序
⑥目标页
⑦VA
程序的虚页号数(需保存表长信息[防止越界访问])；
页表＞1页时，需采用多级页表(计算表项地址所需)
无需标记字段
CPU
核心
MMU
主存
①VA
②PTEA
③PTE
④PA
⑤数据
成功时
CPU芯片
CPU
核心
MMU
主存
①VA
②
③
④异常
失败时
CPU芯片
96
Notes: P96-看地址变换内容

## Slide 99
4、快表的组织 —地址变换实现的优化
*VM的性能分析：≤主存性能的一半 ←地址变换≥1次访存
*VM的性能优化：
页表采用层次结构，MMU中设置页表缓冲器
利用访问局部性→┘ 地址变换可不访存←┘
*TLB组成：页表的高速缓存(又称快表)
存储管理方法—
TLB条目组织—
TLB的大小—
*地址变换过程的改变：
先访问TLB，TLB缺失时才访问页表
组/全相联映射、LRU算法
管理信息＋页表项信息 ←类似于Cache行
几十行 ←H页表>>HCache
地址变换
TLB
②VPN
③PTE
④PA
⑤数据
主存
CPU核心
①VA
CPU芯片
一页信息对应同一表项
MMU
主存
④PTEA
⑤PTE
⑥PA
⑦数据
TLB缺失
有效位 | 标记 | LRU | 实页号 | 修改位 | …
Notes: 上页-看页表项内容
注：1、段页式管理时，标记取自段号+虚页号，不存在段表项条目；2、不同TLB所含的页表项内容不同（如修改位、引用位），涉及访问保护检查的处理不同（如写操作时改页表项等）；3、应包含PID字段。

## Slide 100
装入目标页(到页框i)
虚存-辅存地址变换(查外页表)
成功？
有空页框?
N
Y
找出牺牲页(i)
缺页处理(软件)
页写回交换区
页被写过?
Y
N
N
Y
修改页表项(第j行)
作业3-4：P139—34、35(选做)
5、页式虚拟存储器工作过程
虚存-文件地址变换
成功?
N
Y
系统异常
虚存-主存地址变换(查TLB)
成功？
接收虚地址(VP=j)
通知CPU操作完成
访问主存/Cache
Y
N
TLB缺失
虚存-主存地址变换(查页表)
成功？
Y
产生TLB条目
有空TLB条目?
Y
N
找出牺牲条目
条目写回页表
条目需写回?
N
Y
N
回目录