## Slide 1
第四章 指令系统

## Slide 2
※主要内容
⑴指令系统的组成 (指令的表示)
指令的功能，指令格式的组成(操作码+地址码)、信息表示方法，
操作码编码，指令字长 (操作的编码)
⑵操作数(OPD)的存放方式 (地址的组成)
OPD在REG、MEM、IR中的存放方式、地址及长度表示
⑶寻址方式 (地址的编码)
指令寻址方式，数据寻址方式，指令格式分析(举例)
⑷指令系统举例 (△)
ISA的数据表示、OPD存放、寻址方式、指令格式、指令功能
⑸指令系统的发展 (△)
CISC，RISC
※总体要求：理解指令所含信息的表示方法，能按给定ISA编程
Notes: 需要6学时

## Slide 3
*指令的表示：
*指令系统的特性：
用一定格式的二进制编码表示
指令格式—指令功能所含信息的编码格式
§4.1 指令系统组成
*术语：机器指令—硬件可直接识别和执行的命令
指令系统—所有机器指令的集合，即指令集(Instruction Set)
└→反映硬件的所有功能
是软硬件交界面之一 (计算机结构负责确定)
计算机硬件
计算机软件
应用需求
执行
实现结果
实现
形成
指令系统(指令格式)
机器指令的实质—指令功能-指令格式间(软件-硬件间)的约定
本课程的要求：认知指令格式、实现指令系统
(类似于 数据表示-数据运算)
※主要内容：常见指令功能，指令格式的组成、信息表示方法
Notes: 约定举例：自然语言就是一个约定

## Slide 4
一、指令功能
1、指令的操作数(Operand,OPD)
*OPD的数据类型：
高级语言中OPD的数据类型—
两者间的关系—
*OPD的存放部件：
高级语言
支持的类型
软件映像(1-x%)
直接使用(x%)
指令系统
支持的类型
指令功能—指指令可实现的操作(操作功能＋操作数类型)
如：目的操作数←源操作数1 OP 源操作数2
使用频率较高的数据类型
硬件性/价的要求→┘└→ 均为基本数据类型
例：IA32支持8/16/32位整数(含逻辑数)，32/64位浮点数，
32/48位指针，8位BCD数等
寄存器、 存储器、外设、指令寄存器等
(简写为REG) (简写为MEM) (简写为IR)
编译程序实现
只存放常数
基本数据类型、高级数据类型
└←编程效率的要求→┘
基本操作→选择

## Slide 5
2、指令的操作(Operation,OP)
*常见指令类型：数据传送、算逻运算、转移控制等 ←频率较高
指令功能的描述约定： (借鉴Intel的表示方法)
指令功能—用“目的OPD←源OPD1 OP 源OPD2”表示，
源OPD用“存放部件的内容”表示，目的OPD用“存放部件”表示
OP用“C语言运算符”表示
寄 存 器—第a个寄存器用“Ra”表示，其内容用“(Ra)”表示
存储单元—第b个存储单元用“M[b]”表示，其内容用“M[b]”表示
外部设备—暂不讨论(第7章讨论)
指令寄存器—所存放的OPD(为常数)用“真值”表示
例—R0←(R1)
R0←M[0100H]
M[0100H]←(R2)
R0←(R2)＋6
1# REG的内容传送到0# REG中
0100H# 存储单元的内容传送到0# REG中
2# REG的内容传送到0100H# 存储单元中
2# REG的内容与IR中常数6相加、结果传送到0# REG中

## Slide 6
(1)数据传送指令
*OP功能：REG、MEM、外设间的数据传送 （均可为目的OPD）
如： R0←(R1) ←1# REG的内容传送到0# REG中
R0←M[0100H] ←0100H# 存储单元的内容传送到0# REG中
M[0100H]←(R2) ←2# REG的内容传送到0100H# 存储单元中
*OPD类型：
*OPD个数：
对OPD类型的要求—
不满足要求的处理—
8b/16b/…信息(数值/字符/地址等) ←不区分类型(无运算)
2个
源OPD、目的OPD的长度相同
先进行长度变换，再存储
*长度变换操作：
功能—
OPD个数—
位扩展(零扩展/符号扩展)、截断
如： ZExt((R1)7~0)、SExt(M[0100H])，Cut((R2))
8位→16位 16位→8位
1个
Notes: 上页-看指令功能的描述约定

## Slide 7
*运算结果状态的标志： (以支持异常处理、关系运算)
标志种类—ZF(是否为零)、SF(是否为负数)、
OF(是否溢出)、CF(是否有进位/借位)等
保存部件—状态寄存器PSR
(2)算术逻辑运算指令
*OP功能：算术运算—加、减、乘、除、＋1、－1、求补等
如：R0←(R1)＋M[0100H]、R2←(R2)＋1
逻辑运算—与、或、非等 ←按位运算
如：R0←(R0)&(R1)、R0←~(R0)
*OPD类型：算术运算—
逻辑运算—
*OPD个数：
对OPD类型的要求—
8b/16b/…定点数(有/无符号)
8b/16b/…逻辑数
1～2个
源OPD、目的OPD的数据类型相同
5
逻辑运算应不影响OF、CF
Notes: P5-看指令功能的描述约定

## Slide 8
(3)移位运算指令
*OP功能：逻辑(算术)左移、逻辑右移、算术右移等
如：R0←(R0)<< 2、R1←(R1)>>L 3、R1←(R1)>>A(R2)
*OPD个数：
*OPD类型：
2个(OPD间无类型要求)
操作数据—8b/16b/…定点数(有/无符号)
移动位数—8b/16b/…定点数(无符号)
*移位运算的特性：
属于位级运算，常归类到逻辑运算中
Notes: 上页-看逻辑运算为位级运算

## Slide 9
(4)转移控制指令
*OP功能：PC←指定的地址 ←顺序型指令为PC←(PC)＋“1”
类型—有跳转(无条件转移)、分支(条件转移)、调用、返回等
如：PC←2019，PC←2000或PC←(PC)+1等，常用伪指令描述
…
C←C-1
JZ 2000
…
2000
2010
…
地址 程序
分支
…
JMP 2019
…
A←A+1
2000
2010
…
2019
地址 程序
跳转
…
CALL 2200
A←A＋1
…
2000
2010
2011
…
地址 程序
调用
…
CALL **
…
RET
2200
…
2280
地址 程序
返回
注：①分支指令的转移条件有多种(如≤/＝等)，不转移时PC←(PC)＋“1”
②调用指令的指令地址包括目标地址、返回地址
(不影响其它指令) ├→宜用隐含方式保存
(支持嵌套调用) └→宜用堆栈方式保存
*参数个数：OPD-- ，指令地址—
*参数类型：OPD— ，指令地址—
0或2个 1或2个
多种 无符号定点数
用标志/运算结果判断

## Slide 10
(5)其他指令
*浮点运算：FADD、FSUB等
*十进制运算：加法校正、减法校正等
*CPU控制：标志(如CF/ZF)置位、标志复位、程序结束等
※指令功能小结：
功能的组成—操作(OP)、保存结果，形成下条指令地址
数据操作 指令地址计算
数据操作—
指令地址计算—
顺序型指令：
转移型指令：
操作类型(操作功能＋OPD类型)有多种(频率均较高)，
OPD存放部件有多种(REG、MEM、IR等)
NextPC＝(PC)＋“1”
NextPC＝对(IR)运算结果
32
Notes: P32-看Demo_IS的指令功能（数据操作+指令地址计算）

## Slide 11
规整性、平均码长 ←影响译码时间、存储空间
优化：调整信息位置、隐含部分信息
显式(编码)、隐式(约定)
└←通过操作码指明
*指令格式的组成：
操作码表示的信息—
地址码表示的信息—
i: AD←(A1) OPER (A2)
j: …
源/目的OPD地址、下条指令地址
OP
A1
A2
例：0 0 1 0 0 1 1 0
二、指令格式 --指令功能的表示
指令所含信息—操作类型、源OPD/目的OPD、下条指令地址
└→操作类型相同的指令为同一条指令
操作码
地址码
操作类型、格式信息(地址码个数+目的OPD位置)
须标识不同指令
OP2
A1
A2
OP3
A
OP4
A1
A2
OP1
A
OP2
A1
A2
OP3
A
OP3
OP4
A1
A2
OP1
A
*指令信息的表示方法：
性能—
方法—
Notes: 指令格式：表示指令所有信息的编码格式及参数

## Slide 12
1、操作码
*需表示的信息：操作类型(操作功能+OPD类型)、格式信息(个数+位置)
└←标识不同指令
*信息的表示方法：
*操作码的编码方法：
定长编码—按序编码，长度＝log2(表示信息的种类数)
变长编码—带权编码，如扩展编码(基于哈夫曼编码)
└←2叉哈夫曼树
示例：定长编码、哈夫曼编码、扩展编码 （下页）
*操作码的特性：
⑴编码无二义性 ←需标识不同指令
⑵操作码个数≥指令条数 ←每条指令仅1种格式时相等
⑶操作码可指明隐式表示的信息(如地址码中部件类型)
无二义性→┴← └←条件：(同一指令中)信息的取值只有1种时
k叉哈夫曼树→┴←减少长度种类←┘
14
操作功能须显式表示，其余可隐式表示
└→操作码无二义性 └←如只支持定点运算
Notes: 上页-看隐式表示的实现，P14-跳过下页的例题

## Slide 13
例1—7种操作的使用频率分别为0.4、0.26、0.15、0.06、0.05、0.04、0.04，分别按定长、哈夫曼、扩展(2种长度)格式进行编码
扩展码
00 01 10 11 00 11 01 11 10 11 11
2.38
2种
操作Ii | 频率Pi | 定长码
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 | 0.40 0.26 0.15 0.06 0.05 0.04 0.04 | 000 001 010 011 100 101 110
平均码长(∑PiIi) |  | 3.00
规整性(码长种类) |  | 1种
哈夫曼码
0 10 110 11100 11101 11110 11111
2.32
4种
0.15
0.26
0.40
4叉哈夫曼树
(2层有叶结点)
1.00
0.19
0.04
0.04
0.05
0.06
00
01
10
11
00
01
10
11
0.60
1.00
0.34
0.19
0.08
0.11
0.04
0.04
0.05
0.06
0.15
0.26
0.40
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2叉哈夫曼树
(4层有叶结点)
扩展编码的要求—扩展标志与短编码间无二义性
反例：有2个人(王二、王二宁)，“王二宁静一会儿”指的是谁？
0.15
0.26
0.40
(1层有叶结点)
1.00
0.04
0.04
0.05
0.06
思考：写出23种操作(7个频率较高、16个频率较低)的扩展编码(2种长度)
000~110
111
0000~1111
高频操作:
低频操作:
Notes: 哈夫曼编码：基于huffman树（加权路径长度最短）的编码（左子树为0、右子树为1，或反之）。
哈夫曼树：所有节点（叶结点）按权排序，权最小的两个节点合并，形成新节点（中间结点）；剩余节点和新节点重新排序，权最小的两个节点再合并，再形成新节点（中间结点）；…，直至最后只有一节点。

## Slide 14
2、地址码
*需表示的信息：源OPD地址、目的OPD地址，下条指令地址
*信息的表示方法：
*地址码的编码方法：
每个地址都可显式或隐式表示
(编码) (通过操作码指明)
隐式表示的条件—
隐式表示值的获取—
*术语：单地址指令、双地址指令、零地址指令
零地址指令：
单地址指令：
双地址指令：
三地址指令：
OP
OP
A
OP
A1
A2
OP
A1
A2
A3
信息的取值只有1种时
└←同一指令中←┐
通过操作码指明，值为约定值
如：返回指令的目标地址放在栈顶
稍后讨论(§4.3寻址方式)

## Slide 15
1个操作码/指令时
解：⑴操作码长度＝16-6-6＝4，N≤24-(P+Q)；
例2—设指令长度为16位，有零地址指令、单地址指令、双地址指令3种指令格式，每个地址码均为6位。
⑴操作码采用定长编码方式时，若零地址指令、单地址指令分别为P条和Q条，则双地址指令最多可定义多少条(N)？
⑵操作码采用扩展编码方式时，若零地址指令、双地址指令分别为X条和Y条，单地址指令最多可定义多少条(M)？
⑵双、单、零地址指令操作码长度分别≤4、10、16，
有(24-Y)×26-M≥X/26，则M≤(24-Y)×26-X/26
A1
A2
A
?条
Q条
P条
空闲
空闲
A1
A2
A
Y条
M条
X条
＝K-M＝X/26条
＝(24-Y)×26＝K条
13
操作码占满空闲位时
Notes: P13-看扩展操作码特征

## Slide 16
3、指令字长
*指令字：指令格式的实例，仅包含显式表示信息的编码
*指令字长：指令所对应的指令格式的位数
长度要求—
指令字长＝n×主存单元长度
(机器字长＝m×主存单元长度，m为常数)
*术语：单字长指令、双字长指令、半字长指令
└←相对于机器字长 (CPU常按字访问主存)
如：32位CPU中，单字长指令为32位
*指令集的结构： (指令系统的特性)
定长指令字结构—所有指令的指令字长完全相同
变长指令字结构—所有指令的指令字长不尽相同
n为常数
指令地址为主存单元地址
Notes: P14-看变长指令字结构

## Slide 17
※指令格式小结：
指令格式-指令功能的关系— (指令所含信息的表示方法)
指令格式与指令的关系—
一条指令：操作类型相同的指令 ←格式数≤指令数≤OP码数
指令字长：＝指令格式长度＝n×主存单元长度
指令集结构：定长指令字结构、变长指令字结构
11
(地址码个数/目的OPD位置)
功能所含信息
地址码
指令格式
指令
需约定
的信息
操作码
格式信息
指令功能
操作码编码
回目录
显式的OPD/指令地址信息
表示方式(显式/隐式)
优化表示性能
显式的操作/格式信息
隐式的信息
OPD地址/指令地址
OPD的存放(GPRs/MEM/IR等)
地址码编码
(寻址方式)
注：指令所含信息—操作类型(功能+OPD类型)、源/目的OPD、下条指令地址
操作码的编码—无二义性(需标识不同指令)，可指明(指令中的)隐式信息
32
回
Notes: P11-看指令功能、格式、性能相关内容

## Slide 18
§4.2 数据的存放方式
1、数据在REG中的存放方式 (以定点数为例)
基础— REG长度＝机器字长＝最长数据的长度
*存放方式：长数据(＝REG长度)—
短数据(＜REG长度)—
*地址及长度的表示：数据地址—
数据长度—
占用REG全部位数
有REG低端、部分REG2种方式
OPi(含w)
xxx
w表示该指令的OPD长度，w可隐式表示
方案中的编号 ←位数较少(≤5位)
由操作码指明 ←长度∈数据类型
※主要内容：数据在REG/MEM/IR中的存放方式、地址及长度的表示
R0
… … …
R3
R4
… … …
R7
地址=111
地址=110
地址=001
地址=000
☆ 部分REG方案
R0
… … …
R3
R4
… … …
R7
地址=000
地址=011
地址=100
地址=111
REG低端方案
地址=111
地址=100
地址=000
地址=000

## Slide 19
2、数据在MEM中的存放方式
基础—存储单元长度＝最短数据的长度
*存放方式：
*地址及长度的表示：
数据地址—
数据长度—
存放在连续的存储单元中
*存放方式的属性：包括端序(Endian)、对齐(Alignment)
端序—
大端方式(N～MSB)
N
N+1
N+2
N+3
B3
B2
B1
B0
数据地址
小端方式(N～LSB)
N
N+1
N+2
N+3
B0
B1
B2
B3
存储时的字节顺序(即N中的内容)，有大端、小端2种
N
N+1
N+2
N+3
B
B
B
B
数据长度
用最小单元地址(N)表示
由操作码指明 (同数据在REG中的存放)
数据组成：
B3 B2 B1 B0
MSB LSB
(Most Significant Byte)
(Least Significant Byte)
Notes: MSB—Most Significant Byte, LSB—Least Significant Byte，MSb、LSb表示的是bit

## Slide 20
A
E
F
B
C
00000
00100
01000
00000
00010
00100
00110
01000
00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
D
00000
01000
边界对齐方式：数据地址N＝k×数据长度＝数据的边界
如:长度为20、21、22、23个单元的N为****、***0、**00、*000
对齐—存储时的位置限制(即N的取值)，有不对齐、对齐2种
有边界对齐、4字节对齐等类型←┘
不对齐方式
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
C(N=3)
A(N=0)
B(N=1)
C(续)
D(N=7)
D(续)
E(N=9)
F(N=10)
对齐方式
A(N=0)
B(N=2)
C(N=4)
D(N=8)
E(N=10)
F(N=12)
多体交叉存储器
地址
3~ 0
7~ 4
11~ 8
15~12
3-52
4字节对齐方式：≤4字节的边界对齐方式
Notes: 4字节对齐--≤4个字节的边界对齐方式

## Slide 21
例2—某32位计算机中，MEM按字节编址，数据在MEM中采用大端、边界对齐方式存放。有下列C语言结构数组：
struct ST{ char a;int b;short c;} ss[20];
若ss在存储器中的起始地址为200H，则ss[1].b的地址是多少？
解：ss在存储器中的存放效果如右图：
则p＝ ，q＝ ；
m×sizeof(int)
200H
p
q
k
x
y
ss[0].a
ss[0].b
ss[0].c
ss[1].a
ss[1].b
ss[1].c
char
int
short
char
int
short
为使ss[i]的各元素都能边界对齐，
sizeof(ST)＝常数＝ ，
故k＝ ，x＝
204H 208H
208H＋2/4×4＝20CH 210H
例1—若MEM按字节编址，数据在MEM中采用小端、边界对齐方式存放，则2005H#单元可存放机器数12345678H中哪个字节？
解：边界对齐方式存放时，地址N＝
小端方式存放时，2005H存放的是
2005H/4*4＝2004H
56H
思考：编译程序如何优化？

## Slide 22
3、数据在其他部件中的存放方式
*在指令REG中的存放： (数据长度≤数据类型)
存放属性—
*在堆栈中的存放： (数据长度仅一种[＝机器字长]) ←便于实现
存放属性—
MEM端序、对齐方式
作业4-1：P166—3、4、5
MEM端序、不对齐方式 ←放在MEM中、指令字长短
※数据存放方式小结：
存放方式┬→数据地址的组成 ←地址的编码下一节讲
└→存/取操作的组织
存放部件 | 存放方式 |  | 数据地址 | 长度表示
REG | REG全部、REG低端/部分REG |  | REG编号 | 操作码指明
MEM | 端序(大/小) | 对齐(是/否) | 最小的MEM单元地址 | 
指令REG | 端序(同MEM) | 对齐(否) |  | 
堆栈 | 端序(同MEM) | 对齐(是) |  | 机器字长
OPi
A
Imme
回目录

## Slide 23
§4.3 寻址方式
*寻址方式：指根据地址码形成OPD地址/指令地址的方法
实质—地址编码的逆方式，即地址＝f(地址码)
目标—缩短地址码长度，方便(编译程序)形成地址码
11
※主要内容：地址-地址码的相互转换，编码方式的应用
*OPD/指令的存放部件：
OPD— 寄存器、存储器、外设，指令寄存器、堆栈
按地址访问(常独立编址) 不按地址访问
指令—存储器 ←存储程序工作方式要求
*指令中的MEM地址：
有效地址(EA)—指根据地址码形成的MEM地址(逻辑地址)
形式地址—指地址码中所含的MEM地址(部分地址)
Notes: P11-看操作数地址（A1）与地址码（A1）

## Slide 24
10
1、指令寻址方式
*指令的寻址方法：
*指令的寻址方式：
*下条指令地址的形成： (基于程序执行过程的实现方案)
寻址方式的识别—顺序寻址：
跳跃寻址：
下条指令地址的形成—
顺序寻址—下条指令EA＝(PC)＋“1”，适于顺序型指令
表示：均隐式表示 (∵形成方法与指令内容无关)
跳跃寻址— 适于转移型指令
表示：
下条指令EA＝f(地址码)，
常显式表示 (∵形成方法 f 与指令内容有关)
有隐含、直接、相对等 ←数据寻址中讨论
无需识别
指令译码时(通过操作码约定)
取指令时， 实现PC←(PC)＋“1” ；
执行指令时，若为跳跃寻址，则实现PC← f(地址码)
指令字所占MEM单元数
取指令
分析指令
执行指令
PC←(PC)＋“1”
PC←计算结果
Notes: P10-看指令寻址类型

## Slide 25
(1)立即寻址方式(Immediate Addressing)
OPD放在指令REG中，地址参数为OPD本身(不是OPD地址)
(2)寄存器寻址方式(Register Addressing)
OPD放在数据REG中，地址参数为数据REG号
F1 Imme
OPx
OPD＝Imme
操作数
为便于理解，均以单地址指令为例
寻址方式位F 地址参数
OPD或OPD的EA＝ f (F,地址参数)
地址码：
2、数据寻址方式
*寻址方式的识别：指令译码时(通过地址码区分、或操作码约定)
*地址码的组成：
F2 i
…
操作数
…
数据REG组R*
数据REG号
OPx
OPD＝(Ri)
Ri
教材中的Ri应改为i
同一指令中，同一OPD可能有多种寻址方式
RD
0 RS
0 1 0
RD
1 RS
0 1 0
例：RD←(RD)＋(RS)
RD←(RD)＋M[(RS)]

## Slide 26
(3)直接寻址方式(Direct Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为OPD的EA
(4)间接寻址方式(Indirect Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的EA
F4 A
存储器
有效地址
操作数
…
A
OPD的EA＝M[A]＝A
OPD＝M[EA]
OPx
(5)寄存器间接寻址方式(Register Indirect Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为存放OPD的EA的地址REG号
…
操作数
…
F3 A
数据段
或程序段
存储器
有效地址
OPx
OPD的EA＝A
OPD＝M[EA]
因需要访存，很少使用(适用于**p)
可用于指令寻址
F5 i
…
A
…
地址REG组R*
地址REG号
OPx
OPD的EA＝(Ri)
OPD＝M[EA]
数据段
或程序段
存储器
…
操作数
…
Ri
教材中的Ri应改为i
思考：直接寻址与立即寻址的区别？
Notes: 上页-看OPD放在不同部件中，需用寻址方式位标识；P24-看指令寻址方式类型

## Slide 27
(6)变址寻址方式(Indexing Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为变址REG号及形式地址(基准地址)
…
操作数
…
F6 j A
OPD的EA＝(Ij)＋A
OPD＝M[EA]
OPx
数据段
存储器
…
变址值
…
变址REG组I*
块首址A
变址REG号
*特点：常用于数据块访问，变址REG常具有自动变址功能
(7)基址寻址方式(Base Addressing)
OPD放在MEM中，地址参数为基址REG号及形式地址(偏移地址)
…
操作数
…
F7 j A
OPD的EA＝(Bj)＋A
OPD＝M[EA]
OPx
数据段
或程序段
存储器
…
基地址A
…
基址REG组B*
段基址A
基址REG号
*特点：常用于段式存储管理
*说明：基址REG组/变址REG组只有1个REG时，图中j需隐式表示
└─→ 编码恒为0 →─┘
(Bj)为基准地址

## Slide 28
1~M个
…
指令
…
F8 A
寄存器PC
XX
OPx
指令的EA＝(PC)＋A
程序段
存储器
(8)相对寻址方式(Relative Addressing)
指令放在MEM中，地址参数为形式地址(偏移量)
*说明：相对寻址的A为有符号数！变址/基址寻址的A常为无符号数
*寄存器的常见组织： (理论上—数据、地址、基址、变址REG间无关联)
①基址REG、变址REG常为地址REG的子集 ←降低成本
②数据REG与地址REG常混用(称为通用寄存器GPR) ←降低成本
可见REG
专用REG
0~N个
0~P个
0~Q个
所有寄存器
数据REG组 地址REG组 基址REG组 变址REG组
ISA会指明
Notes: P24-看指令寻址方式类型

## Slide 29
例1—某计算机的存储器按字节编址，相对寻址的跳转指令格式如右图所示，偏移量A用补码表示。CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1”。某相对寻址的跳转指令
存放在0100H起的存储单元中。
①若该指令的转移目标地址为0120H，则M[0101H]＝？
②若M[0101H]＝EEH，则该指令的转移目标地址为多少？
操作码
A
第1字节
第2字节
解—①取指令结束时，(PC)＝0100H＋2＝0102H；
指令执行时，转移目标地址＝(PC)＋disp，
②取指令结束时，(PC)＝0102H；
[disp]补＝SExt(EEH)＝FFEEH，
转移目标地址＝(PC)＋disp＝0102H＋FFEEH＝00F0H
[disp]补＝0120H－0102H＝001EH，
M[0101H]＝Cut([disp]补)＝1EH

## Slide 30
解—①4428H＝0100 0100 0010 1000B，
②2244H＝0010 0010 0100 0100B，
③1330H＝0001 0011 0011 0000B，
④3592H＝0011 0101 1001 0010B，
例2—某计算机主存按字节编址，有符号整数用补码表示，单地址指令格式如下，基址REG和变址REG各有1个(记为RB和RI)。设(RB)=8000H、(RI)=0007H、(PC)=1234H，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1” ，请计算下列指
令字①4428H ②2244H ③1330H
④3592H的OPD或OPD/指令的EA。
OP
F A
15 10 9 8 7 0
F＝00为立即寻址，01为相对寻址
10为基址寻址，11为变址寻址
27
28
[OPD]补＝28H
基址寻址(A=44H)，
OPD的EA＝(RB)＋A＝8000H＋0044H＝8044H
变址寻址(A=30H)，
OPD的EA＝(RI)＋A＝0007H＋0030H＝0037H
相对寻址(A=92H)，
[disp]补＝SExt(92H)＝FF92H，
转移目标地址＝(PC)＋disp＝(1234H＋2)＋FF92H＝11C8H
Notes: P27、P28-看寻址方式的地址计算方法

## Slide 31
(9)隐含寻址方式(Implied Addressing)
无地址码，地址形成方法由操作码隐含指明
└←地址参数固定(仅1种取值)
示例—(a)OPD为恒定值，如Ra←(Ra)＋1中的1；
└←可变常数不能隐含(采用立即寻址方式)
(b)OPD在栈顶或固定的REG中，如返回指令、顺序寻址
24
※寻址方式小结：
①寻址方式与地址编码方式互逆，EA＝f(方式位,地址参数)
②数据寻址的部分MEM寻址方式，可适用于指令寻址
 | 常用寻址方式
数据寻址 | 除相对寻址外，其余均可使用
指令寻址 | 一般只使用直接、相对、寄存器间接、隐含方式
注意：不同指令系统的寻址方式命名可能不同
如变址寻址、基址寻址、相对寻址可统称为偏移寻址
Notes: P24-看指令的寻址方式

## Slide 32
3、指令格式分析及其应用
*Demo_IS指令系统的指令功能-指令格式：
OPD仅定点数一种类型，寄存器为通用寄存器(GPR)
数据寻址方式 指令寻址方式
寄存器、立即 隐含EA=(PC)＋2
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器间接、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器间接 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、寄存器 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
寄存器、隐含 隐含EA=(PC)＋1
无 直接EA=Addr
或隐含EA=(PC)＋2
无 相对EA=(PC)＋Disp
或隐含EA=(PC)＋1
RD
0 0 0 0
RD
RD
RS
RD
4位 2位 2位
0 0
RD
Imme
RS
RS
0 0
Addr
0 0 0 0
RD
0 0
指令字格式
指令功能
赋值(MOV): RD←Imme
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)或
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ):
ZF＝0时PC←Addr 或
PC←(PC)＋Disp
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 0
RD
RS
0 1 0
Disp
1 1 0
1
0
1
0
RD
RS
0 1 1 0
可存放地址或数据

## Slide 33
*部件参数：存储器—
寄存器—
*地址码参数：
数据寻址方式—
寻址方式位F的表示：
指令寻址方式—
寻址方式位F的表示：
*操作码参数：编码风格—
目的OPD位置的表示—
*指令格式参数：地址码个数—
指令字长—
指令字结构—
按字节编址，8位地址空间 ←PC+1、直接寻址
有4个GPR，机器字长为8位 ←数据/地址等长
立即、寄存器、寄存器间接，隐含
ADD显式(≥2种)，其余隐式(=1种)
直接、相对，隐含
JNZ显式(≥2种)，其余隐式(=1种)
变长编码(8种)
隐式(最左)
单/双地址
单/双字长
变长
指同一条指令

## Slide 34
例3—某计算机采用Demo_IS指令系统，有符号整数用补码表示，CPU取指令时自动完成PC←(PC)＋“1”。⑴说明指令字84H的功能；⑵写出x=x+3的指令序列，x的地址放在寄存器R0中；⑶若操作码只可放在高4位，最多还可定义多少条指令？⑷若操作码只可放在首字节，最多还可定义多少条指令？
解—⑴84H＝10000100B，指令功能为R1←(R1)＋1
⑵指令序列为： // R1←03H
// R1←(R1)＋M[(R0)]
// M[(R0)]←(R1)
⑶高4位已使用10个编码，最多还可定义24－10＝6条指令；
⑷已有指令的低4位空闲编码有(22－1)×3×22＋(24－1)＝51个，
最多还可定义(24－10)×24＋51＝147条指令(零地址指令)
└←高4位空闲编码
32
00000100 00000011
01010100
00110100
回目录
1个操作码/指令时
RD
0 0
1 0 0 0
INC
**
0 1
1 0 0 0
Notes: P32-看指令格式

## Slide 35
§4.4 指令系统举例
*指令系统的性能：对硬件及软件的支持程度
对硬件的支持程度—
对软件的支持程度—
能否减少译码时间及执行时间
衡量指标：指令格式的规整性，
指令操作的功能强弱、OPD的存取速度
能否减少指令条数及缩短指令字长
衡量指标：指令的功能、寻址方式种类、地址码个数等
衡量指标的矛盾—规整性～指令字长、指令功能强～弱等
(与指令格式有关) (与指令格式无关)
*指令格式的优化方法：
大概率事件优先(扩展编码，仅支持高频率操作/参数)，
操作码分开存放，隐含地址码(或地址参数)
※主要内容：ISA的数据表示/OPD存放/寻址方式/指令格式/指令功能

## Slide 36
一、MIPS32指令系统 (不考，了解ISA组成)
1、数据表示
*整数：二进制、定点格式、无符号及补码编码，8/16/32位
*浮点数：IEEE 754标准，32/64位(单精度/双精度)
*逻辑数：二进制、位向量格式、逻辑编码，8/16/32位
2、OPD存放
*存储器：
*指令寄存器：
*寄存器：
GPRs为32×32位，只存放32位OPD(存取时先转换类型)；
FPRs为32×32位，双精度OPD占用相邻2个FPR；
专用REG有PC、Hi及Lo(乘除时)、Cause及EPC(异常时)
GPRs使用约定—注意$0、$31，其余再说
ALU只进行32位运算
按字节编址、32位地址空间，大端、对齐方式
只存放16位常数，大端、不对齐方式

## Slide 37
3、寻址方式
寻址方式 | 地址码组成 | 地址形成方法 | 注释
立即寻址 | Imme | OPD＝Imme | Imme为常数
寄存器寻址 | rx | OPD＝(rx) | rx为GPRs编号
基址寻址 | rx及disp | EA＝(rx)＋disp | disp为偏移量(有符号数)，相加时先位扩展
PC相对寻址 | disp | EA＝(PC)＋disp<<2 | 
伪直接寻址 | addr | EA＝(PC)高4位‖addr<<2 | ‖表示内容拼接
说明：GPRs中，R0恒为0，R31保存调用的返回地址 |  |  | 
*数据寻址方式：立即、寄存器、基址
←$0+disp
*指令寻址方式：PC相对、伪直接，隐含(EA＝(PC)＋4等)
指令4B对齐,寻址范围→±217
短OPD为8位，按1B边界对齐
地址码＜指令字长
思考：数据的直接寻址、REG间接寻址如何实现？
思考： (了解指令格式后解答)
⑴为何相对寻址中disp要<<2？
⑵为何基址寻址中disp不<<2？
⑶为何不采用直接寻址？
Notes: 下页-跳过思考的答案

## Slide 38
4、指令格式
有3种指令格式，采用定长指令字结构(32位)
 | 31~26(6b) | 25~21(5b) | 20~16(5b) | 15~11(5b) | 10~6(5b) | 5~0(6b)
R-型指令 | op | rs | rt | rd | shamt | func
I-型指令 | op | rs | rt | imme/disp |  | 
J-型指令 | op | addr |  |  |  | 
注：op及func—操作码，rs、rt及rd—寄存器号(源及目的OPD)，
shamt—移位位数，imme/disp—立即数或偏移量，addr—形式地址
*指令格式的特征： (了解指令功能后)
操作码—采用扩展编码(R-型op＝000000)，编码分开存放，
地址码个数(≤3个)、目的OPD位置隐式表示(最右)
地址码—寻址方式位隐式表示，参数分开存放
(1种方式/格式) (如基址寻址)
36
35
Notes: P36-REG个数与地址位数，P35-分开存放的依据

## Slide 39
注意：R-型指令无not、无<<A，I-型指令无subiu
(→($0)≡0) (＝<<L) (→addiu采用SExt)
5、指令功能
常用指令有31条，包括数据传送、ALU运算、转移控制
*指令功能：
R-型指令—算术、逻辑、移位，小于置位、过程返回 (下页)
I-型指令—加法、逻辑、赋值，存取，小于置位、分支 (P41)
J-型指令—跳转、过程调用
*指令格式的使用： 顺序型指令—R-型、I-型
转移型指令—I-型、J-型及R-型(1条)
*分支指令的特点： (仅有slt、sltu、beq、bne)
指令数量少(原应为10条)，无需保存标志(ZF/CF/SF/OF)
41
思考：MIPS中如何实现if (a<b)？
答：slt $6, $4, $5
bne $6, $0, LL1
Notes: 下页、P41-看指令功能

## Slide 40
名称 | 功能 | op | rs | rt | rd | shamt | func
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000
无符号加addu | rd←(rs)＋(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100001
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100010
无符号减subu | rd←(rs)－(rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100011
与and | rd←(rs)& (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100100
或or | rd←(rs)¦ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100101
异或xor | rd←(rs)^ (rt) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100110
或非nor | rd←~((rs)¦(rt)) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100111
小于置位slt | rd＝((rs)＜(rt))? 1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101010
无符号小于置位sltu | rd＝((rs)＜(rt))? 1:0 | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 101011
逻辑左移sll | rd←(rt)<<shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000000
逻辑右移srl | rd←(rt)>>L shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000010
算术右移sra | rd←(rt)>>A shamt | 000000 | 00000 | rt | rd | shamt | 000011
逻辑左移sllv | rd←(rt)<<(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000100
逻辑右移srlv | rd←(rt)>>L(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000110
算术右移srav | rd←(rt)>>A(rs) | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 000111
过程返回jr | pc←(rs) | 000000 | rs | 00000 | 00000 | 00000 | 001000
Notes: 设置有/无符号运算指令的原因是有符号溢出作为异常处理，或没有标志位、分支指令不区分符号
逻辑非用或非实现（与$0）

## Slide 41
名称 | 功能 | op | rs | rt | Imme
有符号加addi | rt←(rs)＋SExt(imme) | 001000 | rs | rt | Imme
无符号加addiu | rt←(rs)＋SExt(imme) | 001001 | rs | rt | Imme
与andi | rt←(rs)& ZExt(imme) | 001100 | rs | rt | Imme
或ori | rt←(rs)¦ ZExt(imme) | 001101 | rs | rt | Imme
异或xori | rt←(rs)^ ZExt(imme) | 001110 | rs | rt | Imme
高位取立即数lui | rt←imme<<16 | 001111 | 00000 | rt | Imme
取字lw | rt←M[(rs)＋SExt(disp)] | 100011 | rs | rt | Imme
存字sw | M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt) | 101011 | rs | rt | Imme
取字节lb | rt←SExt(M[(rs)＋SExt(disp)]) | 100000 | rs | rt | Imme
取无符号字节lbu | rt←ZExt(M[(rs)＋SExt(disp)]) | 100100 | rs | rt | Imme
存字节sb | M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt)7~0 | 101000 | rs | rt | Imme
相等转移beq | if((rs)＝(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(disp)<<2 | 000100 | rs | rt | Imme
不等转移bne | if((rs)≠(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(disp)<<2 | 000101 | rs | rt | Imme
小于置位slti | rt＝((rs)＜SExt(imme))? 1:0 | 001010 | rs | rt | Imme
无符号小于置位sltiu | rt＝((rs)＜ZExt(imme))? 1:0 | 000000 | rs | rt | Imme
跳转j | PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000010 | Addr
过程调用jal | $31←(PC)，PC←(PC)高4位‖Addr<<2 | 000011 | Addr
37
Notes: P37-回答寻址方式的思考

## Slide 42
例2—若整型数组A的首址放在$10中，sizeof(int)＝4B，说明下列代码序列的功能：
00000020H：100011 01010 01011 00000 00000 001000
00000024H：001000 01011 01100 00000 00000 001000
00000028H：101011 01010 01100 00000 00000 001000
解—指令功能分别为$11←M[($10)＋8]，$12←($11)＋8，
M[($10)＋8]←($12)
因($10)＋8＝&A[0＋8/sizeof(int)]＝&A[2]，
故代码功能为A[2]＝A[2]＋8
例1—分别写出实现$1←($2)＋($3)、$1←($2)－2功能的指令字，其中运算均为有符号运算
解—指令字1为：000000 00010 00011 00001 00000 100000
指令字2为：001000 00010 00001 11111 11111 111110
40
Notes: P40、上页-看指令字格式

## Slide 43
二、ARMv8指令系统 (不考，了解ISA组成)
2、OPD存放
*存储器：
*指令寄存器：
*寄存器：
1、数据表示
支持整数(8/16/32/64/128位、有/无符号)，浮点数(16/32/64位、IEEE 754)，
及向量(64/128位、整数/浮点数)
按字节编址、64位地址空间，
整数/浮点数为小端、对齐方式，向量无限制
可存放12/16位常数，小端、不对齐方式
GPRs为32×64位，可存放32/64位OPD；(REG低端/全部)
SIMD&FPRs为32×128位，可存放32/64/128位OPD；
系统寄存器有NZCV、DAIF、PC、SP_Elx、ELR_Elx等
(NZCV包含SF/ZF/CF/OF标志[C=加法进位])
ALU可只支持16/32位运算
GPRs使用约定—注意X31，其余再说
36
18
Notes: P36-看MIPS的相关内容，P18-看不同长度数据在REG中的存放方式
向量类型还可为128位标量

## Slide 44
3、寻址方式
寻址方式 |  | 地址形成方法 | OPD存放部件
立即寻址 |  | OPD＝ZExt(imm) | 指令寄存器
寄存器寻址 |  | OPD＝(Rn)或(Vn) | 寄存器
寄存器间接寻址 |  | EA＝(Rn) | 存储器
基址寻址 | 不可扩展 | EA＝(Rn)＋ZExt(imm) | 
 | 可扩展 | EA＝(Rn)＋XExt(imm) | 
变址寻址 | 先变址 | (Rn)＝(Rn)＋SExt(imm)，EA＝(Rn) | 
 | 后变址 | EA＝(Rn)，(Rn)＝(Rn)＋SExt(imm) | 
PC相对寻址 |  | EA＝(PC)＋SExt(imm) | 
说明：Rn—GPR编号，Vn—SIMD&FPR编号，imm—常数/偏移量， ZExt—零扩展，SExt—符号扩展，XExt—其他扩展方法 |  |  | 
*数据寻址方式：除相对寻址外的寻址方式，隐含方式
*指令寻址方式：寄存器间接、PC相对寻址方式，隐含方式
37

## Slide 45
4、指令格式
有6种指令格式，采用定长指令字结构(32位)
 | 31 21 |  |  |  | 20 16 | 15 10 |  | 9 5 | 4 0
R型 | opcode |  |  |  | Rm | shamt |  | Rn | Rd
 | 31 22 |  |  | 21 10 |  |  |  | 9 5 | 4 0
I型 | opcode |  |  | ALU_Imme |  |  |  | Rn | Rd
 | 31 21 |  |  |  | 20 5 |  |  |  | 4 0
IM型 | opcode |  |  |  | MOV_Imme |  |  |  | Rd
 | 31 21 |  |  |  | 20 12 |  | 11 10 | 9 5 | 4 0
D型 | opcode |  |  |  | DT_Addr |  | op2 | Rn | Rt
 | 31 26 | 25 0 |  |  |  |  |  |  | 
B型 | opcode | BR_Addr |  |  |  |  |  |  | 
 | 31 24 |  | 23 5 |  |  |  |  |  | 4 0
CB型 | opcode |  | COND_BR Addr |  |  |  |  |  | Rt
*指令格式的特征： (了解指令功能后)
操作码—采用扩展编码，分开存放；
地址码个数(≤3个)、目的OPD位置隐式表示(最右)
地址码—寻址方式位隐式表示，参数分开存放

## Slide 46
5、指令功能
类型有数据处理、数据存取、分支、异常产生、系统寄存器，共1070多条
*指令功能：
数据处理类—定点运算、浮点运算、向量运算
数据存取类—常规、非特权、成对、互斥存取，获得/释放
分支类—无条件转移，条件转移、比较转移
异常产生类—异常产生、异常返回、调试状态
系统寄存器类—系统寄存器赋值、系统操作
*指令格式的使用：
R、I型格式—数据处理；
D型格式—数据存取；IM型格式—赋值、系统寄存器
B、CB型格式—分支类

## Slide 47
*数据处理指令(I型)：定点运算，浮点运算，向量运算
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  | 
ADDI | Rd←(Rn)+ZExt(Imm12) | 1001000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
ADDIS | (Rd,NZCV)←(Rn)+ZExt(Imm12) | 1011000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
SUBI | Rd←(Rn)-ZExt(Imm12) | 1101000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
SUBIS | (Rd,NZCV)←(Rn)-ZExt(Imm12) | 1111000100 | Imm12 |  | Rn | Rd
ANDI | Rd←(Rn)&ZExt(Imm12) | 1001001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
ANDIS | (Rd,NZCV)←(Rn)&ZExt(Imm12) | 1111001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
ORRI | Rd←(Rn)¦ZExt(Imm12) | 1011001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
EORI | Rd←(Rn)ZExt(Imm12) | 1101001000 | Imm12 |  | Rn | Rd
LSL | Rd←(Rn)<<LImm，Immr=64-Imm， Imms=63-Imm | 1101001101 | Immr:Imms |  | Rn | Rd
LSR | Rd←(Rn)>>LImmr，逻辑右移 | 1101001101 | Immr:111111 |  | Rn | Rd
ASR | Rd←(Rn)>>Rimmr，算术右移 | 1001001101 | Immr:111111 |  | Rn | Rd
MOVZ | Rd←ZExt(Imm16)<<(hw*16)，hw=0~3 | 110100101:hw |  | Imm16 |  | Rd
MOVK | Rd←((Rd)&~(FFFF<<(hw*16))) ¦(Imm16<<(hw*16))，Imm嵌入Rd | 111100101:hw |  | Imm16 |  | Rd
40
Notes: P40-看有无标志的区别

## Slide 48
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  | 
ADD | Rd←(Rn)+(Rm) | 10001011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
ADDS | (Rd,NZCV)←(Rn)+(Rm) | 10101011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
SUB | Rd←(Rn)-(Rm) | 11001011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
SUBS | (Rd,NZCV)←(Rn)-(Rm) | 11101011000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
SMULH | Rd←((Rn)*(Rm))127~64，有符号乘 | 10011011010 | Rm | 011111 | Rn | Rd
UMULH | Rd←((Rn)*(Rm))127~64，无符号乘 | 10011011110 | Rm | 011111 | Rn | Rd
MUL | Rd←((Rn)*(Rm))63~0，乘法 | 10011011000 | Rm | 011111 | Rn | Rd
UDIV | Rd←(Rn)/(Rm)，无符号除 | 10011010110 | Rm | 000010 | Rn | Rd
SDIV | Rd←(Rn)/(Rm)，有符号除 | 10011010110 | Rm | 000011 | Rn | Rd
AND | Rd←(Rn)&(Rm) | 10001010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
ANDS | (Rd,NZCV)←(Rn)&(Rm) | 11101010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
ORR | Rd←(Rn)¦(Rm) | 10101010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
EOR | Rd←(Rn)(Rm) | 11001010000 | Rm | 000000 | Rn | Rd
LSLV | Rd←(Rn)<<L(Rm)，逻辑左移 | 10011010110 | Rm | 001000 | Rn | Rd
LSRV | Rd←(Rn)>>L(Rm)，逻辑右移 | 10011010110 | Rm | 001001 | Rn | Rd
ASRV | Rd←(Rn)>>A(Rm)，算术右移 | 10011010110 | Rm | 001010 | Rn | Rd
注：UDIV/SDIV中，(Rm)=0时，Rd=0 |  |  |  |  |  | 
*数据处理指令(R型)：定点运算，浮点运算，向量运算

## Slide 49
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  | 
LDXR | Rt←Mem[(Rn),64] | 11001000010 | 11111011111 |  | Rn | Rt
STXR | Mem[(Rn),64]←(Rt)，Rs←(WrOK)?1:0 | 11001000000 | Rs:011111 |  | Rn | Rt
LDUR | Rt←Mem[(Rn)+SExt(Imm9),64] | 11111000010 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
LDURB | Rt←ZExt(Mem[(Rn)+SExt(Imm9), 8]) | 00111000010 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
LDURH | Rt←ZExt(Mem[(Rn)+SExt(Imm9),16]) | 01111000010 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
LDURSW | Rt←SExt(Mem[(Rn)+SExt(Imm9),32]) | 10111000100 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STUR | Mem[(Rn)+SExt(Imm9),64]←(Rt) | 11111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STURB | Mem[(Rn)+SExt(Imm9), 8]←(Rt)7~0 | 00111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STURH | Mem[(Rn)+SExt(Imm9),16]←(Rt)15~0 | 01111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
STURW | Mem[(Rn)+SExt(Imm9),32]←(Rt)31~0 | 10111000000 | Imm9 | 00 | Rn | Rt
注：Mem[x,y]—从x单元起访问y位数据 |  |  |  |  |  | 
*数据存取指令：互斥存取、常规存取等

## Slide 50
名称 | 功能 | 指令格式 |  |  |  |  |  | 
B | PC←(PC)+SExt(Imm26:00) | 000101 | Imm26 |  |  |  |  | 
BL | R30←(PC)+4， PC←(PC)+SExt(Imm26:00) | 100101 | Imm26 |  |  |  |  | 
BR | PC←(Rn) | 11010110000 |  |  | 11111 | 000000 | Rn | 00000
CBZ | if ((Rt)=0) PC←(PC)+SExt(Imm19:00) | 10110100 |  | Imm19 |  |  |  | Rt
CBNZ | if ((Rt)≠0) PC←(PC)+SExt(Imm19:00) | 10110101 |  | Imm19 |  |  |  | Rt
B.cond | if (Hold(cond)) PC←(PC)+SExt(Imm19:00) | 01010100 |  | Imm19 |  |  |  | 0:cond
注：cond[3~1]＝0~7表示条件为Z/C/N/V/C·Z#/N=V/N=V·Z#/1 cond[0]＝0/1表示NZCV是/否满足条件时Hold=1 |  |  |  |  |  |  |  | 
*分支指令：条件转移，跳转、调用、返回
名称 | 功能(数据处理) | 指令格式(R型) |  |  |  | 
CMP | NZCV←(Hold(cond))? (Rn)-(Rm):nzcv | 11111010010 | Rm | cond:00 | Rn | 0:nzcv
CMPI | NZCV←(Hold(cond))? (Rn)-ZExt(Imm5):nzcv | 11111010010 | Imm5 | cond:10 | Rn | 0:zncv
CSEL | Rd←(Hold(cond))? (Rn):(Rm) | 10011010100 | Rm | cond:00 | Rn | Rd
CSINC | Rd←(Hold(cond))? (Rn):(Rm)+1 | 10011010100 | Rm | cond:01 | Rn | Rd

## Slide 51
§4.5 指令系统发展
*指令系统的发展：
面向软件—强化指令的功能及种类
—→CISC(Complex Instruction Set Computer)
面向硬件—简化指令的功能及种类
—→RISC(Reduced Instruction Set Computer)
*系统性能对指令系统的要求：TCPU=IN×CPI×TC
面向软件—增加指令的功能及种类，可减少IN 及存储空间
面向硬件—减少指令的功能及种类，可减小CPI
存在问题—对软件、硬件的要求是矛盾的、不易调和
※主要内容：CISC、RISC的特征

## Slide 52
1、CISC指令系统
*CISC指令系统的目标：
侧重增强指令功能，以减少程序中的指令数(IN )
*CISC指令系统的特征：
·采用变长指令字结构，指令种类多、格式复杂、寻址方式多
·大多为REG-MEM型指令，执行时间较长(几个～几十个TC)
·指令功能复杂、悬殊大，编译程序复杂，执行控制复杂，不利于流水等技术
*CISC示例：
IA16(117+16)→IA32(+40+3+SSE)→IA64(+EM64T)→
SSE—MMX(57)、SSE(+70)、SSE2(+144)、SSE3(+12)、SSE4(+50)
Notes: IA16含8086、80286指令集

## Slide 53
*RISC指令系统特征：
·采用定长指令字结构，指令种类少、格式简单、寻址方式少
·除Load/Store外，都是REG-REG型指令(执行速度快[=1TC])
·使用大量寄存器，便于编译优化、过程调用的快速实现
·执行控制简单，有利于流水、并行处理技术
2、RISC指令系统
*RISC指令系统的目标：
侧重简化指令功能，以提高指令执行速度(CPI)
*CISC示例：RISC 1有31条指令、78个寄存器
MIPS16有31条指令(MIPS32为150多条)、32个寄存器

## Slide 54
*CISC与RISC的比较：
硬件方面—RISC较好，得益于流水、并行技术
└速度、成本、功耗等方面
软件方面—CISC较好，得益于已有软件、软件兼容性
└开发成本、代码效率、兼容性等方面
性/价方面—相当，CISC成本低、更新快(市场份额大)
*CISC与RISC的发展：技术交融、和平共处
RISC—ISA日趋复杂，纯RISC→类RISC、嵌入式方向
CISC—汲取RISC技术，纯CISC→CISC外壳＋RISC内核
(如:Intel 80486起)
作业4-2：P166—8、9、11
3、CISC与RISC的发展
回目录