## Slide 1
第五章 中央处理器

## Slide 2
※主要内容
⑴CPU的组成与工作流程：功能(模型/ISA)，组成，工作流程，
指令的执行过程(操作需求分析)
⑵数据通路的组织：DP的组成(部件/互连)，μOP及其控制，
指令执行过程的组织(控制需求设计)，
DP的设计步骤、设计示例(单/多周期DP[△])
⑶控制器的组成：基本结构，时序信号的形成(时序系统组织/实现)，
μOP控制信号的形成(功能/接口信号/类型)
硬布线CU设计—设计步骤，设计示例(单/多周期CU[△])
微程序CU设计—微程序控制思想，CU组成及工作原理
⑷异常及中断的处理：基本概念，处理过程，中断机构组成(△)
⑸指令流水线技术：工作原理，组成要求，性能，冒险处理(△)
※总体要求：掌握CPU的组成(DP+CU)、工作原理，
理解异常的处理过程、流水线的工作原理
Notes: CPU由DP、CU(含中断机构等)组成，DP、CU的组成取决于指令系统；
CPU的工作原理是DP实现指令执行过程的操作，CU负责产生数据通路所需的操作控制信号。

## Slide 3
§5.1 CPU的组成与工作流程
一、CPU的功能
⑴指令控制：控制指令的执行顺序(按程序顺序循环)
⑵操作控制：产生指令执行所需的操作控制信号
⑶时间控制：控制操作控制信号的时序(时长及次序)
⑷数据加工：实现指令约定的数据运算
⑸外部访问：实现对存储器、外设的访问
⑹异常及中断处理：实现异常及中断的检测及处理
主存
控制器
CPU
运算器
外设
中断请求
取指令(含分析)
执行指令
…
…
控制信号的状态
、时序
※主要内容：CPU的功能、组成、工作流程，指令的执行过程(操作需求)
IO等需求
应用需求：实现计算机的工作方式、指令系统的指令功能
实现需求
工作方式需求
ISA需求
指令地址
＋“1”
对(IR)计算

## Slide 4
1、CPU的基本组成
*基本部件：指令控制—
操作及时间控制—
数据加工—
外部访问—
中断处理—
*基本结构：
运算器、BIU、MMU、指令部件、CU、中断机构
二、CPU的组成
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
MDR
MAR
总线逻辑
数据通路结构
BIU
CU
MMU
ALU
…
…
指令部件
DBus
CBus
ABus
请求
响应
状态寄存器
寄存器组
PC、IR、ID(指令译码器)
时序信号电路、控制信号形成电路
ALU、FPU、寄存器组、状态寄存器等
总线逻辑电路、缓冲寄存器，MMU
中断机构
数据通路＋控制器
Notes: MMU可看作存储管理部件，属于存储系统

## Slide 5
Intel称为FLAG
2、CPU的寄存器组织
所有寄存器＝用户可见寄存器＋专用寄存器
*用户可见寄存器： ─程序中使用
数据REG—
地址REG—
状态REG(PSR)—
存放程序运行状态，又称标志REG
└→其内容称为PSW(Program Status Word)
①结果状态标志：ZF/CF/SF/OF等，常用作条件码(可修改)
②执行方式标志：跟踪标志TF、中断允许标志IF等(可设置)
(如TF＝1时单步执行) (如IF＝0时禁止中断)
存放操作数(OPD)，长度＝机器字长n
累加REG(AC)：可同时存放源OPD及目的OPD的REG
存放OPD地址或指令地址，
长度＝逻辑地址位数m ←可有m≠n
通用REG(GPR)—可用作数据REG和地址REG
└────┴─→长度相同(m＝n)
(General Purpose Register)
(Program Status Register)
指整数REG，浮点数REG无此特性

## Slide 6
*专用寄存器： ─CPU控制所用(程序不可见)
PC—
IR—
MAR—
MDR—
存放指令地址，用作循环变量
存放当前指令内容
未用(上条内容)
IR:
当前指令内容
PC:
当前指令地址
取指令 分析指令
取指令阶段 执行指令阶段
存放CPU外部访问的部件地址(MEM地址或外设地址)
存放CPU已读出或欲写入的数据
下条指令地址(循环的要求)
控制REG—系统模式REG、段REG等
设置原因：外部操作与内部操作可并行(性能好)
4
改变时间可任意
ABus←(PC)、CBus←Read、IR←M[(MAR)]
PC←(PC)+4…
不设置时：
需等待
可并行
MAR←(PC)
ABus←(MAR)、CBus←Read、MDR←M[(MAR)]
IR←(MDR)
PC←(PC)+4，…
设置时：
Notes: P4-看寄存器的类型、所处位置

## Slide 7
*CPU的基本功能：循环地执行指令、检测并处理异常和中断
指令的执行过程—
异常和中断的检测及处理—
检测方法：
处理过程：
三、CPU的工作流程
采样信号线(硬件)
响应(硬件)、处理及返回(软件)
响应
返回
处理
当前程序
当前程序(续)
有请求
*CPU的工作流程：循环的指令周期＋中断周期
工作流程的表示—
时间控制的基准—
CPU的分类—
取指令
执行指令
中断响应
启动
Y
有中断请求？
N
指令周期
中断周期
停机
停机指令
*CPU的工作原理：CU循环地产生工作流程所需的操作控制信号，
数据通路实现工作流程所需的操作
操作序列(多种)
主时钟脉冲
(主时钟周期＝1/主频)
单周期CPU、多周期CPU
(指令周期＝n个CLK)
4
取指、分析、执行，形成下条指令地址
Notes: P4-看CPU功能中包含异常/中断处理，看CU与数据通路的关系

## Slide 8
操作序列
所有指令取指、译码阶段的操作相同,
不同指令执行阶段的操作不同
四、指令的执行过程 --指令周期的操作需求分析
1、指令执行过程步骤
*指令执行过程的步骤：
*指令执行过程的表示：
*指令执行过程的特征：
取指、译码、执行、指令地址计算
取指令
指令地址计算
指令操作译码
操作数地址计算
数据操作
操作数地址计算
取操作数
存操作数
当前指令
下条指令
串或向量指令
多个OPD
多个结果
间接寻址
间接寻址
步骤优化—
取指令
执行指令
PC←(PC)＋“1”
PC←计算结果
分析指令
称作PC增量操作
Notes: 执行步骤不同的原因：操作码、寻址方式可能不同

## Slide 9
数据寻址方式 指令寻址方式
REG、立即 隐含EA=(PC)＋2
REG、REG间接 隐含EA=(PC)＋1
REG间接、REG 隐含EA=(PC)＋1
REG、REG 隐含EA=(PC)＋1
REG、REG间接 隐含EA=(PC)＋1
REG、REG 隐含EA=(PC)＋1
REG、隐含 隐含EA=(PC)＋1
REG、隐含 隐含EA=(PC)＋1
无 直接EA=ADDR或隐含(+2)
无 相对EA=(PC)＋Disp或隐含
RD
0 0 0 0
RD
RD
RS
RD
0 0
RD
Imme
RS
RS
00
Addr
0 0 0 0
RD
0 0
指令字格式
指令功能
赋值(MOV): RD←Imme
取数(LD) : RD←M[(RS)]
存数(ST) : M[(RS)]←(RD)
加法(ADD): RD←(RD)＋(RS)或
RD←(RD)＋M[(RS)]
减法(SUB): RD←(RD)－(RS)
自增(INC): RD←(RD)＋1
自减(DEC): RD←(RD)－1
分支(JNZ):
ZF＝0时PC←Addr 或
PC←(PC)＋Disp
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 0
RD
RS
0 1 0
Disp
1 1 0
1
0
1
0
RD
RS
0 1 1 0
2、指令执行过程示例 --基于Demo_IS指令系统
*数据通路示例：假设PC具有计数功能
GPRs
ALU
PSR
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
IR.RS
IR.RD
ID
disp
4
5
Notes: P4-看数据通路组成

## Slide 10
本例“1” =1
00100100
00111000 01100110
11011110…
01001000
10H
11H
12H
13H
20H
主存
*程序执行环境例：(PC)＝10H，主存内容→
(R0)＝20H，(R2)＝30H
*操作的组成要求：
①结果/源数据放在时序逻辑部件中(如REG)
②实现的功能不可再分(如REG→ALU→REG)
(1)取数指令LD的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列—
操作结果—
GPRs
ALU
PSR
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
IR.RS
IR.RD
ID
disp
①
③
②
②
PC+1
①MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]，③IR←(MDR)
②PC←(PC)＋1
(IR)＝24H，(PC)＝11H，其余不变
←便于结果重复使用
←便于部件复用及控制
通用寄存器组

## Slide 11
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列—
数据操作结果—
指令地址计算操作序列—
GPRs
ALU
PSR
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④
⑥
⑤
④MAR←(R0)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(MDR)
(R1)＝48H，其余不变
无 (LD为顺序型指令)
└←取指时已实现PC增量
*分析指令阶段：识别当前指令的内容
操作序列—
分析结果—
无 (ID为组合逻辑部件)
指令功能为RD←M[(RS)]，RS＝00、RD＝01
9
(=00)RS
(=01)RD
指令字格式见教材P153
用于转移型指令
8
Notes: P9-看指令格式，P8-指令地址计算分为2个环节

## Slide 12
(2)存数指令ST的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列—
数据操作结果—
指令地址计算操作序列—
(IR)＝38H，(PC)＝12H，其余不变
无 (ID为组合逻辑部件)
指令功能为M[(RS)]←(RD)，RS＝00、RD＝10
④MAR←(R0)，⑤MDR←(R2),⑥M[(MAR)]←(MDR)
GPRs
ALU
PSR
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④
⑤
⑥
M[20H]＝30H，其余不变
无 (ST为顺序型指令)
10
9
指令字格式见教材P153
(=00)RS
(=10)RD
Notes: P10-看取指令过程、结果，P9-看指令格式

## Slide 13
(3)减法指令SUB的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列—
数据操作结果—
指令地址计算操作序列—
(IR)＝66H，(PC)＝13H，其余不变
无
指令功能为RD←(RD)－(RS)，RS＝10、RD＝01
GPRs
ALU
PSR
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
④R1←(R1)－(R2)
④
(R1)＝18H，ZF/CF/SF/OF＝0/0/0/0、其余不变
无 (ST为顺序型指令)
思考：若M[12H]=56H，执行阶段的操作序列及结果?
10
(=10)RS
(=01)RD
9
Notes: 思考—指令功能为RD←(RD)＋M[(RS)]，RS＝10、RD＝01；操作序列为④MAR←(R2)，⑤MDR←M[(MAR)]，⑥R1←(R1)＋(MDR)

## Slide 14
(4)分支指令JNZ的执行过程
*取指令阶段：实现IR←M[(PC)]、PC←(PC)＋“1”
操作序列— 同取数指令LD(①~③)
操作结果—
*分析指令阶段：识别当前指令内容
操作序列—
分析结果—
*执行指令阶段：实现当前指令的约定功能
数据操作序列— 数据操作结果—
指令地址计算操作序列—
(IR)＝DEH，(PC)＝14H，其余不变
无
指令功能为ZF＝0时PC←(PC)＋disp，disp＝1110
GPRs
ALU
PSR
PC
IR
ExtU
MAR
MDR
总线逻辑
数据通路结构
ID
disp
无 无
④
10
11
④PC←(PC)＋(ExtU)
操作结果— (PC)＝12H
思考：若上条指令结果的ZF=1，执行阶段的操作序列及结果?
9
10
Notes: 思考—数据操作序列为：无，指令地址计算操作序列为：无

## Slide 15
※指令执行过程的特征： (指令周期的操作需求分析)
⑴指令执行过程由取指、分析、执行阶段的操作组成
⑵取指阶段的操作对所有指令通用 (通常指单字长指令)
多字长指令处理—
⑶执行阶段的操作受指令字、程序状态字内容的影响
⑷指令执行过程的操作是一个基本操作序列
基本操作类型— ①REG间传送：
②存储器读：
③存储器写：
④算逻运算：
取指令(操作序列A)
执行指令(操作序列B)
分析指令(无操作)
t
①MAR←(PC)，②MDR←M[(MAR)]、PC←(PC)＋ “1” ，③IR←(MDR)
通常取指时取首字，执行时取其余字
(需含操作码/寻址方式) (视为地址码)
RY←(RX)
MDR←M[(MAR)]
M[(MAR)]←(MDR)
RD←(RS1) op (RS2)
12
13
基本操作的组成要求：
①源数据/结果放在时序逻辑部件中
②功能不可再分
Notes: P12、P13-看基本操作的类型

## Slide 16
※CPU的组成与原理小结：
应用需求—
基本功能—
基本组成—
工作流程—
细化：
工作原理—
按存储程序工作方式执行程序(指令序列)
实现需求对应的操作功能＋控制功能
数据加工/外部访问┤
异常及中断处理┴指令控制
6个部分，划分为数据通路＋控制器
循环地执行指令、响应中断(可缺省)
由循环的操作序列组成 (序列～指令内容+PSW+机器状态)
CU循环地产生工作流程所需的操作控制信号，
数据通路实现工作流程所需的操作
PC←(PC)＋“1”
PC←计算结果
取指令
分析指令
执行指令
注：①指令∈指令系统
②指令地址为逻辑地址
回目录
4
├操作控制/时间控制
┘
5.2节讨论
5.3节讨论
5.6节讨论

## Slide 17
§5.2 数据通路的组织
一、数据通路(DataPath)的组成
数据通路—指令执行过程中数据所经过的路径及路径上的部件
涉及指令地址←部件复用←┘
*数据通路的组成：
功能部件、互连结构(数据通路结构)
1、数据通路部件
*数据通路部件的组成：
取指阶段—
分析阶段—
执行阶段—
4
※主要内容：数据通路的组成，μOP及其实现，指令执行过程的组织，
数据通路的设计(部件/互连)
(须满足指令执行过程、指令集功能的需求)
PC、IR、Adder(加法器)、IMEM(指令MEM)等
ID，但不属于数据通路
GPRs、ALU、PSR、DMEM(数据MEM)等
注意：IMEM、DMEM∈存储系统，可合并(即冯·诺依曼结构)
Notes: P4-看数据通路部件的组成要求

## Slide 18
*数据通路部件的组成示例： (以Demo_IS为例)
部件设置—PC、IR，MAR、MDR、MEM，GPRs、PSR，ALU、ExtU
部件接口组织—
rA dA
rB dB
rW
dW GPRs
Wr
Clk
8
2
8
addr
din dout
Rd
Wr MEM
8
8
In Out
s_op
ExtU
8
4
仅1种功能时无需s_op
注意：⑴读端口可为1个/2个，写GPRs为时序逻辑操作(需使用Clk)
A B
ALU
F ZF
8
8
op
仅JNZ指令需要标志
9
2-106
满足指令系统、部件互连的需要
addr
dout
t等待
mfc
Rd
addr
dout
Clk
Rd
⑵异步MEM无Clk(完成状态用mfc表示)，采用异步控制方式
└开始时=0、完成时=1 └操作信号需保持
同步MEM无mfc(定时完成)，采用同步控制方式(信号无需保持)
Clk
mfc
Notes: P9-看Demo_IS的部件设置及参数，2-106-看总线/专用互连的特性

## Slide 19
*部件互连的实现： (出端/入端指与总线连接的端口)
部件出端的连接—
目标：
方法：
部件入端的连接—
目标：
方法：
2、数据通路结构
*结构类型：总线结构、专用结构(有称点点结构)
(1)总线结构数据通路
*互连方式：部件入端通过同一信号线连接其他部件出端
*结构分类：单总线结构、双总线结构等
总线上信号无冲突(同时发送到总线的信号≤1个)
增设三态门(发送可控)
端口间信号无干扰(未锁存的操作信号≤1个)
增设暂存器(分时接收)，或增设总线(无冲突接收)
4
如入端-入端、出端-入端间
常用触发器实现
Notes: P4-看数据通路结构所处位置

## Slide 20
*单总线结构数据通路示例： (以Demo_IS为例)
GPRs的连接—
(发送≤1个)
(读2个[来自IR])
ALU的连接—
(信号冲突、反馈)
(非共用信号线)
*数据传送的特性：同时只能传送一个数据
(3个)
出端增设三态门，入端直连(1个/写操作)
设置2个暂存器(未暂存的操作信号≤1个)
GPRs
MUX
Y
ALU
Z
IR.RS
IR.RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
IR
ExtU
μOP控制信号形成电路
ID
时序信号形成电路
MEM
disp
…
…
…
单总线
18
思考①：GPRs为什么只配置一个读端口？
思考②：GPRs地址引脚前为什么设置MUX？
思考③：不设置Y有何问题？不设置Z有何问题？
思考④：Y→ALU、IR→ExtU为何不设置三态门？
思考⑤：实现R2←(R0)＋(R1)需要几个基本操作？
Notes: 思考1—同时只能传送1个数据；思考2—需分时读(RS)、(RD)；思考3—ALU不能暂存结果→立即传送结果→出端-入端信号冲突
思考4—共用信号线时才使用三态门；思考5—3个，(R0)→Y、结果→Z、(Z)→R2
P18-看Demo_IS的部件设置

## Slide 21
(2)专用结构数据通路
*互连方式：部件每个入端通过不同信号线连接其他部件出端
*部件互连的实现：
入端增设多路选择器，出端无要求
*专用结构数据通路示例： (以Demo_IS为例)
*2种结构比较：总线结构互连简单、分时传送、仅用于多周期CPU
专用结构互连复杂、同时传送、可用于单周期CPU
(同时传送性能好)
*数据传送的特性：同时可传送多个数据(所有的入端数)
(1个)
GPRs
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
ExtU
MEM
disp
MUX4
ALU
MUX3
MUX1
MUX2
1
IR
ID
思考①：GPRs为什么配置2个读端口？
思考②：实现R2←(R0)＋(R1)需要几个基本操作？
①②: RD←M[(RS)]或Imme
③ : M[(RS)]←(RD)
④⑤: RD←(RD)±(RS)或＋M[(RS)]
⑥⑦: RD←(RD)±1
⑧ : ZF＝0时PC←Addr 或
PC←(PC)＋Disp
Notes: 上页-看部件需求

## Slide 22
3、数据通路的微操作及其控制(即实现)
*术语：微操作(μOP)—CPU内部的原子操作
微操作命令(μOPCmd)—实现μOP的部件控制信号
节拍—完成1个μOP的时间，或启动相邻2个μOP的间隔时间
└→μOP序列的时序可用多个节拍信号表示
*μOP的组成要求：
*μOP的种类：
①操作的源数据/结果放在时序逻辑部件中 ←同基本操作
②操作为原子操作
基本操作—4种(REG间传送、存储器读、存储器写、算逻运算)
特殊操作—PC增量、信号置位/复位等
状态单元
时钟周期
状态单元
操作单元

## Slide 23
(1)寄存器间传送μOP的控制
*功能：Ry←(Rx)
*部件连接：总线结构、专用结构有所不同
*操作控制：
*所需μOPCmd：
Rxout、Ryin；
Rysel=i、Ryin
Rxout
Rxin
Ry
Ryout
Ryin
D Q
CP
Ry
MUX
Ra
i
0
Rx
…
Rysel
Ryin
Ryin
Rxout
t输出 t写入
数据线
数据
电位-脉冲制
μOPCmd书写约定：写出的信号都有效，未写出的信号都无效；
多种取值的信号用“＝”表示
Ryin
Rxout
数据线
数据
Clk
①② ③ ④
①μOPCmd产生延迟
②三态门打开延迟
③数据传输延迟
④写入时刻(↑)
实际应用状况(CU在CLK开始时产生μOPCmd)
D Q
En CP
Rxin CLK

## Slide 24
(2)存储器读、存储器写μOP的控制
*功能：MDR←M[(MAR)]、M[(MAR)]←(MDR)
*部件连接：
*操作控制：
异步控制—
同步控制—
*所需μOPCmd：
异步控制—
同步控制—
读时自动写MDR(由mfc控制)、CPU需等待
└→只需1组μOPCmd←────┘
读时第m个CLK写MDR(用MDRinB控制)、CPU无需等待
└→需要2组μOPCmd(第1组为Read)←──┘
读为Read、WMFC，写为Write、WMFC
读为①Read、②MDRinB(第m个CLK时)，写为Write
等到何时？CU中讨论
18
(写时控制简单[只1组μOPCmd]，CPU需等待)
MAR
MDR
总线
逻辑
时序信号电路
Cache
(异步)
MDRin
WMFC
Read Write
mfc
MDRinB
MAR
MDR
总线
逻辑
Cache
(同步)
MDRin
Read Write
其他μOP常
无需等待
↓
└→┴→用WMFC区分
Notes: P18-看异步控制、同步控制的操作实现，下页-看应用示例

## Slide 25
*应用示例：RD←M[(RS)] ←总线结构通路(P20)
异步控制方式—
同步控制方式—
层次结构时p可变(如Cache命中时)
20
*存储器读/写μOP的控制方式选用：常为异步方式(同步方式较差)
rA dA
rB dB
rW
dW GPRs
enable
Clk
2
8
GRout
GRin
m为常数(＝最坏情况时的时延[m＞p])
所需μOP | 对应的μOPCmd | μOP时延
所需μOP | 对应的μOPCmd | μOP时延
MAR←(RS) | GRout(且rA=RS)、MARin | 1个Clk
RD←(MDR) | MDRout、GRin(且rW=RD) | 1个Clk
MAR←(RS) |  | 1个Clk
MDR←M[(MAR)] |  | p个Clk
RD←(MDR) |  | 1个Clk
GRout(且rA=RS)、MARin
Read、WMFC
MDRout、GRin(且rW=RD)
开始读M[(MAR)] |  | 1个Clk
… ;与MAR无关的μOP |  | m-2个Clk
MDR←M[(MAR)] |  | 1个Clk
Read
…
MDRinB
Notes: P20-看单总线通路的部件连接，如MAR

## Slide 26
(3)算逻运算μOP的控制
*功能：RD←(RS1) opn (RS2)
*部件连接：总线结构、专用结构有所不同
*所需μOPCmd：
总线结构—
专用结构—
Yin
ALU
Y
Z
Zin
Zout
Ra
Raout
Rain
Rb
Rbout
Rbin
Rc
op
答：MUX1sel=1、MUX2sel=1、MUX3sel=0、op＝opn、GRin
20
Rc
Rcsel
Rcin
MUX
ALU
MUX
MUX
Rb
Ra
ALUAsel
ALUBsel
i
j
op
k
21
Rbout、op＝opn、Zin [即Z←(Y) opn (Rb)]
ALUAsel=i、ALUBsel=j、op＝opn、Rcsel=k、Rcin
答：①Raout、Yin ②Rbout、op＝opn、Zin ③Zout、Rcin
思考①：Rc←(Ra) opn (Rb)的 μOPCmd序列是什么？
思考②：基于P21的数据通路，实现思考①的μOPCmd是什么？
Notes: P20-看ALU的Y、Z，P21-看专用结构连接，上页-看GPRs写入信号

## Slide 27
4、指令执行过程的组织 --基于ISA，形成DathPath的控制需求
*指令执行过程的表示：
*指令执行过程组织的要求：
①按指令的执行过程安排μOP顺序 ←保证正确性
②可同时执行的μOP安排在同一步骤中 ←缩短执行时间
*单总线结构DP的指令执行过程组织： (以Demo_IS为例)
假设:ExtU仅实现符号扩展，PC有计数功能，MEM异步控制方式
约定:MUX中□、■表示控制信号为最小值(0)、最大值时所选入端
GPRs
GRout
GRin
MUX
Y
Yin
ALU
Z
Zin
op
(=IR1~0) RS
(=IR3~2) RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
IR
ExtU
μOP控制信号形成电路
ID
时序信号形成电路
WMFC
Read Write
MEM
disp
…
…
…
PC+1
Rsel
Xin
Xout
单总线
μOP序列(操作功能)→μOPCmd序列(操作实现)

## Slide 28
取指令阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
指令译码阶段的μOPCmd序列—
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
t1：PCout、MARin ;其余无效
t2：Read、WMFC，PC+1 ;其余
t3：MDRout、IRin ;后同
RD←M[(RS)]执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (REG间接寻址)
t4：MAR←(RS)
t5：MDR←M[(MAR)]
t6：RD←(MDR)，End←1
无，译码常放在t3步或t4步实现
t4：GRout、Rsel、MARin
t5：Read、WMFC
t6：MDRout、GRin，End
注—End信号表示指令周期是否结束，用于触发中断请求的检测
M[(RS)]←(RD)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (REG寻址)
t4：MAR←(RS)
t5：MDR←(RD)
t6：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：GRout、Rsel、MARin
t5：GRout、MDRin ;Rsel=0未写
t6：Write、WMFC，End
7
Notes: P7-看End的作用

## Slide 29
RD←(RD)－(RS)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：Y←(RD)
t5：Z←(Y)－(RS)
t6：(RD)←(Z)，End←1
t4：GRout、Yin ;Rsel=0
t5：GRout、Rsel、op＝01、Zin
t6：Zout、GRin，End
注—被加数/被减数应送到ALU的A端，Y的输出无需控制
JNZ disp执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (相对寻址)
ZF＝0时：
ZF＝1时：
t4：Y←(PC)
t5：Z←(Y)＋(ExtU)
t6：(PC)←(Z)，End←1
t4：PCout、Yin
t5：ExtUout、op＝00、Zin
t6：Zout、PCin，End
t4：End←1
27
常见错误：Yout、ALUin、GRout、Rsel、ALUin、op＝01、ALUout、Zin
t4：End
Notes: P27-看部件连接→μOP

## Slide 30
RD←Imme执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列— (双字长指令)
t4：MAR←(PC)
t5：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t6：RD←(MDR)，End←1
t4：PCout、MARin
t5：Read、WMFC，PC+1
t6：MDRout、GRin，End
注—取指时仅取指令首个字，执行时取其余字；每取一个字，应及时修改PC
*专用结构DP的指令执行过程组织： (以Demo_IS为例)
假设：ALU有4种功能，ExtU仅实现符号扩展，PC有计数功能
GPRs
RS
RD
MAR
MDR
总线逻辑
PC
ExtU
MEM
disp
MUX4
ALU
MUX3
MUX1
MUX2
1
IR
ID
GRin
IRin
op
PC+1
PCin
MDRin
MARin
ALUAsel
ALUBsel
GRsel
MARsel
WMFC
Read Write
时序信号形成电路
27
15
PC
OP RD
Imme
取指前
取指后
执行后
Notes: P15-看双字长指令取指方法，P27-看部件连接→μOP

## Slide 31
取指令阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t1：MAR←(PC)
t2：MDR←M[(MAR)],PC←(PC)＋1
t3：IR←(MDR)
t1：MARsel＝0、MARin
t2：Read、WMFC，PC+1
t3：IRin
M[(RS)]←(RD)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：MAR←(RS)，MDR←(RD)
t5：M[(MAR)]←(MDR)，End←1
t4：MARsel＝1、MARin，MDRin
t5：Write、WMFC，End
RD←(RD)－(RS)执行阶段的μOP序列及μOPCmd序列—
t4：RD←(RD)－(RS)，End←1
*影响指令执行过程μOPCmd序列的因素：
数据通路结构、指令类型及寻址方式、上条指令状态
*指令执行过程组织的结果：
作业5-1：P236— 3、5、6(1)和(4)
28
29
t4：ALUAsel＝1、ALUBsel＝01、
op＝01、GRsel＝0、GRin, End
ISA实现的状态转换图(汇总所有μOPCmd序列)
CU的功能需求
Notes: P28-与单总线通路对比取指令μOPCmd序列，P29-与单总线通路对比减法指令μOPCmd序列

## Slide 32
二、数据通路的设计方法
1、指令周期与数据通路结构
*单周期CPU：CPI＝1，TC＝max{T指令i}
数据通路部件需求—
数据通路结构需求—
*多周期CPU：TC＝max{TμOPj}，CPI＝n(随指令而不同)
数据通路部件需求—
数据通路结构需求—
部件不能复用 (→需要时重复设置)
└←操作控制信号无法改变(同一Clk)
专用结构
部件可以复用 (→需要时暂存结果)
└←操作控制信号可以改变(不同Clk)
专用结构或总线结构
*单周期/多周期CPU的比较：
多周期CPU性能好(实际应用)，单周期CPU简单(用于教学)
取指令
执行指令
分析指令
主时钟脉冲信号
指令周期组成
取指

## Slide 33
2、数据通路的设计方法
⑴指令系统分析
内容—
结果—
⑵功能部件设计 (基于指令系统分析结果)
数据操作单元—
地址计算单元—
寄存器组—
存储器—
特殊寄存器—指令部件、BIU的外部接口
⑶部件互连设计 (基于功能部件设计结果、指令功能)
内容—
数据表示、OPD存放、寻址方式、指令功能-指令格式等
操作类型的种类、数据/指令寻址的地址计算方法(含参数)，
寄存器的位数及个数，存储器的编址单位、地址空间等
实现操作类型、数据寻址需求
实现指令寻址需求，功能～CPU类型(多周期可省略)
基于参数，读端口数～DP结构(单总线为1个)
基于参数，数据线数＝CPU(多体并行MEM实现)
，～CPU类型、DP结构
建立各条指令的数据路径(～指令功能、DP结构、复用方案)
├→总线结构：出端设置三态门，入端设置暂存器(k-1个)
└→专用结构：出端直连，入端设置选择器(所连出端＞1个时)
4
总体方案已经确定
Notes: P4-看特殊寄存器的组成

## Slide 34
三、单周期数据通路的设计 (不考，了解过程、部件设计)
1、指令系统分析 --以MIPS的7条指令为例
指令名 | 指令功能 | 功能说明
有符号加add | rd←(rs)＋(rt) | OPD为有符号整数(补码表示)
有符号减sub | rd←(rs)－(rt) | 
按位或ori | rt←(rs) ¦ ZExt(imme) | ZExt表示零扩展，OPD为逻辑数
取数lw | rt←M[(rs)＋SExt(disp)] | SExt表示符号扩展
存数sw | M[(rs)＋SExt(disp)]←(rt) | 
相等转移beq | if ((rs)=(rt)) PC←(PC)＋4＋SExt(disp)<<2 | 无符号减法， 取指时已实现PC←(PC)＋4
跳转j | PC←(PC)高4位‖addr<<2 | ‖表示拼接，<<2扩大寻址范围
*结果：指令功能操作—
数据寻址操作—
指令寻址操作—
寄存器—
存储器—
32位的有符号加/减、按位或、无符号减
无符号加、位扩展(零/符号)
无符号加、符号扩展、<<2、拼接
32个×32位GPR，每条指令最多读2个、写1个
按字节编址，32位地址空间
见教材P155
Notes: 上页-看分析结果包含的内容

## Slide 35
*数据操作单元： (基于分析结果设计)
ALU需求—
ALU设计—
ExtU需求—
ExtU设计—
A
B
OF
ZF
Out
ALUctr
32
32
3
2、功能部件设计
包括数据操作单元、地址计算单元、GPRs、MEM、特殊REG
(指令操作/数据寻址) (指令寻址) (OPD存放部件) (取指/BIU)
支持5种运算(32位)，产生ZF、OF(有符号加/减时)
MIPS约定无符号加/减不产生OF(用于地址计算)→┘
2个部件＋输出选择
D15～D0
s_op
Q15～Q0
Q31～Q16
s_op D15 | 0(零扩展) | 1(符号扩展)
0 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝0…0D15~D0
1 | Q＝0…0D15~D0 | Q＝1…1D15~D0
支持零扩展、符号扩展(16→32位)
33
Subctr
Outsrc
OFctr
或门阵列
≥1
&
MUX
加减法
控制信号形成
&
D15
Notes: P33-看部件设计包含的内容，上页-看设计需求

## Slide 36
*地址计算单元(ACU)： (基于分析结果设计)
指令寻址需求—设j、beq指令的操作码译码信号为Jump、Branch
Jump＝1时，NPC＝(PC)高4位‖addr<<2
Branch · ZF＝1时，NPC＝(PC)＋4＋SExt(imme)<<2
否则，NPC＝(PC)＋4
ACU需求—
ACU设计—
3种功能(4个部件)＋输出选择，SExtU可以包含<<2
34
支持所有功能、内部不能复用部件
(不能复用ALU) (为组合逻辑部件)
ZF Branch Jump
imme
NPC
addr
PC
32
26
16
SExtU
&
MUX
Adder
Adder
4
MUX
32
4
00
00
Notes: P34-看设计需求

## Slide 37
*寄存器组(GPRs)设计：
*存储器(MEM)组织：
*特殊寄存器： (指令部件、BIU等的外部接口)
需求—
设计—
支持2个读端口、1个写端口
采用哈佛结构，设数据宽度为32位
addr
din dout
Rd
Wr DMEM
Clk
addr
dout
IMEM
假设:IMEM为异步RAM(降低复杂度)，
DMEM为同步RAM(有CLK、无mfc)
组成:多体交叉MEM(并行访问方式)
尽量减少时序操作(仅有2个边沿可用)
仅设置PC (缺省IR/MAR/MDR)
34
数据通路只能采用专用结构
(单周期CPU)
rW
dA
dB
Wr
Clk
dW
rB
rA
R0
R31
…
MUX
MUX
译码器
……
…
…
读IMEM 读/写DMEM 写GPRs
Notes: P34-看设计需求

## Slide 38
3、部件互连设计
*设计方法：建立每条指令的数据路径，边设计边汇总(或后汇总)
*add/sub指令：rd←(rs)＋(rt)及rd←(rs)－(rt)
数据路径设计— (暂不考虑取指)
μOP时序组织—
写GPRs放在Clk结束时 ←指令周期短、各指令统一
34
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
Clk
指令字
dA
ALU的A端连接(rs)
Clk
新值
取指+CU延迟
(rs)、(rt)新值
GPR读延迟
ALU延迟
ALUctr
RegWr
GPRs出端
ALU出端
新值
旧值
旧值
旧值
旧值
lw/sw指令有此要求
rd新值
GPR写延迟
Notes: P34-看设计需求

## Slide 39
*ori指令：rt←(rs)| ZExt(imme)
数据路径设计—
μOP时序组织—
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
同add/sub指令
增加ExtU相关路径
Notes: 上页-看已有通路

## Slide 40
*lw/sw指令：rt←M[(rs)＋SExt(imme)]及
M[(rs)＋SExt(imme)]←(rt)
数据路径设计—
μOP时序组织—
写GPRs放在Clk结束时， ←2次时序操作
DMEM操作放在Clk中部 ←同步MEM
└→地址计算在前半周期完成
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegDsrc
37
增加DMEM读/写相关路径
取指+CU延迟
GPR读延迟
Clk
写GPRs
读/写DMEM
Mem读/写延迟
ALU延迟
Notes: 上页-看已有通路，P37-看ALU在前半周期完成

## Slide 41
*j指令：PC＝PC高4位‖addr<<2
数据路径设计— μOP时序组织—
*beq指令：PC＝((rs)=(rt))？(PC)＋4＋SExt(imme)<<2 :(PC)＋4
数据路径设计—
μOP时序组织—
IMEM为异步RAM时，写PC放在Clk结束时(立即读)
IMEM为同步RAM时，
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegDsrc
ACU
imme
addr
PC
Branch
Jump
Clk
写PC放在Clk中间(上升沿时读)
相等比较用ALU实现、地址计算用ACU实现
IMEM
Clk
取指+CU延迟
GPR读延迟
ALU延迟
写GPRs
读/写DMEM
、写PC
读IMEM
取指令
数据通路
同beq指令 同beq指令
(无数据操作)
36
Notes: 上页-看已有通路，P36-看ACU结构与引脚

## Slide 42
*设计结果：
电路—
接口—
时序—
指令类型信号(2个)，μOPCmd(8个)，工作脉冲(2个)
(来自ID[即CU]) (来自CU) (来自CU)
P0
写GPRs及PC
读/写DMEM
读IMEM
P1
(取指+CU+GPR读+ALU)
GPRs
rd
rt
rs
ALU
OF
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
MUX
ExtU
MUX
imme
RegAsrc
Extctr
ALUBsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegDsrc
ACU
imme
addr
PC
Branch
Jump
(Clk=)P0
IMEM
(Clk=)P1
指令译码器ID

## Slide 43
add的μOPCmd
sub的μOPCmd
ori的μOPCmd
lw的μOPCmd
sw的μOPCmd
beq的μOPCmd
j的μOPCmd
取指令及译码(由写PC的μOP触发、没有μOPCmd)
add
sub
ori
lw
sw
beq
j
4、指令执行过程的组织 (数据通路设计的验证)
*指令执行过程的操作：
*指令执行过程的状态转换图：
(实现ISA的状态转换图)
每条指令仅一种状态
(取指/译码无μOPCmd)
 | Extctr | ALUBsrc | ALUctr | RegAsrc | RegDsrc | RegWr | MemRd | MemWr
add | × | 1 | 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
sub | × | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
ori | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
lw | 1 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
sw | 1 | 0 | 00 | × | × | 0 | 0 | 1
beq | × | 1 | 11 | × | × | 0 | 0 | 0
j | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0
注意：与路径无关的信号中，时序逻辑部件的μOPCmd须为无效值 |  |  |  |  |  |  |  | 
时长≥max{T指令i}，下降沿在tALU后
作业5-2：P237— 9、10
(PC)→IMEM→
完成数据μOP
ID→CU→ μOPCmd→
ACU→(PC)
Clk
Notes: 上页-看控制信号

## Slide 44
*多周期CPU的设计思想：
*多周期CPU时钟周期的确定：
理论上—
实际上—
* μOP时长与操作控制方式：
异步控制方式—
同步控制方式—
四、多周期数据通路的设计 (不考，了解过程)
⑴指令周期＝n个阶段，每个阶段＝1个时钟周期 ←n可变
⑵其他阶段所需的结果须保存在状态部件(如REG)中
仅1组μOPCmd，μOPCmd时长≥1个TC
≥1组μOPCmd，μOPCmd时长＝1个TC
(如MEM同步控制)
24
TC＝max{TμOPi}，任意μOP＝1个TC ←TC值较大
TC＝max{T基本μOPi}，任意μOP＝1~p个TC
└→μOP时长如何确定？
Notes: P24-看异步/同步控制方式

## Slide 45
①确定时钟周期长度— (一个时钟周期内可完成哪些部件操作)
结果：max{GPRs读/写、ALU操作、IMEM读、DMEM读/写}
②组织各个μOP的功能— (每个μOP可完成哪些部件操作)
结果：每个μOP只含一个部件操作，及ExtU、Splice等操作
③设置附加寄存器— (在每个μOP结束的那个时钟周期设置)
理论结果：在GPRs、ALU、IMEM、DMEM之后设置
└→否则μOP需多个CLK
实际方案：除DMDR外都设置 ←优化DMEM写操作性能
1、功能部件设计 --以MIPS为例(改进单周期数据通路)
*部件复用方案：有多种，本例为ACU功能由ALU、ExtU实现
*所需操作部件：
*所需附加寄存器： (保存其他阶段所需信息)
ALU/ExtU/GPRs/IMEM/DMEM，SL2、Splice
假设：IMEM及DMEM都为同步RAM、时延≈ALU(所有μOP时延差不多)
42
Notes: P42-看单周期DP

## Slide 46
A、B、OF无需μOPCmd，MEMRd需2个CLK
附加REG在Clk结束时写入，MEM在Clk中间写入
Clk
取指令 读GPRs ALU MEM 写GPRs
42
需增设μOPCmd
2、部件互连设计
*数据路径的修改：
*μOP时序的组织：
IMEM受限于PC
DMEM受限于GPRs
读IMEM
写IR及PC
读/写DMEM
写GPRs
写A和B
写ALUOut及PC
GPRs
rd
rt
rs
ALU
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
ExtU
MUX
imme
IRWr
Extctr
ALUAsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegAsrc
addr
PC
IMEM
A
B
MUX
SL2
ALUOut
OF
MUX
Splice
MUX
IR
≥1
&
4
PCWr
PCWrB
RegDsrc
PCsrc
ALUOWr
ALUBsrc
IMRd
P1
(Clk=)P0
(Clk=)P1
ID
Notes: P42-看单周期DP，上页-看附加寄存器方案

## Slide 47
3、指令执行过程的组织 (数据通路的控制需求/设计验证)
先讨论取指、执行阶段，再讨论分析阶段
*取指令阶段的μOPCmd：
t1：IMRd、IWMFC、IRWr， ；IWMFC可缺省[已假设MEM=ALU]
ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝3、ALUctr＝0、PCsrc＝1、PCWr
*执行指令阶段的μOPCmd序列：
add/sub指令—μOP为ALUOut←(A)±(B)、GPRs←ALUOut
t2：无 ；μOP为A←(rs)、B←(rt)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝2、ALUctr＝0/1、ALUOWr
t4：RegAsrc＝1、RegDsrc＝1、RegWr，End
ori指令—μOP为ALUOut←(A)|(ExtU)、GPRs←ALUOut
t2：无 ；μOP为为A←(rs)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝2、ALUOWr
t4：RegAsrc＝0、RegDsrc＝1、RegWr，End
Notes: 上页-看多周期DP

## Slide 48
lw指令—μOP为ALUOut←(A)＋(ExtU)、
M[(ALUOut)]、GPRs←M[(ALUOut)]
(由于未设置MDR，DMEM读操作需保持)
t2：无 ；μOP为为A←(rs)
t3：Extctr、ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝0、ALUOWr
t4：MemRd、WMFC ；本例WMFC可缺省[已假设]
t5：MemRd、RegAsrc＝0、RegDsrc＝0、RegWr，End
sw指令—μOP为ALUOut←(A)＋(ExtU)、M[(ALUOut)]←(B)
t2：无 ；μOP为为A←(rs)、B←(rt)
t3：Extctr、ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝1、ALUctr＝0、ALUOWr
t4：MemWr、WMFC，End ；本例WMFC可缺省
46
B虽被重写，但值不变
注：GPRs←M[(MAR)]需2个CLK，读操作需保持
Notes: P46-看多周期DP

## Slide 49
beq指令—μOP为ALUOut←(PC)＋(ExtU)<<2、
(A)－(B)＝0时（ZF＝1时）PC←(ALUOut)
t2：Extctr、ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝0、ALUctr＝0、ALUOWr
；μOP还包括A←(rs)、B←(rt)
t3：ALUAsrc＝0、ALUBsrc＝2、ALUctr＝3、PCsrc＝0、PCWrB，End
j指令—μOP为PC←(Splice)
t2：无 ；等待指令译码结果
t3：PCsrc＝2、PCWr，End
*分析指令阶段的操作安排：放在t2步
t2步的功能为— 对所有指令通用
指令译码、A←(rs)、B←(rt)、 ALUOut←(PC)＋imme<<2
t2步μOPCmd为—
Extctr、ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝0、ALUctr＝0、ALUOWr
46
Notes: P46-看多周期DP

## Slide 50
指令周期组成—
*指令执行过程的状态转换图：汇总各指令μOPCmd序列
※状态转换图是CPU的控制需求，是控制器的功能需求！
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, WMFC, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd, WMFC
MemWr,
WMFC, End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
46
译码/读REG
取指
访存
执行
写REG
Notes: P46-看多周期DP

## Slide 51
※数据通路的组织小结：
基本功能—
数据通路的组成— (理解数据通路的组成需求[及组成方法])
部件：
互连：
μOP及其控制— (理解操作的控制需求[即实现方法])
μOP的类型(基本操作+特殊操作)，μOP的实现(发送相应μOPCmd)
指令执行过程的组织—(理解数据通路的控制需求[工作流程实现需求])
基于已有数据通路，设计各指令执行过程的μOPCmd序列
数据通路的设计— (了解设计过程)
设计方法(指令系统分析→部件设计→互连设计)，设计验证
实现CPU工作流程所需的操作
└＝指令执行过程(含ISA)＋中断响应
取指部件(PC/IR等)＋执行部件(对应于ISA功能)
拓扑结构(总线[增设三态门/暂存器]、专用[增设选择器])，
部件连接(可实现各条指令的数据路径)
回目录
CU的功能需求

## Slide 52
*功能：指令控制、操作控制、时间控制，异常及中断处理
*基本组成：
*工作原理：
§5.3 控制器的组成
一、控制器的基本结构
由指令部件、控制单元CU、中断机构组成
└←PC/IR∈数据通路 └←部分器件∈数据通路
循环地、有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
↑ ↑ ↑ ↑
指令控制 时间控制 操作控制 当前轮(指令周期[+中断周期])
※主要内容：基本结构，时序信号形成(组织/实现)，μOP控制信号形成
中断机构
PC
IR
ID
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
……
CU
…
…
指令部件
中断请求
中断响应
程序状态
机器状态
操作状态
异常请求
所有的μOP控制信号
数据通路
PSR
Notes: 程序状态：如单步跟踪标志TF，结果标志CF/ZF等（可选），机器状态：如中断/异常类型号，操作状态：如完成位(mfc)、就绪位等

## Slide 53
*控制器类型： --基于μOP控制信号的产生方法
 | 硬布线控制器 | 微程序控制器
μOP控制信号的描述方法 | 有限状态机 | 
时序信号的循环周期 | 指令周期＋中断周期 | 
μOP控制信号的产生方法 | 组合逻辑电路 (与时序信号[当前状态]相关) | 
49
… …
微命令 M+1
微命令 M+2
微命令 N
… …
M
M+1
M+2
…
微程序MEM
*CU的组织：
时序信号形成电路—循环地产生工作流程所需的时序信号
μOP控制信号形成电路—有序地产生工作流程所需的μOPCmd
微程序
1个微指令周期
微指令执行部件 (与时序信号无关)
两者关系：⑴1条指令的μOPCmd序列＝1个微程序
⑵1个μOPCmd的时延≈1个微指令周期，单位为时钟周期
Notes: P49-看状态转换图构成有限状态机、CPU的工作原理与控制需求

## Slide 54
1、时序系统的组织 --时序系统的设计
*时序信号的类型： 机器周期、 节拍、 工作脉冲
(完成一个基本功能) (完成一个μOP) (μOP内部的脉冲)
信号间同步—
信号的定时—
二、时序信号的形成 --时序信号形成电路的组织(时序系统的实现)
时序系统—表示时间组成的各种时序信号序列
└→信号间无间隙、无重叠→┘
机器周期＝，节拍＝
基于节拍脉冲CP ←CP的周期＝节拍周期
机器周期(取指)
机器周期(译码)
机器周期(执行)
节拍T0
节拍T1
节拍T2
工作脉冲P0
工作脉冲P1
指令周期
节拍脉冲CP
节拍周期：节拍信号的宽度，＝1个基本μOP的时延
含DP中所有的脉冲信号
Notes: CP—clock pulse

## Slide 55
49
*早期计算机的时序系统组织：三级时序(机器周期/节拍/工作脉冲)
信号的个数—
信号的功能—
信号的定时—
信号序列的组成—
定长型：
变长型：
可表示操作时间、操作类型，常为后者
(易理解) (可简化电路)
按最复杂情况设置
例：若指令周期＝ x个机器周期，x＝{3,5}；
机器周期＝m个节拍周期，m＝{3,4}；
节拍周期＝ k个工作脉冲， k＝2(μOP需用CLK的↓及↑)
则机器周期、节拍、工作脉冲信号各为≥6个(含中断周期)、4个、2个
基于节拍脉冲 ←节拍脉冲的宽度＝节拍周期
有定长、变长2种类型，常为后者
含所有信号(仅1种) ←按最复杂情况组织
含部分机器周期&节拍、所有工作脉冲(有多种)
├←根据应用需求组织 └←数量少，可简化实现
└→信号循环周期：机器周期&节拍变长、工作脉冲定长
Notes: P49-看各指令写GPRs的时刻

## Slide 56
50
46
*现代计算机的时序系统组织：两级时序(节拍/工作脉冲)
信号的个数—
信号的功能—
信号的定时—
信号序列的组成—
按最复杂情况设置 ←须含中断周期的信号
常表示操作类型 ←可简化电路
基于节拍脉冲
常含部分节拍信号、所有工作脉冲
(取指) T0
(译码) T1
(执行) T2
(访存) T3
(写回) T4
(中断周期) T5
(＝CP) P0
(＝CP) P1
例：若时序系统支持7条MIPS指令(P50状态转换图)及中断处理，则
信号个数为：
信号功能为： 信号定时为：
信号序列为：
≥6个节拍、2个工作脉冲(DP仅使用↑和↓)
操作类型
节拍信号有4种(变长型)，工作脉冲仅1种(定长型)
节拍脉冲CP
节拍脉冲 CP
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
Notes: P50-看各指令的步骤数，P46-看DP的脉冲信号

## Slide 57
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
T2 T1 T0
&
CP
ClrN
2、时序信号形成电路的组成 --时序系统的实现
*时序信号形成电路组成：定时逻辑＋定序逻辑
(信号时长控制) (信号次序控制)
*环形信号发生器组成：有移位REG、计数器＋译码器2种
2-4译码器
T0
T1
T2
≥1
LDN
D[1..0] Q[1..0]
CP CLRN
归零电路
CP
ClrN
D＝T2(循环逻辑)＋T0·T1(初始化逻辑)＝T0·T1
启停控制逻辑
环形信号发生器
…
T0
Tm-1
P0
P1
启动
停机
&
定时逻辑
脉冲源
1
CLK
CP
ClrN
定时方式
操作状态
变长参数
主时钟脉冲形成部件
注—节拍脉冲CP为定时/定序接口，1个CP～1个uOP(＝1～p个CLK)
复位信号ClrN只连接顶层电路
信号＞2个时为环形信号发生器
44
Notes: P44-看uOP=1～p个CLK，每个CP完成一个uOP
变长参数—如操作码、寻址方式、中断请求等

## Slide 58
3、 μOP的定时方式 --时序系统中定时逻辑的实现
指μOP序列中μOP时长的控制方法，即CP时长的控制方式
└＝对应的节拍周期 ↑
└→节拍基于CP定时
*同步控制方式：
各μOP的时序只受统一的基准时钟信号(主时钟脉冲信号)控制
定时原理—μOPCmd的发出与时钟信号同步，节拍周期TCP＝1TC
定时逻辑—
特点—
CP与时钟信号CLK同步，即CP＝CLK ←关注上升沿
控制简单、时间浪费大，适合CPU内部的μOP定时
(CLK＝max{μOPi}) (时延相近)
CLK
μOPCmd1
μOPCmd2
μOPCmd3
提醒：先理解为CP＝1个CLK，再扩展(有困难时不扩展)

## Slide 59
*异步控制方式： --又称应答方式或握手方式
各μOP的时序只受专门的联络信号(应答信号)控制
定时原理—发出μOPCmd后，收到应答信号时本μOP完成，
节拍周期TCP＝T收到应答－T发出命令
定时逻辑—
特点—
μOPCmd1
μOPCmd2
(如mfc)应答ACK1
应答ACK2
节拍周期
节拍周期
CP与应答信号同步，即CP＝ACKi ←关注上升沿
时间浪费小、控制复杂，适合CPU与外部的μOP定时
(时延相差较大)

## Slide 60
24
57
异步方式
CLK
WMFC
mfc
CP
T0
T1
T2
如Read有效时
应用：
特点—
*联合控制方式： --又称半同步方式
各μOP的时序受基准时钟信号及联络信号的共同控制
定时原理—基础为同步控制方式，支持异步控制方式
即TCP＝kTC，整数 k＝1(同步时)或＞1(异步时)
定时逻辑—
示例：
&
CLK
≥1
1
&
CP
mfc
WMFC
用μOPCmd实现转换(指明)，CP与2种信号同步
用μOP指明当前方式
时间浪费小、控制简单，适合CPU的所有μOP定时
mfc=0时CP被封锁(等待)
若MEM联络信号为mfc，转换用WMFC控制(0时为同步)
则 WMFC＝0时CP＝ ，WMFC＝1时CP＝ ；
CLK mfc · CLK
即 CP＝(WMFC＋WMFC · mfc)· CLK
下个μOP
Notes: P24-看MEM的mfc，P57-看定时逻辑电路的输入信号与时序信号形成电路的关系

## Slide 61
* μOP控制信号形成电路的组成：
输入—
输出—
内部逻辑—
三、uOP控制信号的形成 --μOP控制信号形成电路的组织
*CU的任务：循环地、有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
实现部件—时序信号形成电路 μOP控制信号形成电路
时序信号，指令操作及寻址、程序状态、机器状态
└←不含工作脉冲
所有的μOP控制信号，即状态转换图中所有μOPCmd
时序信号形成电路
…
…
指令操作及寻址
(如ZF)程序状态
……
机器状态
(如中断/异常请求)
操作状态
(如部件状态信号)
μOP控制信号
形成电路
所有的μOP控制信号
组合逻辑(硬布线CU)，存储逻辑(微程序CU)
实质： 编码器[out=f(in)] 微主机[out=微指令执行结果]
53
约定的
Notes: P53-看控制器类型

## Slide 62
※控制器的组成小结：
功能—
控制器的组成—
时序信号形成电路的组成—
时序系统的组织：
时序系统的实现：
μOP控制信号形成电路的组成—
I/O信号的组织：
内部逻辑的组织：
循环地、有序地产生工作流程所需的μOP控制信号
└←来自于状态转换图
CU＝ID＋时序电路＋控制信号形成电路
└←PC及IR、中断机构归入数通路
信号个数/功能/定时，信号序列组成
└←满足状态转换图 └←满足μOP时延
定时逻辑＋定序逻辑
(CLK→CP→实现信号序列)
ID/时序电路等信号，所有μOP控制信号
组合逻辑、存储逻辑，满足功能需求
回目录

## Slide 63
§5.4 硬布线控制器的设计
*硬布线CU的实现方法：有限状态机(Finite State Machine, FSM)模型
FSM模型的组成—
CU电路与FSM模型—
当前状态：
下一状态产生函数：
输出信号产生函数：
用状态部件保存所有时序信号的状态
每个时序信号入端的有效逻辑
μOP控制信号形成电路的内部逻辑
当前状态
输入信号
下一状态产生函数
输出信号产生函数
输出信号
时序信号形成电路
57
※主要内容：实现方法，设计步骤，CU的设计过程(×)
53
61
*硬布线CU的实现特点：
两级时序信号(CU仅使用节拍信号)，组合逻辑形成μOP控制信号
当前状态＋2个函数
Notes: P53-看硬布线CU，P61-看CU的任务(功能需求)，P57-看时序电路的组成

## Slide 64
一、CU的设计步骤
50
←汇总各指令μOPCmd序列，标注状态转换条件
←确定信号的个数/功能/定时方式，
确定各种信号序列组成(含适用条件)
←形成各下一状态产生函数(含复位逻辑)，
实现状态表示、下一状态函数、定时逻辑
(1)形成状态转换图
(2)组织时序系统
(3)设计时序信号形成电路
(4)设计μOP控制信号形成电路
(5)连接三个电路成CU
数据通路＋各指令执行μOPCmd序列
←列出各μOPCmd的使用时间表(填有效条件)，
形成各μOPCmd的逻辑表达式(按行汇总)，
实现各μOPCmd的有效逻辑
Notes: P50-看状态转换图

## Slide 65
*形成状态转换图：
*组织时序系统：
*设计时序信号形成电路：
下一状态产生函数—
电路实现—
二、单周期CU的设计 (不考，了解过程)
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路
μOPCmd序列仅1步，状态转换条件为操作码
add的μOPCmd
sub的μOPCmd
ori的μOPCmd
lw的μOPCmd
sw的μOPCmd
beq的μOPCmd
j的μOPCmd
取指令及译码(由写PC的μOP触发、没有μOPCmd)
add
sub
ori
lw
sw
beq
j
0个节拍(最长路径=1[可缺省])、2个工作脉冲，
信号序列仅1种(轮流有效)，同步方式定时
P0＝CP·ClrN、P1＝CP·ClrN
42
64
ClrN—复位信号(低电平有效)
信号表示(无需触发器)，下一状态函数(2个门电路)，
复位逻辑(改变下一状态函数)，定时逻辑(CP＝CLK)
43
Notes: P42-看单周期数据通路，P64-看设计步骤，P43-看单周期状态转换图

## Slide 66
*设计μOP控制信号形成电路：
*整合成CU：
⑴μOPCmd使用时间表只有1列，无时间戳
Extctr | lw＋sw | RegAsrc | add＋sub
ALUBsrc | add＋sub＋beq | RegDsrc | add＋sub＋ori
ALUctr | [1]=ori＋beq,[0]=sub＋beq | RegWr | add＋sub＋ori＋lw
MemRd | lw | MemWr | sw
⑵⑶Extctr＝lw＋sw，ALUctr[1]＝ori＋beq，MemRd＝lw，…
连接相关电路
64
43
1
主时钟脉冲CLK
时序信号形成电路
&
&
复位信号ClrN
≥1
≥1
…
μOP控制信号形成电路
指令译码器ID
Branch
Jump
op func
CU
单周期数据通路
add sub ori lw sw beq j
P0
P1
Extctr
ALUBsrc
MemWr
…
Notes: P64-看设计步骤，P43-看状态转换图

## Slide 67
三、多周期CU的设计 (不考，了解过程)
*设计背景：支持7条MIPS指令的数据通路，且MEM时延可变
*形成状态转换图：
μOPCmd序列≤5步，状态转换条件为操作码
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, WMFC, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd, WMFC
MemWr,
WMFC, End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
64
50
46
T0
T1
T2
T2
T2
T2
T2
T4
T4
T3
T3
T4
Notes: P46-看多周期数据通路，P64-看设计步骤，P50-看状态转换图

## Slide 68
*组织时序系统：
*设计时序信号形成电路：
⑴确定下一状态产生函数：(入端的有效逻辑)
5个节拍信号(表示操作步骤)、2个工作脉冲，
4种时序信号序列，联合控制方式定时
节拍脉冲CP
(取指)T0
(译码)T1
(执行)T2
(访存)T3
(写回)T4
(＝CP)P0
(＝CP)P1
R-指令周期
lw指令周期
sw指令周期
beq指令
T1＝T0，T2＝T1，T3＝(lw＋sw)T2，T4＝(add＋sub＋ori)T2＋lwT3，
T0＝(add＋sub＋ori＋lw)T4＋swT3＋(beq＋j)T2＋T0T1T2T3
64
循环逻辑
复位逻辑
Notes: P64-看设计步骤

## Slide 69
&
CLK
≥1
1
&
WMFC mfc
定时逻辑
⑵电路实现：信号表示(5个触发器)，
下一状态产生函数(5个组合逻辑电路[含复位])，
定时逻辑(同步/异步分类定时)
ClrN
P1 P0 T4 T3 T2 T1 T0
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
Q
R S
D
≥1
&
&
&
≥1
≥1
&
&
&
&
≥1
≥1
add sub ori lw sw beq j
≥1
环形信号发生器
CP
1
时序信号形成电路
64
Notes: P64-看设计步骤

## Slide 70
*设计μOP控制信号形成电路：
⑴状态转换图打时间戳，μOPCmd使用时间表中填有效条件
64
67
 | T0 | T1 | T2 | T3 | T4
PCsrc |  |  |  |  | 
PCWr |  |  |  |  | 
PCWrB |  |  |  |  | 
IMRd |  |  |  |  | 
IRWr |  |  |  |  | 
RegAsrc |  |  |  |  | 
RegDsrc |  |  |  |  | 
RegWr |  |  |  |  | 
Extctr |  |  |  |  | 
ALUAsrc |  |  |  |  | 
ALUBsrc |  |  |  |  | 
ALUctr |  |  |  |  | 
ALUOWr |  |  |  |  | 
MemRd |  |  |  |  | 
MemWr |  |  |  |  | 
WMFC |  |  |  |  | 
End |  |  |  |  | 
All(1) |  | beq(0)+j(2) |  | 
All |  | j |  | 
 |  | beq |  | 
All |  |  |  | 
All |  |  |  | 
 |  |  |  | add¦sub(1)+ori¦lw(0)
 |  |  |  | add¦sub¦ori(1)+lw(0)
 |  |  |  | add¦sub¦ori¦lw
 | All | lw¦sw |  | 
All(1) | All(1) | add¦sub¦ori¦lw¦sw¦beq(0) |  | 
All(3) | All(0) | add¦sub¦beq(2)+… |  | 
All(0) | All(0) | add¦lw¦sw(0)+sub(1)+… |  | 
 | All | add¦sub¦ori¦lw¦sw |  | 
 |  |  | lw | lw
 |  |  | sw | 
All |  |  | lw¦sw | 
 |  | beq¦j | sw | add¦sub¦ori¦lw
Notes: P64-看设计步骤，P67-看状态转换图的时间戳

## Slide 71
⑵按行汇总使用时间表，μOPCmd的逻辑表达式为：
PCsrc[1]＝T2 j，PCsrc[0]＝T0，PCWr＝T0+T2 j，
RegWr＝T4 (add+sub+ori+lw)，…，
End＝T2 (beq+j)+T3  sw+T4 (add+sub+ori+lw)
⑶用组合逻辑电路实现每个μOPCmd
a s o l s b j T0 T1 T2 T3 T4
指令译码器ID
多周期数据通路
op func
时序信号电路
P1
P0
中断机构
≥1
PCsrc[1] PCWr ALUAsrc WMFC
PCsrc[0] RegWr MemRd End
ClrN CLK
μOP控制信号形成电路
作业5-3：P237— 17(仅画出信号序列)、19(仅填μOPCmd使用时间表)
64
回目录
69
Notes: P64-看设计步骤，P69-看时序电路

## Slide 72
§5.5 微程序控制器的设计
1、微程序控制思想
*微程序控制思想： —类似于存储程序工作方式
①每条指令的执行过程(μOPCmd序列)都用微程序表示，
所有微程序都存放在专用MEM中
②CU自动、逐条取出并执行 微指令，有序产生μOP控制信号
*相关术语：
微命令—部件的操作控制信号 (～1个μOPCmd)
微指令—用格式及编码表示、可同时执行的一组微命令
微程序—实现特定功能的微指令序列 (～μOPCmd序列)
控制存储器(CS)—专用于存放微程序的ROM，按微地址访问
微指令周期—从CS中取出并执行一条微指令的时间
※主要内容：微程序控制思想，CU的组成、工作原理
简化CU的实现

## Slide 73
微程序结构—
… …
微命令 M+1
微命令 M+2
微命令 ***
… …
微命令 M
微命令 P+1
微命令 P+2
微命令 M或N
… …
微命令 Q+1
微命令 M或N
… …
M
M+1
M+2
N
…
P
P+1
P+2
…
Q
Q+1
控制存储器CS
取指微程序
中断微程序
add指令微程序
j指令微程序
… … …
实现CPU工作流程的执行顺序
中断请求
操作码
最后一条微指令为跳转型，其余为顺序型
(微程序的功能所决定)
*CPU工作流程与微程序结构：
微指令格式— ，定长指令字
微程序种类—
操作控制字段
顺序控制字段
取指、中断等公用微程序，各指令功能微程序

## Slide 74
时序信号形成电路—
μOP控制信号形成电路—
2、微程序CU的组成与工作原理
*基本组成：
一级时序 (～2级时序[硬CU])
信号的循环周期：1个微指令周期(取指＋执行)
工作脉冲数：μOPCmd所需＋1 (～ μOPCmd所需)
时序信号形成电路
μAR
控制存储器CS
μIR
微地址形成
电路
微命令译码器
所有的μOP控制信号
……
μOP控制信号
形成电路
操作控制
顺序控制
ID
…
所有的工作脉冲
指令字
程序状态
机器状态
…
操作状态
CLK
70
微指令部件＋CS (～组合逻辑电路)
μAR、μIR、微命令译码器、微地址形成电路
结构与硬布线CU相同，内部电路有差别
Notes: P70-看硬布线CU为2级时序

## Slide 75
微指令周期组成—
μAR的初值—
*工作原理：循环地取出并执行微指令
CPU加电时
PC←引导程序
入口地址
μAR←取指微程序
入口地址
μIR←CS[(μAR)]
μAR←下条微指令地址
微指令周期
CPU工作时
形成μOP控制信号
部件实现μOP功能
操作控制字段
形成下条微指令地址
顺序控制字段
取微指令、执行微指令 (～1个节拍)
加电时由硬件产生，还需产生PC(首条指令地址)
如：产生地址1110的电路为
A3 A2 A1 A0
VCC
73
Notes: P73-看CPU工作流程的微指令执行需求，上页-微指令周期的硬件支持

## Slide 76
3、CU的组成对比
指令译码器ID—输入输出OP码、寻址方式位，输出相应信号
时序信号形成电路—
μOP控制信号形成电路—
CLK
工作脉冲 μOP控制信号
时序信号形成电路
数据通路
……
…
操作状态
ID
…
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
工作脉冲 μOP控制信号
时序信号形成电路
μOP控制信号形成电路
数据通路
……
ID
…
…
CLK
IR
PSR
中断机构
机器状态
程序状态
操作状态
2级时序(硬布线)，1级时序(微程序)
组合逻辑电路， 微主机
(组合逻辑电路)
…
节拍
μAR
控制存储器CS
μIR
微地址形成电路
微命令译码器
操作
顺序
52
注：时序信号中，工作脉冲用于数据通路，节拍用于CU
回目录
Notes: P52-看控制器的基本组成

## Slide 77
§5.6 异常及中断的处理
一、异常及中断的基本概念
*事件(Event)：指改变程序正常执行顺序的特殊情况
↑ (指令约定的顺序)
CPU必须处理
事件类型—异常(Exception)、中断(Interrupt) ←发生在CPU内/外
*事件的处理方法：
执行相应的处理程序
(事件检测须由硬件实现) (硬件不知处理在何时结束)
PC/PSR/GPRs
※主要内容：异常与中断概念，事件的处理过程，中断机构组成(△)
当前程序
事件i
处理程序i
响应(硬件)
返回(软件)
处理(软件)
思考②：返回时，哪些信息不能被破坏？
思考①：为什么响应由硬件实现、返回由软件实现？

## Slide 78
*异常的分类：
*返回方式：
*处理时机：
1、异常 --又称内部异常(程序性异常)
由CPU内部执行指令所引起的意外事件 (如除零、断点)
按报告方式(请求类型)及返回方式划分
 | 故障(Fault) | 陷阱(Trap) | 终止(Abort)
报告方式 | 可能修复①的异常 | 预先安排②的异常 | 不可修复的异常
 | 缺页，除零、溢出③ | 单步，系统调用、断点 | 无效表、硬件故障
返回方式 |  |  | 
处理时机 |  |  | 
说明：①指由程序本身捕获，而Abort只能由系统捕获 ②安排方式有两种(设置触发条件、执行特殊指令触发) ③溢出常用作可选择的异常(用陷阱指令INTO启动检测) |  |  | 
如 add R1,R2,R3 或 add R1,R2,R3
… (add不产生异常) INTO (add可产生异常)
…
当前指令 或 终止程序
(可修复的) (无法修复的)
随时
下条指令
随时(常为指令最后一拍)
终止程序 或 关机
(能/否定位到程序)
随时
见上表(根据请求类型即可获得)
见上表

## Slide 79
Interrupt Request，Non Maskable Interrupt
*中断的分类：
*处理时机：
*返回方式：
可屏蔽中断—当前或多个指令周期结束时
不可屏蔽中断—当前指令周期结束时
*可屏蔽的实现方法：CPU支持屏蔽中断/允许中断2种状态
状态表示—
状态转换—
2、中断 --又称外部中断
由CPU外部的设备产生的请求事件，又称为异步事件
根据事件的紧急程度分
可屏蔽中断(INTR)—可暂不处理的中断，如键盘、打印机中断
不可屏蔽中断(NMI) —须立即处理的中断，如校验错、电源故障
下条指令 或 终止程序(不可屏蔽中断才有)
指与指令执行无关
※异常及中断的内涵：包括事件类型、程序控制流改变
本教材的叫法— (异常/中断) (中断) →如中断机构
7
即两条指令之间(易实现)，如T指令＝5/2GHz＝2.5ns <<请求间隔(μs级)
PSR中设置“中断允许”标志IF(=1允许) ←Interrupt Flag
用开中断(IF←1)、关中断指令实现 ←指令∈ISA
回
Notes: 上页-看中断与异常的产生部件不同，P7-看中断周期在指令周期之间

## Slide 80
*异常/中断处理需求的实现策略：
中断事件的组织—
欲处理事件的选择—
处理时机的实现—
*异常/中断的处理需求：
①同时可能产生多个请求，同时只能处理一个事件
└←中断≥1个、异常＝1个(指令的μOP序列按序实现)
②不同事件的紧急程度不同、处理时机不同
└异常＞NMI＞INTR └异常(随时)、中断(指令结束时)
二、异常及中断的处理过程
78
*异常/中断的处理过程：响应(硬件[中断机构])、处理＋返回
指令
地址
a i i或i+1 k k+n
响应
处理
返回
时间
响 处理 返
应 回
处理程序
当前程序
INTR有多个、NMI仅1个(概率小、处理时轮询)
事件具有优先级＋事件判优
检测时机不同＋检测到就响应(一直检测不好)
Notes: P78-看异常的处理时机

## Slide 81
5
*保存断点及程序状态(PSW)： ←PSW放在PSR中
目标—返回后，被中断的程序可继续执行
断点—
实现—
指事件的返回地址(异常＝ ，中断＝ )
1、异常及中断的响应
*任务：①保存断点及程序状态 ②关中断 ←与所选事件无关
③识别事件类型并转入处理程序 ←与所选事件有关
*关中断：
目标—处理过程不被新的事件打断 ←新事件为INTR或NMI
实现—
断点及程序状态用后援REGs保存，
异常类型用异常类型REG保存(处理程序只能读REG)
└─中断类型由各外设负责保存
使IF＝0 (假设NMI处理过程中无新NMI事件→NMI仅1个事件])
＝事件返回后的地址
(不破坏PC/PSR/GPRs)
当前/下条 下条
返回时恢复
回
思考①：继续执行需满足的条件？
思考②：GPRs如何保存？
(处理程序负责保存与恢复)
思考③：任务①②可对调吗？
与所选事件无关
Notes: 思考③：不可以，IF∈PSW，对调后返回的IF=0（≠原IF值）。 P5-看程序运行环境，上页-看异常同时只有1个事件

## Slide 82
*识别事件类型并转入处理程序：
子任务—识别事件类型(最急)、获取相应处理程序入口地址、PC←所获取的入口地址
实现策略—有向量、非向量2种方式
非向量方式—所有事件共用一个处理程序，入口地址固定
实现：
保存现场
事件A的处理函数
开始
读事件A的状态
有请求？
N
Y
事件B的
读事件B
N
Y
恢复现场
中断返回
…
事件Z的处理函数
读事件Z的状态
有请求？
N
Y
事件优先级的实现：查找顺序对应于紧急程度
所用GPRs的内容
PC←入口地址，其余子任务由处理程序完成
(硬件实现) (软件实现：轮询＋函数调用)
回

## Slide 83
81
2、异常及中断的返回
*任务：恢复断点及程序状态
*实现：
处理程序中使用专用指令(如IRET)实现
(硬件不知何时返回) └→功能为：PC及PSR←(后援REGs)
向量方式—每个事件有一个处理程序，
各入口地址保存在中断向量表(IVT)中
IVT：有n行(NMI＝1行、异常及INTR ＞1行)，
放在主存中(便于OS管理[如初始化])
└→IVT首址保存在CPU的专用REG中
实现：
判优逻辑：
查表逻辑：
判优、查表、PC←入口地址
(全部由硬件实现)
查找相关REG、选择事件(i)
│ └←事件优先级已预先约定
└←异常类型REG、各中断源的状态REG
形成表项地址(＝IVT首址＋i×表项长度)、访问主存
Interrupt Vector Table
IVT
…
…
IntiPrgAddr
…
主存
…
Int0PrgAddr
回
Notes: P81-看后援寄存器保存的内容

## Slide 84
3、中断机构的组成
*功能：实现异常/中断事件的检测及响应
*组成：
*事件检测逻辑：
*事件响应过程：
工作流程图无法精确表示异常
7
81
分类检测，产生Event(3种[响应操作不同])
└←异常[随时]、中断[指令结束时]
事件返回过程
①保存断点及PSW、保存异常类型 ②关中断
③判优—
④查表—
⑤转入处理程序— PC←处理程序入口地址
统一判优、分类获取事件类型号(并撤销所选请求)
(异常～异常类型REG、NMI～固定值、INTR～外设状态REG[由INTA控制])
形成表项地址、访问主存(获取中断向量)
向量方式所需
82
CU
数据通路
…
PC及PSR
①
IF←0
①
②
⑤
外设状态REG
INTA
③
③
(实现：执行CU产生的μOPCmd序列) ←不会被打断
回
…
≥1
NMI
INTR
后援REGs(栈)
异常类型REG
EPC
Event
检测逻辑
判优逻辑
事件类型号
中断向量表
(主存中)
④
④
Notes: P7-看工作流程图无法精确表示检测时机，81-看中断响应的功能，P82-看非向量方式的响应过程，上页-看向量方式的响应过程

## Slide 85
三、支持异常处理的CPU设计 (不考，了解过程)
*设计需求：基于支持7条MIPS指令的数据通路及控制单元，
支持溢出、非法操作码异常的处理
*MIPS的约定：采用非向量方式处理事件(入口地址为80000180H)，
事件类型由硬件获得(异常REG及状态REG[Status]中)
*异常检测的设计：
检测时间—
有效逻辑—
*异常响应的设计：
响应部件—
响应时间—
响应操作—
用EPC保存断点，用Cause保存异常类型(12或10)
(保存Status暂不讨论)
检测到异常的下个节拍 (中断仅检测时机不同)
EPC←(PC)－4、Cause←12或10、PC←8000 0180H
82
add/sub的T4拍时(假设OF＝1时也写GPRs)、T1拍时
＝(add+sub)·T4·OF＋T1·ErrCode(非法操作码信号线)
87
Notes: P82-看非向量方式处理过程，P87-看检测时间，上页-看响应部件及过程

## Slide 86
*数据通路的实现：增设EPC、Cause及相应路径(输出路径略)
80000180H
MUX
12
10
Cause
MUX
EPC
中断机构
CauseWr
IntCause
EPCWr
RetType
*异常响应过程的组织：
响应的μOPCmd序列—可在一个节拍内完成
ALUAsrc＝1、ALUBsrc＝3、ALUctr＝1、RetType＝1、
EPCWr，IntCause＝1或0、CauseWr，PCsrc＝3、PCWr
GPRs
rd
rt
rs
ALU
ZF
ALUctr
RegWr
指令字
ExtU
MUX
imme
IRWr
Extctr
ALUAsrc
MUX
DMEM
MEMWr
MEMRd
RegAsrc
addr
PC
IMEM
A
B
MUX
SL2
ALUOut
OF
MUX
Splice
MUX
IR
≥1
&
4
PCWr
PCWrB
RegDsrc
PCsrc
ALUOWr
ALUBsrc
IMRd

## Slide 87
wb_m
if
ex_r
wb_r
wb_i
ex_i
id
ex_m
ex_j
ex_b
mem_r
mem_w
add/sub
ori
lw/sw
j
beq
IMRd, WMFC, IRWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(3), ALUctr(0), PCsrc(1), PCWr
ALUAsrc(1), ALUBsrc(0), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(3), PCsrc(0), PCWrB, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(2), ALUctr(0/1), ALUOWr
RegAsrc(1), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(2), ALUOWr
RegAsrc(0), RegDsrc(1), RegWr, End
ALUAsrc(0), ALUBsrc(1), ALUctr(0), ALUOWr, Extctr
MemRd, WMFC
MemWr,
WMFC, End
MemRd, RegAsrc(0), RegDsrc(0), RegWr, End
PCsrc(2), PCWr, End
lw sw
int_u
int_o
other
ALUAsrc(1),
ALUBsrc(3), ALUctr(1),
RetType,EPCWr,IntCause(0),
CauseWr, PCsrc(3),PCWr
ALUAsrc(1),
ALUBsrc(3), ALUctr(1),
RetType,EPCWr, IntCause(1),
CauseWr, PCsrc(3),PCWr
OF
NOF
CPU工作流程的状态转换图—
*CU的设计：增加一个节拍信号(由Event触发产生)，其余类似
作业5-4：P238— 25
56
回目录
Notes: P56-看需增加的时序信号

## Slide 88
§5.7 指令流水线技术
一、指令流水线概述
*指令执行过程中的部件使用状况：
特征—
*提高CPU性能的策略：更快(受限于部件)、更多(并行性[无限制])
*并行性：包括同时性、并发性 ←如多核CPU、流水线CPU
执行
过程:
取指
(IF)
取操作数
(OF)
执行操作
(EX)
写结果
(WB)
所用
部件:
PC、IR、
ALU、MEM
GPRs
或MEM
ALU及PSR
GPRs或PC
或MEM
译码
(ID)
ID、PSR
各个步骤只出现一次，部件很少复用(ALU、MEM)
不含无冲突操作(如GPRs读/写)←┘
*指令执行性能的优化思路：重叠指令执行过程
(如IF+ID、OF+EX+WB重叠)
※主要内容：流水线的工作原理、组成要求、性能、分类

## Slide 89
1、指令流水线的概念
*基本思想：
*基本组成：
*工作原理：
指令执行过程分为多个阶段， ←基础(同多周期)
每个阶段使用专门部件实现， ←改进(段分离)
各个阶段可同时处理不同指令的操作 ←效果(段并行)
多个段(功能段)按序组成
每条指令按序通过各个段，不同指令执行过程重叠
0 1 2 3 4 5 n n+4
拍
I1
段(级)
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
I1
I2
I3
I4
I5
In
…
WB
EX
OF
ID
IF
指令
拍
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
IF
ID
OF
EX
WB
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I1
I2
I3
I4
程序执行时间—T串行＝n·(mΔt)，
T流水＝mΔt＋(n－1)Δt
译码(ID)
取指(IF)
执行(EX)
取数(OF)
写回(WB)
←适于CISC
译码(ID)
取指(IF)
访存(MEM)
执行(EX)
写回(WB)
←适于RISC

## Slide 90
2、流水线组成的基本要求
(1)各个段的操作相互独立 ←重叠的基础
要求—
实现—
各个段的源数据来自时序部件、结果存到时序部件
增设段间寄存器
└←数量＝后续段需要的每个数据/地址/命令
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
指令
k
指令
k+1
ALU
GPRs
ID
IMEM
PC
ALU
DMEM
GPRs
B
A
ALUO
IR
1 2 3 4 5 6
拍
k→k+1
RD1
OP1
RD1
OP1
RD2
OP2
RD2
OP2
B2
B2
RD3
OP3
MDR
RDR
RD3
OP3
MDR
RDR
46
示例—基于7条MIPS指令的多周期数据通路
Notes: P46-看数据通路组成

## Slide 91
(2)各个段的操作同步 ←重叠的保证
要求—段间寄存器同时写入(边沿触发)
实现—
设置公共的时钟信号
拍长＝max{段i操作时间}＋段间REG时延
(3)各个段的操作无冲突
冲突—指流水线因某些原因无法正确执行后续指令的现象，
又称为冒险(Hazard)
冒险的种类—
实现—
增设部件及控制器，处理各种冒险(稍后讨论)
结构冒险、数据冒险、控制冒险
例如： 部件复用 源OPD-目OPD相关 分支指令
IF
IF/ID REG
ID
ID/EX REG
EX
EX/MEM REG
MEM
MEM/WB REG
WB
拍时钟

## Slide 92
*吞吐率：
实际吞吐率—
最大吞吐率—
*加速比：
最大加速比—
*效率：
最高效率—
3、流水线的性能
假设—流水线有m段、拍长为Δt，共执行n条指令
单位时间内完成/输出的指令条数或结果数量
流水方式相对于串行方式的速度比
部件使用时间与整个执行时间的比值(平均值)
当n>>m时，TP max＝1/Δt，即拍长的倒数
当n>>m时，S max＝m，即流水线段数
当n>>m时，E max＝1
88
Notes: P88-看时空图

## Slide 93
4、流水线的分类 --即属性
*按功能分类：
*按工作方式分类：
*按结构分类：
*按流入/流出次序分类：
*按处理的数据类型分类：
单功能流水线、多功能流水线
静态流水线、动态流水线
线性流水线、非线性流水线(复用部件)
标量流水线、向量流水线
S1
S2
S3
S4
S5
MUX
拍
I1
段
S5
S4
S3
S2
S1
I2
In
…
I①
I②
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I1
I2
In
…
I①
I②
…
I①
I②
…
拍
I1
段
I2
In
I①
I②
I1
I2
In
I1
I2
In
I1
I2
In
I①
I②
I①
I②
…
…
…
…
…
…
…
S5
S4
S3
S2
S1
ID
EX
MEM
WB
IF
MUX
顺序流水线、乱序流水线

## Slide 94
二、指令流水线的冒险处理
1、结构冒险
由于争用硬件资源，引起流水线停顿的现象
如：MIPS通路中，冯·诺依曼结构MEM、(PC)＋4用ALU实现等
*处理策略：
①重复设置部件—性能好(如线性流水线)，适于高频率冲突
②分时使用部件—成本低(如非线性流水线)，适于低频率冲突
*重复设置部件策略的实现：
①增设部件—每个部件只能使用一次 ←否则会阻塞
如：采用哈佛结构、增设Adder、互连采用专用结构
指令周期长度：取决于最后一个操作所在段的位置
②固定部件的使用时间—每个部件只在同一个段使用
如：只在WB段写GPRs，否则lw、add指令会冲突
86
91
90
Notes: P91-看冒险处理与流水线组成的关系，P86-看PC+4等现象，P90-看GPRs需在同一个段写（无冲突）

## Slide 95
2、数据冒险
由于指令所需数据不可用，引起流水线停顿的现象
*冒险类型：写后读(Read After Write, RAW)冒险
*处理方法：
拍
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I1:add $4,$5,$6
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
I5:and $3,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
冲突指令
场景—食堂排队打饭，甲蹲下系鞋带(到窗口前会完成)，后面人咋办？
后面人 甲(系好后) 窗口
处理—a)一起等 带着大家走 有停顿(原次序)
b)绕着走 窗口边等着归队 无停顿(原次序)
c)绕着走 插到就近位置 无停顿(乱次序)
阻塞法、转发法、乱序执行法

## Slide 96
*阻塞法：使冲突指令及其后续指令停顿，直到RAW冒险消除
插入气泡(nop指令的命令) ←流水线不会停[插入无效OP]
只要检测到RAW，就暂停IF段、使ID段产生气泡
不写PC及IF/ID寄存器←┘ 写入ID/EX寄存器←┘
数据欲读-可读的间隔拍数 (隔条冲突的结果？)
I1
I2
I2
I2
I1
I2
I2
I2
I1
bub
I2
I2
I1
bub
I2
I1
bub
I2
I2
bub
bub
bub
bub
bub
bub
WB
MEM
EX
ID
IF
I3
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
I1:add $4,$5,
stall
stall
stall
I2:sub $7,$4,
I3:or $8,$4,
IF
ID
IF
ID
EX
ID
ID
ID
IF
IF
IF
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
气泡
停顿方法—
实现机制—
停顿拍数—
IF
ID
EX
MEM
WB
拍时钟
指令
IFstall
气泡
MUX
CHK
&

## Slide 97
例1：MIPS流水线中，写GPRs放在WB段，在下一拍才能够读出当前拍所写的数据。现有如下MIPS指令序列：
I1: add $4, $5, $6 ；$4←$5＋$6
I2: sub $7, $4, $6 ；$7←$4－$6
I3: or $8, $4, $6 ；$8←$4 | $6
I4: sw $6, 20($4) ；M[$4＋20]←$6
I5: lw $9, 20($8) ；$9←M[$8＋20]
问：①哪些指令之间存在RAW冒险？
②采用阻塞法处理RAW冒险时，执行指令序列需多少拍？
95
解：①RAW冒险有：
└←若冲突指令≤x条，则x＝？ 3(t2-t5)
I1-I2、I1-I3、I1-I4，I3-I5
②I2因I1-I2冒险需停 拍，I1-I3、I1-I4冒险需停 拍；
I5因I3-I5冒险需停 拍；
执行时间＝
3
2
[5Δt＋(5－1)Δt]＋(3＋2)Δt＝14Δt
0
随I1-I2自动消除
P0时写
Notes: P95-看RAW冒险最多在几条指令之间，上页-看自动消除、隔条冲突停顿拍数

## Slide 98
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:add $4,$5,$6
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
I5:and $3,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
获取方法—
实现机制—
停顿拍数—
*转发法：使冲突指令可从数据产生段获取数据，来消除冒险
增加转发线路、同一拍中提前写
(WB段)写GPRs
(ID段)写ID/EX
读GPRs
拍时钟
能转发时为0拍，否则为阻塞法停顿拍数
MUX
IF
ID
EX
MEM
WB
拍时钟
ALUBsrc
95
无冲突时写入数据源于此段(EX)
在使用时(如EX)获取，以简化实现(等价于取自WB)
&
IFstall
Notes: P95-看阻塞法的实现机制（暂停IF段、ID段产生气泡）

## Slide 99
例2：续例1，采用转发法处理RAW冒险，写GPRs放在前半拍，①设置有EX→EX、MEM→EX的转发线路，②仅设置EX→EX的转发线路，执行指令序列分别需多少拍？
解：RAW冒险有：I1-I2、I1-I3、I1-I4，I3-I5
思考1：写GPRs放在后半拍时，小题②结果如何？ 13t
①I2因I1-I2冒险停顿 拍；I3因I1-I3冒险停顿 拍；
I4因I1-I4冒险停顿 拍；I5因I3-I5冒险停顿 拍；
执行时间＝
0
0
[5Δt＋(5－1)Δt]＋0Δt＝9Δt
P1时写
97
②I2因I1-I2冒险停顿 拍；I3因I1-I3冒险停顿 拍；
I4因I1-I4冒险停顿 拍；I5因I3-I5冒险停顿 拍；
执行时间＝
0
(EX→EX线路)
0
(随I1-I3消除)
[5Δt＋(5－1)Δt]＋(1＋1)Δt＝11Δt
思考2：I3为$8←$4 | $7时，小题②结果如何？ 12t
0
0
1
(ID段可读I1的WB段)
1
(ID段可读I3的WB段)
Notes: 思考1：I3、I5各停2拍（ID段在I1的WB段结束后可读）；思考2：I3因I1-I3需停1拍、因I2-I3需停2拍（EX-EX线路用不上）。

## Slide 100
load-use冒险—由lw指令引起、与相邻指令间的RAW冒险
非紧邻lw指令的冒险处理：转发法
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:lw $4,20($5)
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7 8
I1:lw $4,20($5)
I2:sub $7,$4,$6
I3:or $8,$4,$6
I4:slt $9,$4,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
load-use的冒险处理：阻塞法，
或软件方法(插入nop指令)
98
Load-use冒险
Notes: P98-看阻塞法、转发法的实现

## Slide 101
读后写(Write After Read,WAR)冒险、
写后写(Write After Write,WAW)冒险
冒险处理方法：动态调度方法
*乱序执行法：只停顿冲突指令，后续无RAW冒险的指令可先执行
实现机制—
停顿拍数—
流入顺序
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R1)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
流出顺序(乱序)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R6←(R2)+(R7)
I2: R4←(R3)+(R1)
支持乱序流动
的流水线
增设指令窗口、采用动态调度方法
(提供选择平台) (OPD就绪时才能正常流动)
0拍
新增冒险类型—
95
I1: R3←(R1)+(R2)
I2: R4←(R3)+(R5)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I1: R3←(R1)+(R2)
I3: R5←(R1)*(R2)
I4: R4←(R2)+(R6)
I2: R4←(R3)+(R5)
乱序
Notes: P95-小结数据冒险的处理方法

## Slide 102
3、控制冒险 --分支冒险
由于指令执行顺序改变，引起流水线停顿的现象
└←下条指令地址≠(PC)＋1
IF
ID
EX
MEM
WB
1 2 3 4 5 6 7
I1:add $4,$5,$6
I2:bne $5,$6,L1
I3:or $8,$7,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
假设：bne指令在MEM段写PC
*处理方法：阻塞法、分支预测法、延迟分支法
冲突指令

## Slide 103
*阻塞法：使分支指令之后的指令停顿，直到控制冒险消除
(RAW冒险中冲突指令本身也停顿) (指令执行完)
停顿方法—插入气泡
实现机制—
停顿拍数—
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
bne
add
bne
bne
add
bne
or
bne
bub
add
bne
bub
add
bub
bub
bub
bub
bne
bne
bne
bub
bub
bub
or
or
or
一旦(ID段)检测到控制冒险，
就立即暂停IF段、ID段下拍起产生气泡
不写PC及IF/ID寄存器←┘ (等待bne指令通过ID段)
从ID段到PC可用的间隔拍数
性能优化方法—尽早判断是否转移， ←利于不转移时
尽早计算分支目标地址 ←利于转移时
96
Notes: P96-看数据冒险的阻塞法的不同

## Slide 104
例3：MIPS流水线中，有EX段→EX段转发线路，bne指令在MEM段写PC。现有如下MIPS指令序列：
addi $4, $5, 100 ；I1: $4←$5＋100
L1: add $8, $6, $7 ；I2: $8←$6＋$7
sw $8, 20($6) ；I3: M[$6＋20]←$8
addi $5, $5, 1 ；I4: $5←$5＋1
bne $5, $4, L1 ；I5: $5≠$4时PC←L1
addi $9, $9, 10 ；I6: $9←$9＋10
问：①哪些指令之间存在RAW冒险？
②采用阻塞法处理控制冒险，指令序列的执行时间为多少拍？
解：①RAW冒险有：I2-I3、I4-I5 (I1-I5不存在冒险)
②可用转发法处理的RAW冒险(停 拍)有：
需用阻塞法处理的RAW冒险(停 拍)有：
控制冒险用阻塞法处理时，I5每次使流水线停 拍；
执行时间＝
0 I2-I3、I4-I5
0 无
3
[5Δt＋(402－1)Δt]＋3Δt ×100＝706Δt

## Slide 105
*分支预测法：预测转移方向，并执行该方向的指令，
猜对时继续执行后续指令，
猜错时回头执行另一方向上的指令
猜对时≥0拍(IF时=0)，猜错时＝阻塞法＋1拍
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I6
I4
I3
add
bne
I3
add
I3
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I6
I6
预测
猜对
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
I3
add
bne
I3
add
bne
I4
I3
add
bne
add
I4
I5
I9
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
bub
I9
bub
bub
预测
猜错(回头)
IF段或ID段预测，猜对时不写PC，
猜错时清空流水线(每个段产生气泡)
静态预测、动态预测(根据该指令的转移历史)
└→所需硬件：BTB、更新逻辑
应用：动态预测＋静态预测(首次执行时)
103
停顿拍数—
实现机制—
预测方法—
Notes: P103-看阻塞法停顿拍数

## Slide 106
停顿拍数—
实现机制—
适用场合—
*延迟分支法：延迟槽中的指令总是被执行
(逻辑上延长了分支指令的执行时间)
延迟槽—分支指令执行完前，可流入流水线的指令位置
延迟槽中指令全为nop指令时，＝阻塞法；
延迟槽中指令含有用指令时，＜阻塞法
add
WB
MEM
EX
ID
IF
bne
add
bne
add
bne
I6
add
bne
add
I6
I6
延迟槽
I6
I6
软件实现(编译时重排序指令序列)
└←分支指令前无相关性指令移入延迟槽
延迟槽大小＝1条指令时， ←性能损失小
否则常用分支预测方法(两者不兼容)
分支指令“执行时间”为8拍
102
Notes: P102-小结控制冒险

## Slide 107
作业5-5：P238— 26、27
※指令流水线技术小结：
基本思想—各操作串行─→各操作重叠 (指不同指令间)
基本组成—
要求：
实现：
操作冲突的处理—
冲突类型：
处理方法：
操作分离、操作同步、操作无冲突
①结构冒险 ②数据冒险 ③控制冒险
①部件不复用、使用时间固定
②阻塞法、转发法、乱序执行法
③阻塞法、分支预测法、延迟分支法
增设段间REG，公共拍时钟，部件＋控制器
89
回目录
Notes: P89-看流水线基本思想

## Slide 108
※附录1：μOPCmd序列效果图