## Slide 1
第六章 总 线

## Slide 2
※主要内容
⑴总线概述
分类，特性(4点)，性能指标，总线操作过程(连接/步骤)
⑵总线的仲裁
类型—集中式仲裁(3种)、分布式仲裁(×)
内容—基本思想，信号线连接，仲裁时机及方法
⑶总线的传输与定时
定时方式(3种)，传输模式(功能/步骤)，总线标准(×)
⑷总线的结构与互连 (×)
总线结构(单/双/多)，总线互连(方法/接口电路)
※总体要求：理解总线操作的组织方法(过程/仲裁/定时/模式)

## Slide 3
§6.1 总线概述
*部件的连接方式：分散连接、总线连接
特点—分散连接：
总线连接：
通信性能好(同时通信)，可扩展性差
☆ 可扩展性好，通信性能略差(分时通信)
└←同时通信概率较低
*总线：指连接多个设备用于信息传输的一组公共信号线
│ 同时发送信息的设备≤1个←┘
└→各设备出端通过三态门连接到总线←┘
*总线事务：指总线上一对设备之间的一次信息交换过程
组成—一系列交互操作 (如送地址/命令、响应、传送、结束)
特征—主设备发起、从设备响应 (类比拨/接电话者)
※主要内容：总线的分类、特性、性能指标、操作过程
I/O设备1
I/O设备n
…
CPU
主存
I/O设备1
I/O设备n
CPU
主存
…

## Slide 4
1、按信号线功能分类
*数据总线(DBus)：
*地址总线(ABus)：
*控制总线(CBus)：
一、总线的分类
承载传送的数据，双向传输线
数据总线宽度＝同时传送的二进制位数
指明从设备(主存或外设)地址，单向传输线
地址总线宽度＝log2(可寻址的地址个数)
分类方式有多种，如并行/串行总线、同步/异步总线
控制传输过程，单向传输线
└←使用DBus及ABus实现
组成—控制信号线(主设备发出)、状态信号线(从设备发出)
示例—MEM读、MEM写(操作控制)，
就绪、完成(操作状态)，
时钟(步骤定时)，总线请求、总线允许(总线使用权管理)

## Slide 5
2、按连接部件分类
*片内总线：
*系统总线：
*通信总线：
*系统总线的发展：多总线结构 ←提高传输性能
示例—由HOST总线、I/O总线组成，通过总线桥实现互连
└←即主机总线，又称CPU-主存总线
用于连接芯片内部的元器件，只含数据线
用于连接计算机的主要部件(CPU/主存/外设)，
含地址总线、数据总线、控制总线
用于连接外设或其它系统，含数据线[及控制线]
主存
I/O接口1
外设1
I/O接口n
外设n
…
ALU
CU
BIU
CPU
系统总线
ABus
DBus
CBus
桥
HOST总线
I/O总线

## Slide 6
*物理特性：
*功能特性：
*电气特性：
*时间特性：
(逻辑特性)
二、总线的特性
指信号线上信号的传递方向、电平有效范围
电平约定—地址/数据线为1、0，控制线为有效、无效
电平表示—单端方式(如TTL)、差分方式(如USB)
指传输过程中，各信号线上信号有效的时序
指信号线的连接特性，如线的类型、数量、线距等
指各信号线的功能，如地址线、数据线、时钟线等
表示值可任意(未使用)
主设备
从设备i
…
…
…
…
从设备j
…
CLK
ABus
DBus
CBus(RD)
地址
数据
CLK
ABus
DBus
CBus(WR)
地址
数据
Notes: 连线类型--电缆式、主板式、底板式
TTL电平--接收端用≥2.0V、≤0.8V表示
USB电平接收端用＞＋200mV、＜－200mV表示

## Slide 7
指信号电平保持在有效范围内时，所能连接的设备数量，常用个表示
*总线宽度：
*总线带宽：
同步总线的带宽—
*总线负载能力：
三、总线的性能指标
指数据总线的位数，常用bit表示
指总线的最大数据传输率，常用Mbps(Mb/s)表示
数据传输率— ＝总线宽度×数据传输次数/秒
工作频率
“最大”的含义—
例—某32位同步总线的时钟频率为100MHz，一次总线传输过程需要4个时钟周期，其中仅用1个时钟周期传输1个数据，则该总线的数据传输率＝32bit×(100MHz/4)＝800Mbps，带宽＝32bit×(100MHz/1) ＝3.2Gbps。若需将该总线带宽提高一倍，有哪些方法？
B ＝w×f /m
总线宽度 总线时钟频率 每个数据传送所需时钟周期数
工作频率中，不考虑非数据传输操作的时间
(如地址传送等)
Notes: 方法—从3个因子着手

## Slide 8
四、总线的操作过程
*术语：
总线操作—指总线上完成一次数据传输的所有操作
(总线仲裁＋总线传输)
总线事务—指总线上一对设备间一次数据传输的所有操作
(总线传输)
总线周期—
总线传输周期—
总线传输周期
总线周期
主设备1
空闲
总线使用权：
主设备2
空闲
总线传输周期
总线周期
仲裁 总线传输 仲裁 总线传输
3
*设备的连接：连接相应传输信号线
总线使用权的管理方式—
└←不同设备需分时使用总线
，增设总线仲裁器
常采用请求-分配方式
└→使用后撤销请求
主设备1
主设备2
从设备1
从设备2
总线仲裁器(控制器)
BR1
BG1
BR2
BG2
BR—Bus Request
BG—Bus Grant
Notes: P3-看总线事务的定义

## Slide 9
*总线的操作过程： (每个阶段都是一次交互)
①请求及分配阶段— (常称仲裁阶段)
各个主设备：
总线仲裁器：
有操作需求时，发出总线请求信号BRi
确定下个总线传输周期的总线使用权归属，向所选主设备发出总线允许信号BGj
总线传输周期
总线周期
主设备1
主设备1请求BR1
主设备2请求BR2
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
总线使用权
总线仲裁器
主设备
空闲
主设备2
空闲
空闲
总线传输周期
总线周期
仲裁时机：有总线请求、总线空闲时
└→传输结束时应撤销请求

## Slide 10
②寻址阶段—
获得总线使用权的主设备：
所有从设备：
③传送数据阶段—
传送时机：
④结束阶段—
结束时机：
发出目标地址和操作命令
判断是否被选中，被选中时响应总线操作
地址x
数据a
地址期
数据期
总线传输周期
主、从设备各自发送/接收数据
源设备准备就绪(读时用ACK表示、写时用WR表示)
主、从设备各自恢复所控信号线的状态(→高阻)
目设备接收完毕(读时用RD表示、写时用ACK表示)
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
系统总线
总线仲裁器

## Slide 11
*总线仲裁的性能优化： (传统方法的传输周期不连续)
隐藏式仲裁—
地址x
数据a
总线传输周期
地址y
总线传输
隐藏式仲裁的实现需求—
仲裁器需监视总线操作状态、仲裁时延需固定
└→确定何时开始→──┘ └←保证按时结束
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
系统总线
总线仲裁器
*总线操作相关技术：仲裁方法、定时方式、传输模式
总线仲裁与总线传输重叠
思考：总线操作过程中，从设备不参与哪些阶段？
总线周期
总线周期
回目录
Notes: 思考—仲裁阶段，

## Slide 12
1、链式查询方式
*基本思想：
*仲裁线连接：
信号线设置—
仲裁线连接—
总线使用权归属的表示—
§6.2 总线仲裁
一、集中式仲裁 --有统一的总线仲裁器
BSi＝1时i获得 (传输结束时i应使BSi＝0)
※主要内容：3种方式的基本思想、仲裁线连接、仲裁时机及方法
自动轮询各个主设备，被询问时才可获得使用权
(有人举手、没人发言时，将话筒交给第一排，学生没举手时自动向后传)
(Bus Request、Bus Grant、Busy State)
BR、BG，需BS(总线忙)支持 ←BS∈CBus
类比场景：学生举手发言时，老师如何给出话筒？
9
总线仲裁器
BG
BS
BR
BR＝∑BRi，BG(i+1)IN＝BGiOUT
主设备0
主设备1
主设备n-1
DBus
ABus
CBus
…
Notes: P9-看总线仲裁时机 →信号线设置

## Slide 13
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*仲裁实现：仲裁器—
主设备—
自动轮询各个主设备，各主设备自行裁决；
裁决算法为被询问、有请求时获得使用权(使BSi＝1、BGiOUT＝0)，
被询问、无请求时传递询问权(使BSi＝0、BGiOUT＝1)
BG＝BS·BR
BSi＝BGiIN·BRi、BGiOUT＝BGiIN·BRi
*特点：静态优先级策略，易产生断链现象
(=∑BRi) BR
BR0
BR1
(=BS·BR) BG
(=BG) BG0IN
(=BG0IN ·BR0) BG0OUT
(=BG0OUT) BG1IN
(=∑BSi) BS
(=BG0IN ·BR0) BS0
(=BG1IN ·BR1) BS1
BS＝0、BR＝1时开始(使BG＝1)，BS＝1时结束(使BG＝0)
即BGiIN
Notes: 只有一根线时，只能自动轮询；多根线时，可手动轮询

## Slide 14
2、计数器定时查询方式 --链式查询方式的改进
*基本思想：定时查询各个主设备，被询问时才可获得使用权
(有人举手、没人发言时，开始报学号，5s没应答时报下个学号)
*仲裁线连接：
*特点：静态或循环优先级策略(k＝0或i+1)，无断链现象
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*仲裁实现：仲裁器—
主设备—
同链式查询方式，开始时使DevNo＝k(如0)，
结束时使DevNo＝error(如2m-1)
BS·BR＝1时，每隔Δt使DevNo＝DevNo＋1
BSi＝(DevNo=i)·BRi
12
定时查询各个主设备、主设备自行裁决，
裁决算法为DevNo=ID、有请求时获得使用权(使BSi＝1)
无请求时BS不变
信号线有BR、设备号DevNo，需BS支持
总线仲裁器
DevNo
主设备0
主设备1
主设备n-1
BS
BR
DBus
ABus
CBus
…
Notes: P12-看链式查询的信号线连接

## Slide 15
作业6-1：P258— 3、4、6
3、独立请求方式
*基本思想：每个主设备有一根请求线，根据连接次序仲裁
*仲裁线连接：信号线有n对BR及BG，需CBus中状态线支持
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*仲裁实现：
∑BRi＝1、总线空闲时开始，BGi＝1时结束
总线仲裁器统一裁决(不需要主设备参与)，
裁决算法可为任意算法(使BGi＝1)
*特点：动态优先级策略，可实现隐藏式仲裁，仲裁线多
总线仲裁器的内部电路实现(时延固定)
13
11
总线仲裁器
主设备0
主设备1
主设备n-1
BRn
BGn
DBus
CBus
ABus
…
BR1
BG1
BR0
BG0
Notes: P13、上页-看仲裁时机、仲裁方法的不同，P11-看隐藏式仲裁的实现需求

## Slide 16
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*特点：
二、分布式仲裁 --无统一的总线仲裁器 (不考)
1、自举式
*基本思想：优先级用请求线表示，仲裁时检查高优先级请求线
*仲裁线连接：各主设备(≤n个)按优先级连接一部分仲裁总线
(高优先级请求线)
静态优先级策略，仲裁线较多，不易扩展
每个主设备有自己的仲裁号(唯一)及仲裁器(使用仲裁总线)
对于仲裁器i，BS·BRi＝1时开始，BS＝1时结束
对于仲裁器i，所连∑BRk＝0时获得使用权(使BSi←1)
思考：哪个主设备优先级最高？
主设备1
BS
BR1
…
BRn
…
…
…
仲裁器1
…
主设备2
仲裁器2
…
主设备n
仲裁器n
仲裁总线
Notes: 教材勘误∑BSk改为∑BRk

## Slide 17
*仲裁时机：
*仲裁方法：
*仲裁实现：
*特点：
同自举式，BS·BRi＝1时开始，BS＝1时结束
逐位发送cn并与bn比较，都相等时获使用权(使BSi←1)
静态优先级策略，仲裁线较少，易扩展
线或的实现方法
2、竞争式
*基本思想：优先级用仲裁号表示，仲裁时逐位竞争、败者退出
*类型：有并行竞争、串行竞争2种，基于仲裁号的产生方式
…
…
主设备i
…
≥1
主设备j
&
&
bn7
C7
≥1
&
&
bn6
C6
…
≥1
&
&
bn0
C0
C1
cn7
cn6
cn0
CR
1
仲裁器i
仲裁器j
BS
AB7
…
AB0
仲裁总线
注：cn为主设备仲裁号，bn为总线上仲裁号，CR为仲裁结果
*并行竞争仲裁线连接：各主设备(≤2n个)连接所有仲裁总线
(与门)(与非门) (或门) (不等时发1[逻辑0])
回目录

## Slide 18
§6.3 总线的传输与定时
※主要内容：总线事务类型(功能/步骤)、定时方式(3种)，总线标准(×)
一、总线事务类型
*总线传输需求：
*总线事务类型：
*总线传输过程：
设备个数、传送功能、寻址范围、数据个数
(一对一/多) (读/写/读改写) (单/双地址) (常规/突发)
所支持(所实现)的传输操作功能(几种需求)
PCI总线的事务类型 | MEM读、MEM写—MEM空间的一个/多个数据 I/O读、I/O写—I/O空间的一个数据 配置读、配置写—配置空间的一个数据 MEM行读、MEM多行读—MEM空间的一个/多个SCache行数据 (如Cache缺失/DMA传送) MEM写并无效—主存空间一个SCache行数据，并通知CPU作废该行 中断响应—从中断控制器读中断类型号，地址无效(隐含寻址) 特殊周期—向外设通报CPU的工作状态，地址无效(广播模式) 双地址周期—地址期为2个时钟周期(操作类型在第2个时钟周期)
由多个操作步骤组成，用传输协议表示
例：MEM读＝送地址/命令＋等待响应＋传送数据＋结束

## Slide 19
二、总线定时方式
总线传输协议—指总线传输过程的操作步骤组成约定
总线定时方式—指总线传输过程的操作步骤时长约定
1、同步定时方式
*定时原理：通过统一的时钟信号CLK实现，各步骤时长固定
*同步传输协议：
各个步骤都以CLK为基准 (=k*CLK、k为常数)
*应用特点：适合设备速度相近、距离较短的数据传输
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
控制线WR#
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
控制线WR#
※约定：低电平有效可用#表示(PCI总线的用法)，RD#即RD

## Slide 20
2、异步定时方式
*定时原理：通过联络信号的握手(应答)实现，各步骤时长可变
定时过程—
*异步传输协议：
各步骤都采用异步定时方式
有请求、响应、撤消请求、撤消响应4个阶段
请求信号Req
应答信号Ack
①
一次异步定时
②
③
④
*应用特点：对设备速度、传输距离无要求，传输周期较长
(握手次数过多)
传送地址/命令 操作中 传送数据
地址总线
数据总线
RdReq
RdAck
WrReq
Ack
操作步骤
①
③
地址
数据
⑥
⑧
②
④
⑤
⑦
从设备操作时延
(无需④后开始)

## Slide 21
特点—传输速度、传输可靠性有所不同
*异步定时的应答方式：全互锁、半互锁、不互锁方式
Req
Ack
①
②
Req
Ack
①
Req
Ack
示例—起止式 异步 串行通信协议，用于串行接口通信
1个字符/帧→┘ ├→传输1个帧/次
└→无联络信号→不互锁应答方式定时
约定的时延
需约定时延(波特率)
需约定格式
1
1
0
1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
一个字符
或空闲停止位
起始位
校验位
停止位
(低) 数据位 (高)
0/1
或空闲起始位
下个字符或空闲
表示帧何时开始
提高灵活性

## Slide 22
3、半同步定时方式
*定时原理：
*半同步传输协议：
通过时钟信号、联络信号的握手共同实现，
各步骤时长以时钟周期为基准、可以改变
各步骤时延都以CLK为基准、可以延长
(=k*CLK、k为变量)
*应用特点：适合距离较短的数据传输，对设备速度无要求
优化—主设备、从设备都允许采用异步方式
(如PCI总线的定时信号有时钟CLK、主就绪IRDY、从就绪TRDY)
T1 T2 T3 T4 T1 T2 TW TW T3 T4
A1
A2
D1
D2
时钟CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
就绪Ready

## Slide 23
例—某32位半同步总线的时钟频率为100MHz；MEM读总线事务支持突发传输模式，传输协议包含传送地址/命令、等待响应、传送数据3个阶段，每个时钟周期可传送1个地址/命令或1个数据。若主存(1)由单体SRAM构成、(2)由交叉访问方式的4体交叉SRAM组成，存储体的存取周期为36ns，则通过该总线从主存读取32B数据最少要多少时间？
3-52
解—(1)主存数据引脚为 位，一次可访问 个数据；
基于总线访问时，存储体的TM＝ ns，
读4B时TR总线事务＝ ns；
读32B数据需 个总线事务，时间≥ ns。
(2)主存一次可访问≤ 个数据、数据传送间隔≥ ns，
MEM读总线事务的信号时序如下图(不同体的存取与I/O可重叠)，
基于总线访问时，体启动/传输间隔＝ ；
读16B时TR总线事务＝ ；
读32B数据至少需 个总线事务，时间≥ ns。
32 1
36/TCLK*TCLK＝40
{1＋36/TCLK＋1}*TCLK＝60
8 480
4 9
max{9/TCLK,1}*TCLK
{1＋36/TCLK＋4*9/TCLK }*TCLK
2 180
Notes: 3-52--看多体交叉存储器，下页—看信号时序

## Slide 24
思考：若总线信号如上图，MEM地址从0开始，则CS#的有效逻辑？
CS#=(RD#WR#)·A15#
TA Tw Tw Tw Tw TD TD TD TD
A1
时钟线CLK
地址总线(16b)
数据总线(32b)
控制线RD#
控制线WR#
地址引脚(15b)
数据引脚(32b)
控制引脚WE#
片选引脚CS#
M0 CS#
M1 CS#
M2 CS#
M3 CS#
BUS
MEM
传输周期
A1
传输时延＝1个CLK
D1
D2
D3
D4
启动间隔≥TM/4
存取周期(体)
D1
D2
D3
D4

## Slide 25
*访问空间：
(功能特性)
*总线仲裁：
*总线定时：
*总线事务：
三、总线标准 (不考，用作总线组成示例)
*总线标准：设备连接和传输时，应遵守的协议与规范
(即4种特性)
1、ISA总线 (Indusry Standard Architecture)
16位半同步总线，96根信号线(16D＋24A)，信号电平为5V
MEM地址空间为16M，I/O地址空间为64K；
数据宽度为8/16位(用信号SHBE指明)
主设备有CPU、DMA设备(≤8个)，
仲裁由CPU实现(链式查询)
半同步定时方式(用OWS#联络)，时钟频率为8MHz
7种类型，总线传输周期≥4个时钟周期
└→MEM读/写、I/O读/写、中断响应、DMA传送、MEM刷新
21
Notes: P21-看半同步定时方式的联络信号线

## Slide 26
*访问空间：
*总线仲裁：
*总线定时：
*总线事务：
2、PCI总线 (Peripheral Component Interconnect，外围部件互连)
32位半同步总线，100根信号线(A/D复用)，信号电平为5V、3.3V
MEM、I/O地址空间均为4G，(每个)配置空间为64B；
数据宽度为8/16/32位(用数据期的C/BE[3:0]指明)
支持多个主设备(不区分是否为CPU)，
仲裁由仲裁器实现(独立请求式)，可隐藏式仲裁
半同步定时方式，时钟频率有33.3MHz、66.6MHz
12种类型，传输周期可变(突发＋半同步)
总线时钟CLK
帧周期FRAME#
地址/数据AD[31:0]
命令C/BE[3:0]
主就绪IRDY#
从就绪TRDY#
设备选择DEVSEL#
地址期 过渡期 数据期 数据期 数据期 数据期
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
A1
读
D1
字节使能
D2
D3
D4
18
22
Notes: PCI-配置空间数量≤32个，DEVSEL有效是数据期的前提，写操作没有过渡期
P18-看总线事务种类，P22-看半同步定时信号线的扩展

## Slide 27
3、串行总线
*串行总线优势：
并行总线弱点—
*使用权管理：
*信号线组织：
工作方式—
*总线操作的组织：
总线事务组织—
传输协议表示—
协议分类：
信号定时方法—
传输开始表示—
速率高、距离长，灵活性大，可同时传输
(易处理[位间信号、线少]) (多种帧格式) (多个串行总线)
速率有限(线间信号需同步/有干扰)、距离短(线多)
21
回目录
常为单主设备(无需仲裁) ←多主设备时为分布式仲裁
仅数据线(1位)，缺省控制/联络线 ←基于效率
单工/半双工/全双工
主设备
…
从设备1
从设备n
由多个(离散的)传输过程(一个帧/次)组成
帧格式，有多种 ←总线事务～多个帧
异步串行(1个数据/帧)、同步串行(1个数据块/帧)
异步非互锁方式 ←无联络信号线所致
帧格式中含同步头域 ←无联络信号线所致
Notes: P20-看同步串行、异步串行的区别
FSB带宽—f=800MHZ时，双通道内存时的带宽为(800*64/8)*2=12800MB/s=12.8GB/s

## Slide 28
信号线—
总线定时—
传送方式—
总线带宽—
*QPI(Quick Path Interconnect)总线：点对点的全双工 同步串行总线
2×20位(16b数据＋4b其他)，
电平用差分方式表示
异步非互锁方式(f=2.4GHz)
每帧有80位信息，
传送需2个时钟周期(2次/CLK)
B＝[16b×(2.4GHz×2)]×2＝19.2GB/s
I/O Hub
QPI
CPU
CPU
主存
主存
…
PCI
*USB(Universal Serial Bus)总线：
信号线—
总线仲裁—
总线定时—
总线事务—
点对点的半双工 同步串行总线
(1个从设备/次) (多个字节∈帧)
1位数据线，电平用差分方式表示
无需仲裁(主设备仅USB主控制器)
异步非互锁方式(2.0-高速480Mbps)
4种(控制/批/中断/等时传输)，含1～3个包/事务
VCC
GND
D+
D-

## Slide 29
*单总线结构的特征：
*提高传输性能的方法：
§6.4 总线互连结构
一、总线结构 (不考，了解概念)
1、单总线结构
*单总线结构：指CPU、主存、外设通过一条总线互连
系统总线—连接CPU、主存等主要部件的总线
①操作控制简单，可扩展性较强
②传输性能较差(时钟频率＝min{部件速度})
CPU
主存控制器
显卡
…
系统总线(如ISA总线)
I/O插槽
内存条
键盘接口
…
I/O插槽
LCD
键盘
扩展卡
…
增加传输并行性、提高总线带宽
(并行通信[如多总线]) (多总线/集成电路)
※主要内容：总线结构(△)、总线互连(△)

## Slide 30
2、多总线结构
(1)双总线结构
*以CPU为中心的双总线结构：通过CPU的BIU互连
优点—
缺点—
*以MEM为中心的双总线结构：
优点—
缺点—
通过总线桥互连
CPU核心
主存
…
后端总线
BIU
L2 Cache
L1 Cache
CPU芯片
前端总线FSB
传输速率高(同时访问、2种速度)
└非并行通信
两组总线接口，仅适于CPU
…
CPU
主存
IO桥
显卡
HOST总线(CPU-主存总线)
I/O总线
串口
并口
网卡
传输速率高(设备与总线匹配)
适于所有主设备，接口通用
无法并行通信(访存)
总线桥功能—①为所管辖总线的总线控制器(仲裁器、操作中转)
②为所连接总线的主/从设备(发起/响应总线操作)
Notes: 并行通信—如DMA方式，集成技术--芯片内传输无总线标准(如地址传送)

## Slide 31
※总线命名方法：可以按应用功能、按总线标准，不统一
按应用功能—
按总线标准—
PCI、ISA、AGP总线等， ←并行总线
PCI Express、QPI、InfiniBand总线等， ←串行总线
USB、SCSI、IEEE1394、CAN总线等 ←通信总线
HOST总线、I/O总线，MEM总线、CPU总线等
MEM总线
主存
控制器
显卡
…
内存条
LCD
…
内存条
HOST总线(CPU-主存总线、前端总线FSB、主机总线)
CPU1
IO桥
I/O总线
CPU0
CPU总线
HOST桥
扫盲：USB(Universal Serial Bus)总线有几根数据信号线？是串行/并行总线？信号电平的表示方法？

## Slide 32
(2)多总线结构
*三总线结构：有细分设备速度、连接多个CPU等多种方法
主存
CPU
HOST总线
…
并口
串口
显卡
AGP桥
视频卡
AGP总线
网卡
PCI桥
ISA桥
PCI总线
ISA总线
…
…
CPU总线
主存
CPU0
…
并口
串口
显卡
网卡
I/O桥
I/O总线
…
CPU1
Cache
HOST桥
HOST总线
*南北桥结构：集成电路技术(提高带宽)、网络技术(并行通信)
开关矩阵
APG接口
主存
控制器
Hub接口
CPU接口
北桥
内存条
CPU 0
高速接口
CPU总线
PCI总线
北桥MCH
CPU 1
南桥IOH
…
PCI Express接口
MEM总线
显卡
LAN连接器
USB连接器
固件
内存条
MEM总线
内存条
内存条
…
通用I/O连接器
中断请求线
AGP插槽
Notes: 并行通信技术—MCH交换机结构，MEM层次结构，多通道内存

## Slide 33
⑴总线侧操作控制—
⑵信息缓冲—
二、总线互连 (不考，了解概念)
*连接总线的方法：通过总线接口电路实现
└←进行速度/格式/时序/电平等转换
*总线接口电路的功能：中转对设备的操作 (先收下、再转发)
(按照总线标准) ←接收操作信息
侦测总线状态(空闲/地址期/数据期)；
决定是/否发起或响应总线操作，并完成总线操作
(利用内部的寄存器) ←解决速度差异
暂存来自总线或设备的信息(命令/数据 或 数据/状态)
ALU
CU
BIU
显示器
显示适配器
主存控制器
内存条
HOST/PCI桥
键盘
PS/2接口
硬盘
硬盘控制器
HOST总线
PCI总线
…
…
USB设备
USB控制器
内存条

## Slide 34
⑶设备侧操作控制—
⑷记录设备状态—
⑸信息格式转换—
(按照设备传输协议) ←中转总线操作
根据设备状态，发送命令/数据，或接收数据
(总线桥含总线允许信号) ←仲裁总线请求
(按照设备传输协议) ←减小响应延迟
监视设备工作状态，保存到内部寄存器
(总线桥含总线请求)
(按照传输目标方要求) ←解决信号差异
将暂存信息转换为传输目标方的信息格式
│ └→串并转换、电平转换、时序转换等
└─→常为总线侧信息格式(减少1次转换、快速接收)
*总线接口电路的实质：信号及时序转换器
作业6-2：P258—9、10、15
回目录

## Slide 35
总线(精简版)
1、总线相关概念
总线—指连接多个设备用于信息传输的一组公共信号线
└←同时仅1个设备发送←┘ ←分时通信
主/从设备—指可发起/仅响应信息传输的设备
主设备a
主设备b
从设备
从设备
…
…
Q1：总线使用权如何管理？管理的实现方法？不同从设备如何标识？
总线
控制器
(仲裁器)
(请求-分配方式)
└→获得时撤销请求
(仲裁器＋BR/BG/BS线)
└BS=0时开始、BGi=1时停止
└OP结束←BSi=1←┘
BRi
BGi
BR—Bus Request BG—Bus Grant
BS—Bus State(Busy)
BS
1 2
总线周期—指完成一次总线操作的时间 (T＝T仲裁+T传输)
总线传输周期—
总线事务—指一次传输过程
总线传输周期
总线周期
主设备a
空闲
总线使用权:
主设备b
空闲
总线传输周期
总线周期
仲裁 仲裁
(用地址标识)
└→ABus
Q2：总线有哪些类型？
(DBus/ABus/CBus、片内/系统/通信、同步/异步等)

## Slide 36
主设备2
空闲
空闲
总线传输周期
总线周期
总线传输周期
总线周期
主设备1
2、总线操作过程
由4个阶段(仲裁/寻址/数据传送/结束)组成，每个阶段都是一次交互
⑴请求及分配阶段 (又称仲裁阶段)
各个主设备：
总线仲裁器：
有操作需求时，发出总线请求信号BRi
确定下个总线传输周期的总线使用权归属，
发出所选主设备的总线允许信号BGj
主设备1请求BR1
主设备2请求BR2
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
总线状态BS
总线使用权
总线仲裁器
主设备
空闲
Q1：总线使用权获得的表示？请求何时撤销？传输周期结束的表示？
(i在BGi=1时发送BSi=1)
(BSi=0→1时)
(BSi=1→0时)
Q2：总线仲裁何时进行？
(总线空闲、有总线请求时)

## Slide 37
⑵寻址阶段 有权主设备：
所有从设备：
⑶传送数据阶段 主、从设备：
传送时机：
⑷结束阶段 主、从设备：
结束时机：
发出目标地址和操作命令
判断是否被选中，被选中时响应总线操作
地址x
数据a
地址期
数据期
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
系统总线
总线仲裁器
发送/接收、接收/发送数据
源设备就绪时(读用ACK表示、写用WR表示)
各自释放所控的信号线(→高阻态/悬浮态)
目设备接收完毕时(读用RD表示、写用ACK表示)
Q1：总线操作过程中，从设备不参与哪些阶段？
提醒：
写操作的响应、数据传送的次序相反
(稍后讨论)
Q2：总线信号线中，哪些是单向的？

## Slide 38
3、总线仲裁
有集中式仲裁、分布式仲裁2类，只讨论前者(有统一的总线仲裁器)
⑴链式查询方式 --基本方法
基本思想：
仲裁线连接：
仲裁时机：
仲裁方法：
仲裁实现：
自动轮询各个主设备，被询问时才可获得使用权
(没人发言、有人举手时，话筒交给第一排，未举手时自动向后传…)
BS=∑BRi，BR=∑BRi， ←BS∈CBus
总线仲裁器
BG
BS
BR
主设备0
主设备1
主设备n-1
DBus
ABus
CBus
…
BS＝0、BR＝1时开始(使BG＝1)，BS＝1时结束(使BG＝0)
自动轮询(使BG＝1)，各主设备自行裁决
裁决算法为被询问、有请求时获得使用权(使BSi＝1、BGiOUT＝0)，
否则传递询问权(使BSi＝0、BGiOUT＝BGiIN)
BG＝BS·BR；BSi＝BGiIN·BRi、BGiOUT＝BGiIN·BRi
BGiOUT=BG(i+1)IN
35

## Slide 39
⑵计数器定时查询方式 --基本方法+防断链
基本思想：
仲裁线连接：
仲裁时机：
仲裁方法：
仲裁实现：仲裁器—
主设备—
定时查询各个主设备，被询问时才可获得使用权
(没人发言、有人举手时，开始报学号，5s没应答时报下个学号…)
BS=∑BRi，BR=∑BRi，DevNo(设备号)
同链式查询方式(开始时使DevNo＝k，结束时使DevNo＝error)
定时查询(每隔Δt使DevNo++)，主设备自行裁决
裁决算法为DevNo=ID、有请求时获得使用权(使BSi＝1)，
否则无应答
总线仲裁器
DevNo(设备号)
主设备0
主设备1
主设备n-1
BS
BR
DB
AB
CB
…
BS·BR＝1时，每隔Δt使DevNo＝DevNo＋1，
BS·BR＝0时，使DevNo＝error
BSi＝(DevNo=i)·BRi

## Slide 40
⑶独立请求方式 --时延固定方法
基本思想：
仲裁线连接：
仲裁时机：
仲裁方法：
仲裁实现：
每个主设备连接一根请求线，根据连接次序仲裁
n对BR及BG，BS(∈CBus)
BS＝0、∑BRi＝1时开始，BS＝1时结束(BGi＝1)
统一裁决，裁决算法为指定算法(使BGi＝1)
└→不需要主设备参与 └←如固定优先级、循环优先级
总线仲裁器的内部电路(时延固定)
└→可优化为隐藏式仲裁
仲裁时间与传输周期重叠→┘
(如最后一个步骤)
总线仲裁器
主设备0
主设备1
主设备n-1
BRn
BGn
DB
CB
AB
…
BR1
BG1
BR0
BG0
BS
11
Notes: P11-看隐藏式仲裁

## Slide 41
4、总线传输与定时
⑴总线事务类型 (传输操作的功能约定)
总线事务：指一对设备间的一次信息传输过程
功能参数：
类型举例：
⑵总线传输过程 (传输操作的步骤约定)
设备个数、 传送功能、 数据个数、寻址范围
(一对一/多) (读/写/读改写) (常规/突发) (单/双地址)
MEM读、MEM写、输入、输出、MEM行读等
用传输协议表示，过程由多个操作步骤组成(不同事务可不同)
例：MEM读事务＝送地址/命令＋等待MEM响应＋传送数据＋结束
MEM写事务＝送地址/命令＋传送数据＋等待MEM响应＋结束
⑶总线定时方式 (操作步骤的时长约定) (见下页)
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD
控制线WR

## Slide 42
同步定时方式： (→同步总线)
定时原理--
同步传输协议--
异步定时方式： (→异步总线)
定时原理--
异步传输协议--
半同步定时方式： (→半同步总线)
定时原理—
半同步传输协议—
①请求
②响应
③撤消请求
④撤消响应
请求信号Req
应答信号Ack
①
一次异步定时
②
③
④
⑶总线定时方式 (操作步骤的时长约定)
通过时钟信号、联络信号的握手共同实现，
步骤时长以时钟周期为基准、可以改变
各步骤都以CLK为基准、可以延长 (P252图)
(=k*CLK、k为变量)
通过统一的时钟信号实现，步骤时长固定
各个步骤都以CLK为基准(=k*CLK、k为常数) (上页)
通过联络信号的握手(应答)实现，步骤时长可变
各个步骤都采用异步定时方式 (P250图)

## Slide 43
5、总线性能
总线宽度—
总线带宽—
总线负载能力—
指数据总线的位数，常用bit表示
指总线的最大数据传输率，常用Mbps(Mb/s)表示
总线数据传输率：
总线带宽：
＝总线宽度×总线操作中的工作频率
即数据传输次数/秒→┘
＝总线宽度×数据传输时的工作频率
└←不考虑地址传送等所用时间
B ＝w×f /m
总线宽度 总线时钟频率 每个数据传送所需时钟周期数
指信号电平保持在有效范围内时，所能连接的设备数量，常用个表示

## Slide 44
例1—某32位半同步总线的时钟频率为100MHz；MEM读总线事务的传输协议包含传送地址/命令、等待响应、传送数据3个阶段，每个时钟周期可传送1个地址/命令或1个数据，数据传送支持突发传输模式。若主存由单体SRAM构成，存储体的存取周期为36ns，则通过该总线从主存读取4B数据需要多少时间？
解—主存数据引脚为 位，总线访问时TM＝ ns;
读4B时TR总线事务＝ ns。
32 36/TCLK*TCLK＝40
{1＋36/TCLK＋1}*TCLK＝ 60
存取周期(体)
D1
D1
传输时延＝1个CLK
TA Tw Tw Tw Tw TD
A1
时钟线CLK
地址总线(16b)
数据总线(32b)
控制线RD#
控制线WR#
数据引脚(32b)
控制引脚WE
片选引脚CS
BUS
MEM
Notes: 3-52--看多体交叉存储器，下页—看信号时序

## Slide 45
例2—续例1，若主存由交叉访问方式的4体交叉SRAM组成，则通过该总线从主存读取32B数据最少要多少时间？
解—主存一次可访问≤ 个数据、数据传送间隔≥ ns，
基于总线访问时，体启动/传输间隔＝ ；
读16B时TR总线事务＝ ns。
4 9
max{9/TCLK,1}*TCLK
{1＋36/TCLK＋4*9/TCLK }*TCLK＝90
TA Tw Tw Tw Tw TD TD TD TD
A1
时钟线CLK
地址总线(16b)
数据总线(32b)
控制线RD#
控制线WR#
数据引脚(32b)
控制引脚WE#
片选引脚CS#
M0 CS#
M1 CS#
M2 CS#
M3 CS#
BUS
MEM
启动间隔≥TM/4
存取周期(体)
D1
D2
D3
D4
D1
D2
D3
D4

## Slide 46
6、总线互连
总线标准— (指连接/传输应遵守的协议与规范)
并行总线：PCI、ISA、AGP总线等
串行总线：PCI Express、QPI、InfiniBand等， ←快速
USB、SCSI、IEEE1394、CAN等 ←慢速
总线结构—
总线桥：①为所管辖总线的总线控制器(仲裁器、操作中转)
②为所连接总线的主/从设备(发起/响应总线操作)
总线互连—
27
32
单总线、多总线，南北桥
通过总线接口电路实现
└←中转对设备的操作(先收下、再转发)
6
Notes: P6-看总线特性，P27-看串行总线，P32-看多总线

## Slide 47
主设备1
主设备2
从设备1
从设备2
※总线知识点的小结：
⑴总线上，主/从设备如何识别？不同从设备如何标识？
⑵分时使用总线如何实现？
⑶总线操作过程可分为几个阶段？每个阶段有哪些设备参与？
总线
仲裁器
(控制器)
地址x
数据a
主设备1允许BG1
主设备2允许BG2
地址总线
数据总线
读命令线RD
写命令写WR
状态线ACK
系统总线
总线仲裁器
BR2
BG2

## Slide 48
※总线知识点的小结(续1)：
⑷3种仲裁方式的仲裁线连接、仲裁时机及方法、特点？
总线仲裁器
BG
主设备0
主设备1
主设备n-1
BS
BR
DB
AB
CB
…
总线仲裁器
DevNo(设备号)
主设备0
主设备1
主设备n-1
BS
BR
DB
AB
CB
…
总线仲裁器
主设备0
主设备1
主设备n-1
BRn
BGn
DB
CB
AB
…
BR1
BG1
BR0
BG0
排队机制

## Slide 49
※总线知识点的小结(续2)：
⑸总线传输过程如何表示？读事务、写事务的传输协议有何不同？
⑹总线定时方式有几种？各需哪些信号线？
⑺读事务T2阶段、写事务T3阶段时长指什么？
读事务T3阶段、写事务T2阶段时长指什么？
⑻总线宽度、总线带宽、USB、PCI、ISA等概念的意思？
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
控制线WR#
T1 T2 T3 T4
A1
D1
时钟线CLK
地址总线
数据总线
控制线RD#
控制线WR#
说明：图中T1~T4表示4个阶段，时长另有约定(如每个CLK可传送1个地址或数据)
←从设备操作(存/取)
←主/从设备间交互(传输)