## Slide 1
第七章 输入输出系统

## Slide 2
※主要内容
⑴I/O系统概述
I/O系统的组成(硬+软)，主机与外设的联系(连接/编址/识别/联络)，
I/O的传送控制(查询/中断/DMA，直接)
⑵外部设备(△) 输入/输出/存储设备的组成、工作原理
⑶I/O接口 功能，组成及工作原理，访问方法
⑷程序直接控制I/O方式
查询方式、直接传送方式的I/O控制流程、接口组织
⑸程序中断I/O方式
中断过程细化，接口组织，中断源识别方法，中断系统结构(△)
⑹DMA方式 (◇)
传送方式分类，接口基本结构，传送过程，接口的组织(×)
※总体要求：掌握I/O的软硬件协同，理解各种I/O方式的接口组成

## Slide 3
实现主机-外设间的信息交换(又称I/O)
└←CPU-外设 或 MEM-外设
设备连接、传送控制(何时传/如何传)
由硬件＋软件组成
响应时间、吞吐率，I/O开销(所占CPU时间)
└→传输信息量小的设备关注前者
§7.1 I/O系统概述
一、I/O系统的组成
1、I/O系统的硬件
*任务：实现I/O的设备连接
*组成：
※主要内容：I/O系统的组成，主机与外设的联系，I/O的传送控制
*I/O系统的任务：
涉及内容—
*I/O系统的组成：
*I/O系统的性能：
外设，I/O接口、总线、传送控制部件[可选]
设备互连所需 减少I/O开销所需→┘
Notes: 响应时间指I/O请求从发出到I/O操作完成的时间，吞吐率指单位时间内完成I/O操作的个数

## Slide 4
2、I/O系统的软件
*任务：实现I/O的传送控制(何时传、如何传)
涉及内容—
传送的信息类型—
*实现：
主机-外设的工作协调、传送组织
数据、命令、状态(外设)
CPU执行I/O程序，或通道执行通道程序
└←一种传送控制部件(类似于CPU)
操作码
I/O指令一般格式：
设备码
命令码
操作码—表示操作类型(输入、输出)
设备码—表示传送的目标设备地址
命令码—表示传送的类型及内容
*I/O程序：—设备驱动程序
*通道程序：
由多个程序段(如初始化、传送控制、退出等)组成
└←由包含I/O指令的机器指令序列组成
I/O指令—
(∈ISA)
由通道指令序列组成 (通道不考)
└←与ISA无关
Notes: 上页-看I/O软件的任务

## Slide 5
1、外设的连接方式
*连接方式：常为总线方式，需使用I/O接口连接
├←解决速度/电平等差异
└→暂存数据/状态/命令
*I/O的过程：
*I/O指令格式的组织：
功能—
格式—
二、外设与主机的联系
CPU
主存
I/O接口1
…
总线
外设1
I/O接口n
外设n
主机
⑴主机-接口—总线操作,接口用寄存器暂存信息
⑵接口-外设—通信操作,接口自动实现(外设就绪时)
(多个寄存器)
操作码
I/O端口地址
信息内容
I/O指令格式：
CPU发起(执行I/O指令)
┌←又称I/O端口
CPU中GPR～接口中寄存器间传送
操作码有2种(输入/输出) →每个I/O端口占用一个地址
*I/O过程组织的后续内容：外设的编址，目标从设备的识别，
接口-外设的联络
GPRs编号或立即数
Notes: 上页-看I/O指令初步格式。多种操作码方案可扩展性差

## Slide 6
*I/O所需的机器指令：
*I/O所需的总线控制信号：
*I/O事务的识别：
*特点：
2、外设的编址方式
实质—I/O端口的编址方式，需区分主存单元、I/O端口 ←总线
(1)统一编址方式 --存储器映像方式
即主存单元、I/O端口共用一个地址空间
访存指令(MEM读及MEM写)
访存控制信号(MEMR#及MEMW#)
主存
(主存单元)
外设
(I/O端口)
N-1
…
x
x-1
…
0
MEM读/MEM写指令的寻址范围
(MEMR#MEMW#)·(地址∈外设地址范围)=1时
不增加机器指令及总线控制信号，
主存空间减小，I/O地址译码复杂
CPU
主存
I/O接口
(外设)
地址 数据
MEMR#
MEMW#
=log2 N
MEMR#
MEMW#
检查： #什么意思？
Notes: 检查：#表示低电平有效（P253第13行）

## Slide 7
*I/O所需的机器指令：
*I/O所需的总线控制信号：
*I/O事务的识别：
*特点：
(2)独立编址方式
即主存单元、I/O端口都从零开始编址(使用不同的地址空间)
新增的输入、输出指令
MEM读/MEM写指令
的寻址范围
输入/输出指令
的寻址范围
x-1
…
0
主存
y-1
…
0
外设
新增的IOR#、IOW#信号
(IOR#IOW#)=1时
空间扩展容易，I/O地址译码简单，
需增设2条机器指令及2根总线控制信号
CPU
主存
I/O接口
(外设)
地址 数据
MEMR#
MEMW#
※应用：常采用独立编址方式 ←利于主存-外设间的传送
IOR#
IOW#
=log2 y

## Slide 8
CPU
主 存
IOR# IOW#
MEMR#
MEMW#
地址锁存器
数据
缓冲器
设备硬件
ABus
DBus
CBus
I/O端口
*I/O端口地址的组成：
外设的连接—
I/O接口的标识—
I/O端口地址组成—
3、外设的识别方法
需求—I/O接口需主动识别是否为总线操作的目标从设备(按地址)
设备号
内部序号
通过所保存的设备号 ←跳线开关 或 寄存器
←接口内端口地址连续
=1
比较器
&
&
=
≠
设备选择
设备号
高位低位
监视总线状态，有I/O事务时，比较总线上地址与设备号
*I/O接口的识别方法： (以独立编址方式为例)
每个外设(设备号唯一)连接一个I/O接口
(即外设:I/O接口:I/O端口＝1:1:n)

## Slide 9
4、外设的联络方式
*外设的传送方式：
无条件传送—
适用设备：
条件传送—
适用设备：
*外设的联络方式：
立即响应— ←适于无条件传送方式
异步联络— ←适于条件传送方式，常见
同步联络— ←适于条件传送方式，少见
5
CPU
主存
I/O接口i
…
总线
外设(简单)
主机
I/O接口j
I/O接口k
n
无需联络信号线
设置请求/应答线
设置时钟线
CLK
外设(并行)
外设(并行)
n
Req/Ack
n
串行设备省略联络线
时间
D1
D2
可随时进行数据传送 ←1个数据/次
简单设备(如LED)，
先启动设备，等到设备就绪时，才进行数据传送 ←1个或n个数据/次
复杂设备，
都为字符设备、并行设备
可为字符设备或块设备、并/串设备
(指传送时信号定时方式)
无需启动
Notes: P5-看联络与I/O过程的关系
异步串行省略方法：采用不互锁应答方式省略应答线，采用帧头、帧尾信息不同省略请求线；
同步串行省略方法：通过帧头中同步信息产生连续跳变信号，代替CLK产生的同步时钟信号

## Slide 10
※I/O系统的硬件组织小结：
*外设的连接：
*I/O的过程：
*I/O指令格式：
*对外设编址：编址单位—
(I/O端口编址) 编址方法—
*外设的识别：外设标识—
└总线操作的目标从设备
目标识别—
*与外设联络：传送方式—
联络方式—
CPU
主存
I/O接口1
…
总线
外设1
I/O接口n
外设n
主机
8
总线操作(主机-接口)＋通信操作(接口-设备) ←1个信息/次
CPU-I/O端口间传送，
使用寄存器(即I/O端口)暂存信息
操作码
I/O端口地址
信息内容
I/O端口的长度 ←总线操作目标为I/O端口
统一/独立编址 →指令及总线信号的组织
各I/O接口保存设备号(ID)，
I/O端口地址＝<设备号,内部序号>
各I/O接口监视总线状态、比较是否被选中
无条件传送(字符型)，条件传送(字符/块型)
立即响应，同步/异步联络 →联络线设置
思考：CPU从执行I/O指令→无条件传送方式I/O完成的详细过程？
Notes: P8-看目标从设备识别方法，上页-看传送方式、联络方法

## Slide 11
*I/O方式类型：
三、I/O的传送控制方式
指主机对数据传送的管理方式(何时传/如何传)，又称I/O方式
*I/O方式的目标：提高数据传输率，减少I/O开销(所占CPU时间)
*I/O方式示例：糖(数据)放在讲台(主存)上，
老师(CPU)组织10个孩子(外设)每人吃4颗糖
①拿一颗糖，给孩子，看着他，等到他吃完时…(下颗糖)；下个孩子…
③告诉孩子吃糖规则(4颗/自己拿…)，改作业，听到他报告时…(下个孩子)
④写吃糖规则/名单/要求，给班长，改作业，听到他报告时…(结束)
②拿一颗糖，给孩子，改作业，听到他报告时…(下颗糖)；下个孩子…
CPU
主存
…
总线
外设0
外设1
外设n-1
程序直接控制方式(程序查询+直接传送)、
程序中断方式、
直接存储器访问方式、
通道方式等
不需要等(一松手就吃完了)
需要硬件支持

## Slide 12
*程序查询方式：又称轮询(Polling)方式
传送控制原理—
I/O所占CPU时间—
*直接传送方式：
传送控制原理—
I/O所占CPU时间—
1、程序直接控制I/O方式 --程序控制I/O方式
*I/O功能：CPU-外设间、1个数据/次 ←适于字符设备
传送的实现—CPU执行I/O指令(产生总线操作)
*I/O类型：程序查询(～条件传送设备)、直接传送(～无条件传送设备)
CPU启动设备后，不断地查询设备状态，
当设备准备就绪时，才进行数据传送
CPU可随时进行数据传送 ←无需启动及查询
1个指令周期/数据
m个指令周期/数据，CPU与外设串行工作
└─＝开始启动→传送完成的时延
OUT指令(命令)
IN指令(状态=1)
…
IN/OUT指令(数据)
CPU
准备
外设(接口)
传送
IN指令(状态=0)
9
Notes: P9-看查询/直接与传送方式的关系

## Slide 13
*传送控制原理：
*I/O所占CPU时间：
2、程序中断I/O方式 --中断驱动(interrupt driven)I/O方式
*I/O功能：CPU-外设间、1个数据/次 ←适于字符设备
传送的实现—CPU执行I/O指令(产生总线操作)
CPU启动设备后，继续执行现行程序；
设备准备就绪时，向CPU提出请求；
CPU响应请求，传送数据，返回现行程序
k个指令周期/数据，CPU与外设部分并行工作
└─＝(中断响应＋中断服务程序)的时延
OUT指令
(命令)
当前程序
(续1)
IRET指令
(返回)
…
IN指令
(数据)
CPU
响应
OUT指令
(命令)
当前程序
(续2)
中断服务程序
准备
外设(接口)
传送
准备
5
思考：上图执行IN指令可立即读出外设数据，数据预先存放在哪里？
Notes: 思考—放在I/O接口的数据端口中，总线操作只能访问到I/O端口。P5看外设-端口的关系

## Slide 14
*传送控制原理：
*I/O所占CPU时间：
3、直接存储器存取方式 --DMA(Direct Memory Access)方式
*I/O功能：主存-外设间、1批数据/次 ←适于块设备
传送的实现—DMA接口产生总线操作
└←一种I/O接口，具有总线控制功能(主设备)
CPU发送传输需求、启动设备后，继续执行现行程序；
DMA接口实现数据传送(1批)，结束时向CPU提出请求；
CPU响应请求，处理结束事宜，返回现行程序
n个指令周期/批数据，CPU与外设可并行工作
└─＝(传送准备＋结束处理＋中断响应)的时延
1批＝几千个
OUT指令(传送准备)
当前程序(续1)
结束处理程序
CPU
响应
当前程序(续2)
接收需求
DMA接口
准备
控制传送
传送
准备
传送
…
主存
数据1
外设
数据s
…
中断服务程序

## Slide 15
*通道方式：--DMA方式的发展
通道—
传送控制原理—
I/O所占CPU时间—
*IOP方式： --通道方式的发展
4、通道及I/O处理机(IOP)方式
*I/O功能：主存-外设间、1个或1批数据/次 ←适于字符/块设备
传送的实现—通道或IOP执行程序
专用处理器，实现外设的管理/状态监测/传送控制
CPU执行访管指令后，继续执行现行程序；
通道执行通道程序(主存中)，结束/异常时向CPU提出请求；
CPU响应请求，处理相应状况，返回现行程序
用专用处理机实现I/O控制 ←不共享主存
调用管理程序(编制通道程序、启动通道)
CPU
主存
…
系统总线
通道0
通道1
外设
外设
外设
…
通道总线
比DMA少(CPU无需实现传送准备)
回目录

## Slide 16
※I/O系统的软件组织小结：
*软硬件关联：
*直接传送方式的软件：
*程序查询方式：
*程序中断方式： (→)
*DMA方式：
I/O指令执行产生总线事务(→访问I/O端口)
outp(PACtrl,RA);
do { st = inp(PAStat);
if (st) outp(PAData,RB);
} while (!st);
static void interrupt intx()
{ char ch = inp(PAData);
buff[ndx++] = ch;
if (ndx<_MAX) outp(PACtrl,RA);
}
void main()
{ disable(); /*关中断*/
setvect(0x08, intx);
enable(); /*开中断*/
outp(PACtrl,RA); //首次操作
…
}
1)预处理程序段 (I/O指令串)
2)中断处理程序段 (同中断方式)
outp(PAData,RB); //PA-I/O端口地址，RB-GPR内容

## Slide 17
*外设的分类：
按 功 能 分—人-机交互、机-机通信、信息存储
按I/O方向分—输入、输出、输入/输出(如磁盘)
按传送批量分—字符设备、块设备 ←指每启动一次
*外设的组成：
设备接口—
*外设的连接：
§7.2 外部设备
设备控制器＋驱动器＋部件
标准化接口(如USB) ←便于连接
└←接口电路在设备控制器中
通过I/O接口(设备-总线接口)
I/O接口
总线
CPU
主存
主机
外部设备
设备
驱动器
机/电/光
/磁部件
设备
控制器
※主要内容：I/O设备(×)、存储设备(◇)的组成、工作原理

## Slide 18
一、输入设备 (不考，了解)
1、键盘 --字符设备
*非编码键盘：
基本组成—仅按键阵列
(检测：行线＝0、列线＝0/1)
工作原理—
并行输出接口
+5V
并行输入接口
软件(键盘扫描程序)实现按键检测、编码转换
行号i←0,L←1110
N
C=1111?
输出行线L(L=0000)
输入列线C
i←i＋1
L←L<<循环 1
键号k←i*4＋C对应列号
i＞3?
Y
Y
N
输出行线L
输入列线C
C=1111?
N
Y

## Slide 19
工作原理—
键盘接口—
*编码键盘：
基本组成—按键阵列、计数器、译码器、ROM、单稳电路等
(循环扫描) (定位) (编码转换)(时延控制)
键盘接口
4×4
键盘阵列
译码器
译码器
单稳电路
4位
计数器CNT
ROM
CS
时钟发生器
&
传送电路
Data
Clock
单稳电路输出有效(有键按下时)→
暂停CNT、读ROM、启动传送电路；
单稳电路输出无效(一定延时后)→恢复扫描
USB或PS/2，PS/2为Vcc/Gnd/Clock/Data
常增设缓冲器
(传送-扫描可并行)

## Slide 20
2、鼠标 --字符设备
*种类：机械式、光电式、触摸式等
*机械式鼠标组成原理：
*光电式鼠标组成原理：
第1代—用带网格反射板代替滚球、光栅盘
第2代—
鼠标移动→滚球滚动→滚轴转动(栅盘转动)→计数器变化
鼠标移动→图像变化→分析图像→计数器变化
滚球
LED
光电传感器
光栅盘
Y计数器
X计数器
传送电路
按键检测电路
LED
Y计数器
X计数器
传送电路
按键检测电路
信号处理器DSP
微型光学镜头
LED
*鼠标接口：与键盘相同
Notes: 上页-看鼠标接口

## Slide 21
二、输出设备 (不考，了解)
1、显示器 --块设备
*种类：阴极射线管(CRT)、液晶(LCD)、等离子(PDP)等
*技术指标：分辨率、灰度级(彩色包含颜色、亮度、饱和度)
*液晶材料：
物理特性—棒状长分子结构，沿长轴方向平行排列(晶态时)
光学特性—旋光性、透光性
分子排列方向倾向于电场方向
(倾向角度受U+值影响)
Y轴
Y轴
U+
Gnd
应用—亮/灭用旋光性控制 (偏光片[X及Y]＋分子排列[扭曲/平行])
灰度用透光性控制 (分子排列的倾向角[不同电压值])
颜色用滤光片控制 (红色＋绿色＋蓝色)
光线随分子排列的扭曲而旋转
X轴
Y轴
Z
X
Y

## Slide 22
*显示器接口：VGA，DVI或HDMI
*液晶单元组成原理：偏光片+分子扭曲排列，用电压控制灰度
*LCD组成原理：每个像素点由3个单元组成，
显示控制采用行扫描方式(共用门电极、控制各列源电极)
液晶单元组成
门电极
源电极
液晶盒
存储电容
TFT
…
…
像素点
LCD像素点矩阵
单元格
…
…
显示适配卡
LCD的基本组成
A/D转换
显示控制
像素点矩阵
HSYNC
R
G
B
VSYNC
玻璃基片
公共电极
TFT
玻璃基片
灯管
反射板
框胶
X偏光片
滤光片
配向膜X
液晶
配向膜Y
控制电极
Y偏光片
液晶盒不加电时
Notes: 配向膜—刻在电极上面的凹槽

## Slide 23
2、打印机 --字符设备或块设备
*种类：击打式(机械式/针式)、非击打式(激光/喷墨)
*激光打印机组成：
由激光扫描系统、电子照相系统、打印控制系统组成
打印机控制器
字符
发生器
缓冲
存储器
设备接口电路
光调制驱动器
激光器
多面转镜
聚焦镜
透镜
扫描电机
感光硒鼓
显影器(含炭粉盒)
充电电晕
清扫刷
消电电晕
收纸盒
供纸盒
搓纸辊
导纸辊
定位辊
定影热辊
转印电晕
分离电晕
*打印机接口：Centronics或USB

## Slide 24
磁盘组成示例—
磁盘工作方式—
三、存储设备
*辅存种类：磁表面、光介质 ←须具有非易失性
*辅存结构：
常为盘状、带状 ←读/写时磁头不动(精度高)
磁道
磁道
位信息磁化元
磁盘一直匀速转动， ←各磁道容量应相同
寻址时先寻道、再等待(转到目标位置)
传动皮带
盘片
磁头
选择
磁盘、磁头+步进电机、传动皮带

## Slide 25
勘误
例1—某单面磁盘存储区域的内径为20cm、外径为30cm，道密度为1000道/cm，最内圈位密度为30000位/cm，盘片转速为5400rpm(转/分钟)，平均寻道时间为8ms，请回答下列问题：
(1)磁道数量＝
(2)存储容量＝
(3)平均寻址时间＝
(4)数据传输率＝
*辅存性能指标：
存储密度—
存储容量—
寻址时间—
数据传输率—
误码率—
Ta＝平均寻道时间＋平均等待时间
Ds＝道密度×位密度
S＝磁道数×磁道长度×记录密度
Dr＝磁道容量×磁盘转速
8＋[1/(5400÷60)]÷2＝13.556ms
5000×(20×3.14)×30000＝117.75MB≈112.3MiB
(20×3.14×30000)×(5400÷60)＝21.195MB/s
(30-20)÷2×1000＝5000个
记录密度≤位密度
Revolutions Per Minute
磁盘中为106B
1-33
Notes: 上页-看工作过程（寻道-等待）

## Slide 26
定长记录格式—
变长记录格式—
磁盘地址：
磁盘容量：
扇区格式：
记录密度：
1、磁盘存储器 --块设备
*磁盘类型：软/硬、单/双面、单/双密度等
*磁记录原理：信息用磁化方向表示，读/写～感应线圈电流方向
*信息记录格式：
编址单位—
记录块称为扇区，扇区大小 固定、扇角固定
记录块(多个数据)，有定长、变长2种格式
0道0扇区
0道1扇区
1道2扇区
＝2n个柱面×容量/磁道
＝(2n×2m)×(2p×SP)
n m p
磁道号
盘面号
扇区号
头空
同步字符
地址标志
扇区地址
CRC
间隙
同步字符
数据标志
数据
CRC
尾空
ID域
数据域
记录块格式的数据域中，包含数据长度字段
匀速转动+定时采样
减少寻址平均时延
寻址无需从0扇区开始
指数据位数/cm，记录密度(格式化后)＜位密度
Notes: 上页-看记录密度-位密度的差别

## Slide 27
磁盘控制器
读出放大
写入驱动
磁头
选择
比较与控制
音圈电机
位置检测
写入数据
读出数据
盘面号
柱面号
磁道号
定位状态
主轴电机
控制信号
*磁盘存储器组成：由盘片、驱动器、控制器组成
转动方式—恒定角速度(CAV) →扇区的扇角固定
主机接口
数据缓冲
设备接口
控制
格式控制
并/串转换
串/并转换
数据编码器
数据译码
读时钟发生器
DMA控制
数据控制
数据(并)
REQ/ACK
BUSY
命令/数据
DREQ/DACK
数据分离
*磁盘存储器接口：IDE(ATA)、SCSI、USB，ATA→SATA

## Slide 28
例2—某磁盘有6个双面盘片(最外侧2个盘面为保护面)，每个盘面有204个磁道、每个磁道有12个扇区、每个扇区可记录512B数据，磁盘机转速为7200rpm，平均寻道时间为8ms。
⑴计算磁盘的存储容量；⑵写出磁盘地址的格式及参数；
⑶计算磁盘的平均访问时间；⑷计算磁盘的数据传输率
解—(1)存储容量＝
(2)磁盘地址组成：
(3)磁盘转一圈时间＝
平均寻址时间＝
平均访问时间＝
(4)数据传输率＝
8位 4位 4位
磁道号
盘面号
扇区号
12.165＋8.33/12＝12.859ms
(6×2-2)×204×12×512B≈12.53MB
[1/(7200÷60)]≈8.33ms，
8＋8.33/2＝12.165ms
12×512B×(7200÷60)＝737.28KB/s
25
*磁盘访问时间：TM＝T寻道＋T等待＋T读写，通常T读写<<T等待
勘误
Notes: P25-看性能计算公式

## Slide 29
2、磁盘阵列RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)
*目标：提高访问性能及存储可靠性
*RAID提高访问性能的方法：多个磁盘并行工作 (类似于多体交叉MEM)
逻辑盘
物理盘0 物理盘1 物理盘2 物理盘3
条带00
条带04
条带08
…
条带01
条带05
条带09
…
条带02
条带06
条带10
…
条带03
条带07
条带11
…
RAID控制器或管理软件
条带00
条带01
条带02
…
条带03
条带04
I/O
(≤4条带/次)
条带大小—可为数据块、扇区、字节
I/O宽度—可为多个条带
*RAID提高存储可靠性的方法：
用部分条带存放校验信息(有RAID0～RAID7等标准)，
访问时同步进行数据校验

## Slide 30
3、光介质存储器 --块设备
*光记录原理：
*信息记录格式：
编址单位—
记录格式—
*光盘存储器组成：
信息用介质的不同形态/物态表示，
读、写信息用反射光强弱、激光束强弱表示
保护层
反射层
盘基
强
弱
⑴形变型[有/无凹坑]
⑵相变型[晶态/非晶态]
保护层
反射层
盘基
强
弱
保护层
反射层
盘基
Iw
外加磁场
⑶磁光型[磁化方向]
由盘片、驱动器、控制器组成
转动方式—恒定线速度(CLV)，1CLV＝1.2m/s →x倍速光驱
└→磁盘地址＝<光道号,时间>
26
27
扇区(大小固定、扇角可变) ←提高记录密度
CD(紧致盘)、DVD(数字通用盘)、BD(蓝光盘)
回目录
Notes: P26-看扇区扇角固定，P27-看转动方式

## Slide 31
一、I/O接口的功能
§7.3 I/O接口
*I/O接口：主机-外设间的连接电路，负责中转各种信息
│ └命令/数据/状态
└通过DBus
ALU
CU
BIU
外设1
I/O接口1
主存控制器
内存条
…
外设n
I/O接口n
*I/O接口的功能：
数据缓冲—
操作中转—
状态监测—
通信控制—
信号转换—
用寄存器暂存来自主机和外设的数据
用寄存器暂存主机的操作命令，并适时转发
监视外设工作状态，并暂存到寄存器中
实现与主机通信、与外设通信
实现主机-外设间的信号转换(含格式/电平/时序等)
*I/O端口：可与数据总线交换信息的寄存器(数据口/控制口/状态口)
※主要内容：I/O接口的功能、组成及工作原理、访问方法
Notes: I/O接口仅中转信息，永远不会主动产生信息

## Slide 32
*信息中转的实现原理：
二、I/O接口的组成
1、I/O接口的组成
*基本组成：总线缓冲器、I/O端口、设备选择、控制逻辑等
--2段式
①主机-I/O端口操作—按照总线标准，随时进行
②I/O端口-外设操作—按照通信协议，设备就绪时进行
数据输出寄存器
状态寄存器
数据输入寄存器
控制寄存器
控制逻辑
信号转换逻辑
数据总线
控制总线
外设信号
数据缓冲
地址锁存
地址总线
高位
设备选择
端口地址译码
低位
8
功能组织—与需求有关，如端口个数、信号格式、联络方式等
Notes: 上页-看功能需求，P8-看设置设备选择电路的原因

## Slide 33
*按数据的传送方式分类：
*按功能的选择方式分类：
*按传送的控制方式分类：
2、I/O接口的分类
(接口-主机间为并行传送方式[总线])
并行接口—接口-外设间同时传送n位数据，1个数据/次
串行接口—接口-外设间同时传送1位数据，1个帧/次
可编程接口—可通过软件选择接口的当前功能
不可编程接口—须通过硬连线选择接口的当前功能
查询接口—CPU控制传送，接口记录状态(就绪否)
中断接口—CPU控制传送，接口报告状态(就绪否)
DMA接口—接口控制传送、报告状态(结束否) ←适于块设备
适于字符设备
思考：串行接口可否连接无条件传送设备？查询接口必有控制口？
记录+发送+撤销
Notes: 思考—否，无条件传送设备传送1个数据/次、无联络信号线，串行传输时不同位间须进行定时，有联络信号，无法连接；
是，所连设备为条件传送设备，而启动设备的命令需暂存在控制口中；
是，中断请求在设备就绪时产生，而状态记录、设备控制都是查询接口的基本功能。

## Slide 34
*访问方法：
*访问指令：
统一编址时—
独立编址时—
*访问时机：
三、I/O接口的软件访问
访存指令
如：MIPS的lw rt,disp(rs) 及 sw rt,disp(rs)
I/O指令
如：8086的I/O指令为IN AL,DX 及 OUT DX,AL
8086的访存指令为MOV AL,[BX] 及 MOV [BX],AL
取决于软件需求、I/O方式(如查询/中断)
作业7-1：P293— 4、9、10
说明：C语言为 BYTE _inp(unsigned short usPort);
BYTE _outp(unsigned short usPort，BYTE btData);
操作码
I/O端口地址
CPU的REG号
CPU执行相应的机器指令，访问一个I/O端口
└→产生总线事务→I/O接口响应事务→┘
5
操作码
MEM单元地址
CPU的REG号
回目录
Notes: P5-看I/O指令格式

## Slide 35
§7.4 程序直接控制I/O方式
12
31
※主要内容：I/O控制流程，I/O接口的组织(I/O端口、所支持操作)
*基本思想：
*I/O控制流程：
*I/O开销：
一、程序查询方式的I/O控制流程
CPU启动外设后，不断地查询外设状态，
当外设准备就绪时，才进行数据传送
执行I/O指令实现所有操作(访问的I/O端口不同)
写控制口
读状态口
读/写数据口
开始查询→数据传送完成的所有时间
就绪？
N
与外设交换数据
读外设状态
Y
传完？
启动外设
N
Y
可忽略启动
Notes: P12-看程序查询方式基本思想，P31-看I/O接口的端口类型

## Slide 36
*查询的类型： (基于开始时刻分类)
独占查询—
定时查询—
例1：某数据传输率为200KBps的U盘连接到32位总线，总线不支持突发传输模式。若U盘的I/O时间为20%，分别求采用独占查询方式、定时查询方式(启动后15μs开始查询)I/O时，U盘I/O占CPU时间的百分比。
解—U盘2次传送间隔TI/O＝
⑴T查询E＝ ，所占%＝
⑵T查询T＝ ，所占%＝
1/(200KB/32b)＝20 μs
20μs [T查询E/TI/O]*20%＝20%
20μs-15μs [5μs/20μs]*20%＝5%
1次I/O
外设
CPU
启动
启动
查询
T查询T
…
查询
传送
其它
TI/O
1次I/O
外设
CPU
…
启动
查询
启动
查询
…
查询
传送
2次I/O间隔TI/O
I/O开销T查询E
读状态+判断状态
思考：U盘的I/O接口是串行/并行接口？
启动设备后，立即开始查询、直到就绪
启动设备后，稍后开始查询、直到就绪

## Slide 37
*I/O接口的组织：
*I/O接口支持操作的组织：有3种(面向主机)
启动设备操作—
查询状态操作—
传送数据操作—
须设置状态口(含就绪位/忙位) ←状态暂存
注：条件传送方式都需设置控制口(含启动位) ←操作中转
二、程序查询方式的I/O接口组织
完成总线事务，(就绪时)发送命令到外设
└←完成时自动复位
完成总线事务 (I/O接口一直在检测，状态为最新)
完成总线事务 (输出时送外设、输入时送主机)
⑵
⑴
⑶
←
⑶
㈡
㈠
㈢
─
㈢
32
异步联络方式的写入控制
设备选择
控制口
数据口
Q
S BS R
状态口
…
外部设备
Q
S RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus
⑤启动设备
⑦设备工作结束
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
Notes: P32-看I/O接口的基本组成

## Slide 38
*I/O控制流程：
*I/O接口的组织：
*I/O接口支持操作的组织：仅1种(面向主机)
数据传送操作—
三、直接传送方式的I/O组织
CPU可随时进行数据传送 ←无需启动/查询
只有数据口，必是并行接口
完成总线事务 (输出时送外设、输入时送主机)
例2—某8位总线上的并行输出接口采用直接传送方式工作、数据口地址为0060H，8个信号灯连接在该并行接口上，编写不停地轮流点亮各个信号灯并保持1s的C语言程序段。
BYTE Lamp[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,…};
while ( !kbhit() ){
for ( int i=0; i<8; i++ ){
outp(0x0060, Lamp[i]);
Sleep(1000); //延迟1s
}
}
…
CPU
主存
并行输出接口
+5V
12
解—0#灯(最右边)亮时，数据口的值为
34
0xFE
回目录
思考：若改为0V，Lamp[]=？
Notes: P12-看直接传送方式基本思想，上页-看I/O接口组成，P34-看C语言的I/O函数格式

## Slide 39
1、程序中断方式的I/O控制流程
*基本思想：
*I/O控制流程：
*I/O开销：
响应中断＋执行中断程序的总时间
§7.5 程序中断I/O方式
一、中断的类型及处理过程
中断的处理过程—响应(硬件[中断机构])、处理及返回(软件)
启动、传送用I/O指令实现，响应由硬件实现
CPU启动设备后，继续执行现行程序；设备提出请求时，CPU才响应请求、传送数据、返回现行程序
※主要内容：中断概念，接口组织，中断源识别方法，中断系统(△)
当前程序
中断程序
CPU
外设(I/O接口)
传送
数据
启动
设备
中断
请求
响应
返回
响应
返回
中断
请求
传送
数据
启动
设备

## Slide 40
2、中断的类型
*可屏蔽中断与不可屏蔽中断： (基于请求的紧急程度)
处理时机—
返回方式—
可屏蔽的实现—
*向量中断与非向量中断： (基于响应的实现方法)
识别事件类型(中断源)的实现—
获得处理程序入口地址的实现—
*单重中断与多重中断： (基于处理的过程重叠与否)
应用—
实现—
响应时为单重方式，处理时可为多重方式
响应时IF←0，服务程序中可IF←1
(多个/当前、当前)指令周期结束时 ←外设很慢
下条指令、下条指令或终止程序
PSR中设置IF位，ISA中含开/关中断指令
t
请求A 请求B(B比A更紧急)
中断
程序B
中断程序
当前程序
中断程序A
请求A 请求B
中断程序A②
中断
程序B
中断程序A①
t
I/O中断请求∈可屏蔽中断请求
硬件判优、软件查询
查IVT、调用子程序
5-79
5-83
INTR有多个事件，NMI仅1个事件
5-81
Notes: INTR—大多是I/O中断，时钟中断是非I/O中断
多重中断只在向量中断时才发生

## Slide 41
3、中断的过程
*中断响应：有3个任务，由CPU的中断机构实现(硬件)
⑴保存断点及程序状态—
实现：
⑵关中断— (使处理过程不被新的事件打断)
实现：
⑶识别事件类型并转入处理程序— 包括3个子任务
①识别中断源，②获得处理程序入口地址，③PC←入口地址
向量方式实现：
INTR--
NMI—
非向量方式实现：
用后援寄存器(栈)保存PC及PSR ←返回到下条指令
中断响应操作(得x)、访存操作(得y)、PC←y
(x＝常数) 访存操作(得y)、PC←y
PC←常数 ←①②在处理程序中完成
查IVT[x]
PSR的IF←0 ←INTR有多个事件、NMI仅1个事件
查各I/O接口的端口
多重中断时需用栈
5-84
Notes: 上页-看向量/非向量方式的事件类型识别方法
场景：A在看书(某段差5字看完)，听到有人喊：“A,帮个忙”、“A,老师找”，A会怎么做？若同时要打喷嚏，A会怎么做？

## Slide 42
*中断处理：由中断处理程序实现(软件)
程序结构的组织—
中断返回指令的功能—
只传送一个数据，不破坏现场(GPRs)，
可改变处理优先级(多重中断时需要)
保存现场
设备服务
中断返回
恢复现场
(硬件)中断响应
保存断点及PSW，关中断，识别中断源并转入中断处理程序
(软件)中断处理
仅保存程序所用寄存器
不响应新请求
可响应新请求
恢复所保存的断点及程序状态
开中断
保存现场及屏蔽字
设备服务
中断返回
关中断
置新屏蔽字
恢复现场及屏蔽字

## Slide 43
例—某CPU主频为50MHz、CPI＝5，中断响应需要6个时钟周期。外设D的数据传输率为20KB/s，每次传输16位数据，相应的中断服务程序包含10条机器指令。
(1)D可否用中断方式I/O？若能，D的I/O时间为100%时，CPU用于D I/O的时间占整个CPU时间的%为多少？
(2)若D的数据传输率为1MB/s，可否采用中断方式I/O？
解—⑴2次中断请求间隔TI/O＝
一次I/O所占CPU时间TINT＝
I/O占CPU时间%＝
∴
1.12%，
可采用中断方式I/O。
⑵TI/O＝2B/1MBps＝2μs，
I/O占CPU时间%＝1.12/2＝56%，
∴
不应采用中断方式I/O。 ←CPU无法及时响应其余外设
2B/20KBps＝100μs，
(6＋10*5)/(50*106)＝1.12μs，
1次I/O
中断程序
其它程序
外设
CPU
响应
TINT
TI/O
响应

## Slide 44
*功能：基于查询接口，产生/撤销中断请求、提供中断类型号[可选]
*I/O接口的组织：
产生中断请求—
提供中断类型号—
撤销中断请求—
*I/O接口支持操作的组织：有3种(查询方式)＋1种(中断方式[可选])
中断响应操作—
二、中断接口的组织
37
41
设备选择
控制口
数据口
Q
S BS R
状态口
…
外部设备
Q
S RD R
&
SD
端口译码
CBus
DBus
ABus
中断请求
⑤启动
⑦结束
⑥数据
⑧
④
③
②
①
→
③
⑨
端口含中断允许位EI、中断请求位INT
EI(Enable Interrupt)＝0、1对应查询、中断方式
Q
R INT
EI
中断类型号
&
中断响应
EI＝1、外设刚就绪时，触发于启动设备操作
有请求、中断响应操作时，触发于…操作
被选中时，触发于中断响应(或读状态口)操作
响应总线事务、撤销请求
&
向量中断方式时有
稍后解释
⑴
⑵
Notes: P41-看提供中断类型号的需求（向量中断时需要），P37-看查询接口结构

## Slide 45
三、中断系统的结构
1、识别中断源的组织 --中断排队机制
*任务：选出最紧急请求，获得其中断类型号，撤销该请求
└～请求线连接方式 └～向量/非向量中断方式 └～类型号获得方法
*中断请求的连接方式：共用请求式、独立请求式
※常用的中断方式：向量中断、多重中断方式
*识别中断源的方法：3种 ←排队器的实现方法
用于串行判优
中断源1
…
中断机构
中断源n
INTR1
μOP
类型号
…
INTRn
中断源1
…
中断机构
中断源n
INTR
μOP
INTA
DBus
类型号
 | 软件判优 | 串行判优 | 并行判优
适用的请求连接方式 | 共用请求 |  | 独立请求
适用的中断响应方式 | 非向量 | 向量 | 
中断类型号提供者 |  |  | 
请求的撤销方法 |  |  | 
无需(函数调用)
读状态口时
中断接口(→DBus)
中断响应操作时
中断机构(直接)
读/写数据口时
Notes: CPU-看非向量中断识别事件类型的方法、撤销请求时机，上页-看读状态口时撤销请求

## Slide 46
INTR、NMI都为共用请求式，每个设备1根请求线
└─←可扩展性好→─┘
并行判优 ，软件判优
(INTR) │ (设备有多种请求时)
└←速度快
※常用的识别中断源方法：
请求连接—
(与中断机构之间)
判优方法—
同 总线仲裁方式
(需增设中断控制器)
(串-并管理)
45
判优原理及接口组织—
 |  | 软件判优 | 串行判优 | 并行判优
判优原理 |  |  |  | 
优先级特性 |  |  |  | 
接口组织要求 | 请求产生 |  |  | 
 | 类型号提供 |  |  | 
 | 请求撤销 |  |  | 
软件查询 (读状态口)
静态优先级 (查询次序)
请求电路
无响应电路
读状态口时
硬件轮询 (发送INTA#)
静态优先级 (查询次序)
请求电路
有响应电路
响应中断时
硬件产生 (判各INTRi)
动态优先级 (INTRi次序)
请求电路
无响应电路
读/写数据口时
Notes: P45-看中断响应操作撤销请求

## Slide 47
中断响应INTA 中断请求INTR
IR0
IR7
…
DBus
CBus
ABus
中断控制器
2、中断控制器的组成
*本质：并行判优部件＋中断源
*基本功能：
*基本组成：
①检测并记录中断请求、向CPU提出中断请求
②处理中断响应操作(提供中断类型号、复位所选请求)
③管理处理过程中的请求(处理结束前阻塞低级请求)
④处理I/O操作(如设置工作方式、修改优先级)
I/O接口、请求管理(响应前/处理时)、中断响应
应在中断处理结束时清零(过程中阻塞)
比较器
(A＞B)
正在服务
请求号
B
中断
请求
IRR
≥1
…
&
…
排队器
(编码器)
复位
中断类型号
形成逻辑
A
清零
接口逻辑
其他端口
须在中断响应结束前撤销
并行判优的实现
Notes: 正在服务请求号寄存器的内容＝最高优先级请求号时，阻塞所有请求（与单个中断源效果相同）

## Slide 48
Event
判优逻辑
检测逻辑
…
中断机构
后援REG
(栈)
异常类型REG
CU
≥1
数据通路
…
PC及PSR
IPrg
…
IVT
I/O接口n
NMI
INTR
INTA
异常
&
&
BIU
主存
中断
控制器
I/O接口1
…
…
…
标志IF
End
EPC
系统总线
3、中断系统结构示例 --仅讨论向量中断方式
*基本组成：硬件—
软件—
*事件的组织：同时请求数—
事件数—
类型号存放—
*请求线的连接：
47
IF←0
①
①
②
③
④
⑤
⑦
④
⑤
⑥
⑶⑷
46
NMI＝多个 INTR＝多个 异常＝1个
＝1个 ＝多个 ＝多个
无需存(固定) 各I/O接口 异常类型REG
中断机构、I/O接口，中断控制器(可选)
IVT、各个中断处理程序
都为共用请求式，软件判优、串行判优、无需判优
Notes: P47-看中断控制器的设置原因，看串行判优需设置INTA#，P46-看软件判优无需响应线

## Slide 49
*事件检测的组织： (用检测时机实现处理时机)
NMI检测时机—
INTR检测时机—
异常检测时机—
检测结果表示—
*事件响应的组织： (形成对应的μOPCmd序列)
INTR—
NMI—
异常—
*事件返回的组织：
返回方式—
返回实现—
①、②、③④、⑤⑥、⑦ ←③④为中断响应操作
①、②、 ⑤⑥、⑦ ←事件类型号固定
①、②、⑶⑷、⑤⑥、⑦ ←⑶⑷为读异常类型REG
下条指令/当前指令，响应时保存
返回指令(恢复所保存的断点及PSW)
思考：I/O中断请求得到响应的条件是什么？
Event有3种值(获取断点、事件类型d 方法不同)
40
41
指令周期结束时(判断End的状态)
IF＝1、指令周期结束时
随时(判断μOP的结果状态)
为结束进程/重启机器时，不返回
作业7-2：P294— 15、16、17
Notes: 思考：End=1、IF=1，无更高优先级中断请求
P40-看INTR、NMI的监测时机(处理时机)，上页-看思考题的实现，P41-看中断响应过程

## Slide 50
§7.6 DMA方式
*DMA方式I/O的功能：主存-外设间、传送1批数据/次
适用设备—
特 点—
13
CPU
主存
查询接口
…
总线
外设(字符型)
主机
中断接口
DMA接口
外设(字符型)
外设(块型)
…
块设备(启动一次可传送多个数据)
传送不占CPU时间，传送1个数据/总线周期
*DMA方式I/O对CPU的要求：
①负责传送准备及结束处理工作
└←设置传送字数(批量)、主存首址、传送方式、启动设备
②数据传送时让出总线使用权
└←DMA接口此时为主设备(平时为从设备)
※主要内容：DMA传送方式，DMA接口基本结构，传送过程
CPU干预一次
Notes: P13-看DMA方式基本思想

## Slide 51
*I/O传送控制流程：传送准备、结束处理由软件(CPU)实现，
数据传送由硬件(DMA接口)实现
当前程序
中断程序
CPU
DMA接口(外设)
传送
需求
传送
需求
中断
请求
中断
请求
响应
返回
响应
启动
设备
启动
设备
主存
…
…
※以存储器为中心的硬件结构的实现策略： (解答教材P5的问题)
←数据传送无需CPU实现
←传送期间CPU可以执行程序
*DMA方式对CPU工作效率的影响：
数据传送期间，CPU可以执行程序、但不能访问主存
⑴I/O采用DMA方式
⑵存储系统增设Cache
(DMA接口访问主存、CPU访问Cache)

## Slide 52
1、CPU停止访问方式
DMA接口在首个数据准备传送时，申请总线使用权；
在所有数据传送结束时，放弃总线使用权
*特点：
指DMA接口获得总线使用权的方法 (从设备→主设备)
一、DMA的传送方式
访存
总线使用权
CPU
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
传送
CPU
不能访存(无总线使用权)
等待就绪
传送
访存
DMA接口
传送
等待就绪
控制较简单，传输效率高，CPU工作效率低；
(1次请求/应答) (传送无需等) (总线空闲也不能用)
适于外设速度≈主存速度的场合

## Slide 53
2、周期挪用方式 --又称周期窃取法
DMA接口在外设准备就绪时，请求总线使用权；
在等待外设准备时，放弃总线使用权
*特点：
*总线请求的优先级：DMA请求应高于CPU请求
└←防止丢失数据[如磁盘]或工作紊乱
传输效率较高、CPU工作效率高，控制略复杂；
(传送基本不用等) (总线空闲就能用) (m次请求/应答)
适用于外设速度＜主存速度的场合
访存
总线使用权
CPU
CPU
工作状态
应答HLDA
请求HRQ
工作状态
DMA接口
传送
CPU
等待就绪
传送
访存
DMA
传送
等待就绪
CPU
DMA
CPU
DMA
访存
访存

## Slide 54
3、分时交替访问方式 --又称透明DMA方式
总线使用权定时地轮流分配给CPU及DMA接口使用
*特点：
控制最简单，传输效率低，CPU工作效率较高；
(无需请求/应答) (2次传送间隔大) (2次访存间隔大)
适于CPU访存间隔＞主存周期×2的场合(很少使用)
※常用的DMA传送方式：DMA接口支持多种传送方式，
I/O时选择适当的传送方式
总线使用权
分时控制信号
CPU 工作状态
C1
C2
DMA接口 工作状态
CPU
访存
CPU
DMA
CPU
DMA
CPU
DMA
传送
传送
传送
访存
访存
访存
53
思考：DMA接口怎知采用的传送方式？
传送准备时通知DMA接口
Notes: 思考：传送准备时通知DMA接口，P53-看思考的结果

## Slide 55
*DMA接口功能：
*DMA接口基本结构：
MEMW#/MEMR#
二、DMA接口的功能与结构
①DMA传送控制(总线请求、总线传输、批量管理)
②设备I/O接口(常规功能、传送结束时产生中断请求)
设备I/O接口逻辑—中断式I/O接口
DMA传送控制逻辑—
MAC及WC，总线控制，DMA控制(含请求)
DMA请求逻辑
DREQ
DACK
HRQ
HLDA
DMA控制逻辑
循环方式传送(1个数据/次)
实现器件?
主存地址计数器MAC
传送字数计数器WC
(溢出)EOP
控制REG
DBus缓冲器
数据缓冲REG
状态REG
中断请求逻辑
外 设
ABus锁存器
CBus逻辑
INTR
主
存
IOW#/IOR#
CPU
2个计数器

## Slide 56
三、DMA的传送过程
例：传送需求如图所示，假设磁盘适配器的控制口为RegC，暂存磁道号、扇区号的端口为RegT、RegF
1、预处理(DMA初始化)
任务—CPU使用I/O指令设置传送参数、启动外设
*设置传送参数： ←与外设特性无关
*启动外设： ←与外设特性有关
设置缓冲区首址、传送字数、传送方向及传送方式等
发送操作命令及参数
①MAC←b
②WC←512
③RegC←写主存、周期挪用
④RegT←x
⑤RegF←y
⑥RegC←DMA方式、读磁盘
x磁道
y扇区
缓冲区首址为b
512B大小
磁盘
CPU
主存
DMA逻辑
I/O逻辑
磁盘适配器(DMA接口)
①②③
④⑤⑥
Notes: 上页-看MAC、WC

## Slide 57
2、数据传送(DMA传送)
任务—DMA接口循环地传送数据(一个字/次)，直至传送完毕
*申请总线使用权：
*传送数据：
*实现循环：
②HRQ↑
③HLDA↑
申请时机与传送方式有关(以周期挪用方式为例)
①就绪↑
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
操作命令与传送方向有关(以外设→MEM为例)
④MEMW
DMA接口
I/O设备
CPU
主存
HRQ＝1
HLDA＝1
⑤HRQ↓
⑤HLDA↓
⑥MAC←(MAC)＋1、WC←(WC)－1
⑦若WC≠0，启动外设(开始下一字)，等待转入①；
若WC＝0，产生中断请求(已传送完毕)
⑦启动↑
启动↑
58
3、后处理
任务—CPU响应中断请求，完成结束处理工作(如数据校验、开始下次)
Notes: P58-看周期挪用方式

## Slide 58
例—某CPU主频＝500MHz、CPI＝5，中断响应开销相当于2条指令执行时间。若外设的数据传输率＝0.5MB/s，其I/O接口所连总线宽度＝32bit、数据缓冲器大小＝4B，中断处理程序有18条指令。
(1)中断方式下，该外设I/O所占CPU时间的%？
(2)若外设数据传输率提高到5MB/s，改用DMA方式，DMA传送预处理及后处理共需500TC、块大小＝5000B，该外设I/O所占CPU时间的%？
解—(1) TI/O＝
TINT＝ CPU的时间%＝
(2+18)*5/(500*106)＝0.2μs， 0.2/8＝2.5%
1次I/O
中断程序
其它程序
外设
CPU
响应
TINT
TI/O
响应
DMA传送
其它程序
DMA接口
CPU
预处理
TI/O
TDMA
收需求
后处理
收
预处理
(2) TI/O＝
TDMA＝ CPU的时间%＝
500/(500×106)＝1μs， 1μs/1ms=0.1%
1/(0.5MB/4B)＝8μs，
1/(5MB/5000B)＝1ms，

## Slide 59
*DMA方式与中断方式的比较：
相同点—①与CPU的联络，都采用请求-响应方式
②I/O的过程，都由软硬件共同完成
不同点—
 | 中断方式 | DMA方式
传送字数/CPU干预 | 1个字① | 多个字
传送实现 | 软件(指令) | 硬件(接口)
传送速度 | 1个指令周期 | 1个总线周期
I/O对CPU的影响 | 暂停执行程序 | 暂停使用总线
请求优先级 | DMA＞中断 | 
响应速度 | 指令周期结束时 | 总线周期结束时
传送错误处理能力 | 有 | 无
注①：≤I/O接口的数据缓冲器大小，通常为总线宽度 |  | 
作业7-3：P294— 25、29